Приложение  7
к Нормам времени и материально-технических ресурсов, нормам обслуживания  для работников, занятых содержанием домов, сооружений и придомовых  территорий (пункт  1.3)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

затрат труда на профилактические осмотры, плановые текущие ремонты, непредусмотренные осмотры и текущие ремонты

| № п.п. | Конструктивные элементы, домовое оборудование, отделка | Распределение затрат труда в %% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Профилакти-ческие осмотры | Плановые текущие ремонты | Непредвиден- ные осмотры и текущие ремонты |
| 1. | Кровли из черной стали | 7-9 | 75 | 16-18 |
| 2. | Кровли из оцинкованной стали | 8-10 | 77 | 13-15 |
| 3. | Мягкая кровля | 6-7 | 75 | 18-19 |
| 4. | Другие кровли ( черепица, шифер и др.) | 10-12 | 78 | 10-12 |
| 5. | Деревянные конструкции в домах: | 6-13 | 80 | 7-14 |
| 6. | Отделочные работы в домах | 11-16 | 80 | 4-9 |
| 7. | Каменные конструкции -печи и камины -газоходы | 10 43 23 | 78 50 70 | 12 7 7 |
| 8. | Водоснабжение и водоотведение | 46-51 | 44 | 5-10 |
| 9. | Централизованное отопление | 14-19 | 75 | 6-11 |
| 10. | Электросети в домах: - со скрытой проводкой - с открытой проводкой | 61 53 | 35 39 | 4 8 |
| 11. | Силовые установки | 25 | 70 | 5 |