Приложение 8 
к Нормам времени и материально-технических ресурсов, нормам обслуживания  для работников, занятых содержанием домов, сооружений и придомовых  территорий (пункт 1.3.)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ  СРОКИ

устранения неисправностей при выполнении непредусмотренного

текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| Неисправности в конструктивных элементах и оборудовании | Максимальный срок выполнения ремонта за сутки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кровля |  |
| Протекания в отдельных местах кровли: - из рулонных наплавляемых материалов - шиферной, металлической, черепичной | 5 1 |
| Повреждения водосточных труб, воронок, колен, указателей и выход из строя, нарушение их крепления | 5 |
| Внутренний водосток | 2 |
| Внешний водосток | 5 |
| Стены и фасады |  |
| Отдельные кирпичи, которые свисают и теряют связь со стенами в кладке и особенно в перемычках, элементы отделки фасадов, штукатурка и лепные элементы карнизов, которые отслаиваются (ограждение аварийных мест необходимо делать немедленно) | 1 |
| Протекание стыков панелей | 7 |
| Несквозные щели и неплотности в дымоходах и газоходах и соединений их с печами | 1 |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитое стекло и сорванные створки оконных переплетов и форточек: -в зимнее время -в летнее время | 1 5 |
| Печи |  |
| Щели и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дома угарными газами и которые угрожают пожарной безопасности (с немедленным прекращением эксплуатации) | 1 |
| Внутренняя и внешняя отделка |  |
| Отставание штукатурки потолка или верхней части стены, которое угрожает её обрушению (с немедленным применением средств безопасности) | 1-5 |
| Нарушение соединения внешней облицовки, лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте более 1,5 м | немедленно |
| Цокольная часть | 5 |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах бачков при унитазах | немедленно |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах и их соединениях с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, централизованного отопления | немедленно |
| Неисправности мусоропровода | 1 |
| Электротехническое оборудование |  |
| Неисправности аварийного порядка в электрооборудовании (короткое замыкание, отключение электричества в квартире и т.п.) | немедленно |
| Неисправности электросети и оборудования неаварийного характера | немедленно |
| Неисправности ОДС | немедленно |
| Повреждения автоматики противопожарной защиты | немедленно |
| Повреждения переговорно-замочного устройства | 1 |
| Неисправности электроплит | 1 |
| Лифт |  |
| Неисправности лифта ( с немедленным прекращением эксплуатации) | не более 1 |

Примечание: сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их выявления или принятия заявки от жильцов дома