|  | Приложение 2 к Государственным санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям, помещениям субъектов хозяйствования, осуществляющих фармацевтическую деятельность» (пункт 2.5.) |
| --- | --- |

Нормы освещенности помещений фармацевтических организаций и организаций оборота медицинских изделий и медицинской техники

| №№ п/п | Помещения | Освещенность рабочих поверхностей (лк) | Источник света | Плоскость для которой нормируется освещенность | Максимально допустимый показатель дискомфорта | Максимально допустимый коэффициент пульсации освещенности, % | Характеристика помещений по условиям среды | Рекомендуемый тип ламп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Площадь для посетите- | 150 | л.л. | Г-0,8 | 40 | 20 | влажное | ЛБ, ЛЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | лей в зале обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рецептурный отдел*, отделы готовых лекарственных средств*, ручной продажи, оптики* | 300 | л.л. | Г-0,8 | 40 | 20 | нормальные | ЛБ, ЛЕ |
| 3. | Ассистентская*, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, Контрольно-маркировочная | 500 | л.л. | Г-0,8 | 40 | 10 | нормальные | ЛЕЦ, ЛХЕ |
| 4. | Дистилляционная, стерилизационная посуды и лекарственных форм, и моечная | 150 | л.л. | Пол | 60 | - | влажная | ЛБ |
| 5. | Хранение лекарственных, перевязочных средств и чистой посуды | 150 | л.л. | на стеллажах В-1,0 | 60 | - | класс П-IIа | ЛБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Помещение хранения дезинфицирующих средств и кислот, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 75 | л.л. | Пол | - | - | химическая активность класс П- IIа | ЛБ |
| 7. | Помещение хранения тары | 10 | л.н. | Пол | - | - | класс П- IIа | л.н. |

* необходимо местное освещение.

# Footnotes

зависит от отражательной способности внутренних поверхностей и вида светильников.  Нормируется показатель дискомфорта для большинства помещений гражданских зданий и оценивается безразмерной величиной в зависимости от направления зрения и освещённости помещения. Определяется показатель дискомфорта на высоте 1,5 м от пола у торцевой стены. Для некоторых светильников разработаны таблицы, при каких значениях отражательной способности поверхностей обеспечивается нормативное значение показателя дискомфорта. При освещении помещения другими типами светильников значение показателя дискомфорта определяется по формуле

один из качественных показателей внутренних осветительных установок. По определению коэффициент пульсации освещенности – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током. В зависимости от разряда зрительной работы, коэффициент пульсаций освещенности ограничивается значениями, не превышающими 10%, 15% или 20%. Наличие таких пульсаций невозможно определить «на глаз», для их выявления применяются измерительные приборы – пульсметры, часто совмещаемые с люксметрами.

люминесцентная лампа

горизонтальная поверхность

высота от уровня пола в метрах

помещения характеризуются относительной влажностью воздуха 60...75 % и наличием паров или конденсирующейся влаги, выделяющихся временно и в небольших количествах.

лампа белого света

лампа естественного света

помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %, если в таких помещениях температура не превышает 30 °С, нет технологической пыли, активной химической среды, пожаро- и взрывоопасных веществ

лампа естественного света с улучшенной цветопередачей

лампа холодного естественного света

вертикальная поверхность

помещения, в которых применяют или хранят горючие вещества. По степени пожароопасности их подразделяют на три класса: П-I, П-П, П-Па. К первому классу относятся помещения, в которых используют или хранят пожароопасные жидкости, ко второму классу — помещения, по условиям производства в которых выделяется взвешенная горючая пыль, не образующая взрывоопасных концентраций, а к последнему классу — помещения, где хранятся и используются твердые или волокнистые горючие вещества, не образующие взвешенных в воздухе смесей

лампа накаливания