Приложение 1
к Правилам организационно-технического
обеспечения устойчивого функционирования
телекоммуникационной сети общего пользования

(пункт 3 раздела II)

Технические нормы на показатели функционирования телекоммуникационных сетей

Таблица № 1. Технические нормы на показатели функционирования

телекоммуникационных сетей телефонной связи

| № п/п | Наименование показателя | Норма (в час наибольшей нагрузки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей или перегрузки телекоммуникационной сети в общем количестве попыток вызовов (потери вызовов) при установлении соединений: |  |
|  | в телекоммуникационной сети местной телефонной связи; | не более 2% |
|  | в телекоммуникационной сети внутризоновой телефонной связи; | не более 2% |
|  | в телекоммуникационной сети международной телефонной связи; | не более 2% |
|  | в телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи; | не более 5% |
|  | с узлом обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | не более 0,1% |
| 2. | Время с начала передачи информации о занятии абонентской линии до момента получения оконечным оборудованием от оконечного телекоммуникационного узла сети местной телефонной связи сигнала готовности к приему номера (время отклика узла связи). | не более 2 с |
| 3. | Время с момента, когда оконечное оборудование вызывающего абонента или потребителя телекоммуникационных услуг передало всю информацию, необходимую для установления соединения, до момента, когда это оборудование получило от телекоммуникационного узла сигнал о состоянии оконечного оборудования вызываемого абонента или потребителя телекоммуникационных услуг (время установления соединения): |  |
|  | в телекоммуникационной сети местной телефонной связи; | не более 6,6 с |
|  | в телекоммуникационной сети внутризоновой телефонной связи; | не более 2,7 с |
|  | в телекоммуникационной сети международной телефонной связи. | не более 5,4 с |
| 4. | Время с момента получения оконечным оборудованием вызывающего абонента или потребителя телекоммуникационных услуг от телекоммуникационного узла телекоммуникационной сети местной телефонной связи информации об ответе от оконечного оборудования |  |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | вызываемого абонента или потребителя телекоммуникационных услуг до момента установления соединения между оконечным оборудованием вызывающего и вызываемого абонента или потребителя телекоммуникационных услуг (время выполнения соединения): |  |
|  | в телекоммуникационной сети местной телефонной связи; | не более 1,5 с |
|  | в телекоммуникационной сети внутризоновой телефонной связи; | не более 1 с |
|  | в телекоммуникационной сети международной телефонной связи. | не более 1 с |
| 5. | Время с момента, когда оконечное оборудование абонента или потребителя телекоммуникационных услуг начало передавать телекоммуникационному узлу телекоммуникационной сети местной телефонной связи информацию, необходимую для разъединения, до момента, когда это оборудование переходит в состояние готовности к установлению нового соединения (время разъединения). | не более 1 с |
| Вероятность превышения значений, указанных в строках 2 - 5, не должна превышать 0,05. |

Таблица № 2. Технические нормы на показатели функционирования телеграфной сети связи (включая сеть «Телекс»)

| № п/п | Наименование показателя | Норма (в час наибольшей нагрузки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Время отклика телекоммуникационного узла связи сети Телекс | не более 2 с |
| 2. | Время установления соединения в сети Телекс | не более 20 с |
| 3. | Время разъединения в сети Телекс | не более 4 с |
| 4. | Потери вызовов (сеть Телекс) | не более 2% |
| 5. | Вероятность искажения телеграфных сообщений по знакам | не более 2,5 x 10(-3) |
| Вероятность превышения значений, указанных в строках 1 - 3, не должна превышать 0,05. |

Продолжение приложения 1

Таблица № 3. Технические нормы на показатели функционирования телекоммуникационных сетей передачи данных

| № п/п | Наименование показателя | Тип передаваемого трафика |
| --- | --- | --- |
|  |  | интерактивный | интерактивный при использовании спутниковой связи | сигнальный | потоковый | трафик передачи данных, за исключением интерактивного, сигнального и потокового трафика |
| 1. | Средняя задержка передачи пакетов информации (мс) | не более 100 | не более 400 | не более 100 | не более 400 | не более 1000 |
| 2. | Отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации (мс) | не более 50 | не более 50 | - | не более 50 | - |
| 3. | Коэффициент потери пакетов информации | не более 10(-3) | не более 10(-3) | не более 10(-3) | не более 10(-3) | не более 10(-3) |
| 4. | Коэффициент ошибок в пакетах информации | не более 10(-4) | не более 10(-4) | не более 10(-4) | не более 10(-4) | не более 10(-4) |