Приложение 10 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 11 раздела IV)

Периодичность профилактического обслуживания подрабатываемых участков газопроводов и сооружений на них

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обход газопроводов всех давлений и сооружений на них (задвижек, кранов, компенсаторов), расположенных в застроенной части населенного пункта или промышленной площадки | 1 раз в 2 дня |  |
| 2. | То же в незастроенной части | 1 раз в 4 дня |
| 3. | Проверка на загазованность колодцев, подвалов зданий на расстоянии 15 м в обе стороны от газопроводов и осмотр коверов | При обходе трассы подземных газопроводов |
| 4. | Осмотр и проверка запорной арматуры на подземных газопроводах | 1 раз в 10 дней |
| 5. | Осмотр и проверка запорной арматуры на надземных газопроводах, в т.ч. вводных (по стенам зданий) | 1 раз в год |
| 6. | Профилактическое обслуживание внутренних газопроводов и оборудования коммунальных предприятий, детских и социально-культурных учреждений, котельных и т.п. | 1 раз в месяц |
| 7. | Периодическая предупредительная проверка газораспределительных пунктов (ГРП) | 1 раз в день |
| 8. | Проверка и смазка запорной арматуры на вводах здания | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 9. | Проверка дворовых газопроводов всех давлений на прочность и плотность | 1 раз в 3 года |
| 10. | Планово-предупредительные ремонты запорной арматуры в колодцах | 1 раз в 3 года |
| 11. | Планово-предупредительные ремонты коверов и вводов в здания | 1 раз в 3 года |

Продолжение приложения 10

| 12. | Планово-предупредительные ремонты запорной арматуры надземных газопроводов | 1 раз в 5 лет |
| --- | --- | --- |
| 13. | Буровой осмотр или приборный метод контроля за состоянием плотности газопроводов (всех давлений) | 1 раз в 3 года |
| 14. | Шурфование или приборный метод проверки состояния изоляции газопроводов | 1 раз в 5 лет |