|  | Приложение 3 к Порядку инвентаризации стационарных источников выбросов и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки (п. 5.3) |
| --- | --- |

Характеристики источников выделения вредных (загрязняющих) веществ, источников загрязнения атмосферного воздуха, показатели работы  установок очистки газа, суммарные выбросы на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду

Таблица 1 — Характеристика источников выделения вредных (загрязняющих) веществ

| Наименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источника загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ) | Источник выделения (ИВ) | Инвентар-ный номер газоочист-ного оборудова-ния (ГОУ) | Время работы источника выделения (ИВ), час | Загрязняющее вещество | Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Наименование |  | в сутки | за год | Код | Наименование | г/c | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечания к таблице 1

В графе «А» указывается к какому производству относятся источники выделения и источники загрязнения атмосферного воздуха (агломерационное, теплосиловое и т.п.). Производство может включать в себя несколько цехов и участков (подготовительный, формовочный и т. п.) с указанием их номера.

В графе 1 указывается номер ИЗАВ согласно его расположению на карте-схеме объекта.

Продолжение Приложения 3

В графе 2 указывается номер ИВ согласно его расположению на карте-схеме объекта;

В графе 3 указывается наименование и тип установок и агрегатов, где непосредственно образуется ЗВ (паровые котлы, доменные печи и т. п.).

В графе 4 приводится инвентарный номер газоочистного оборудования (ГОУ).

В графах 5 и 6 указывается среднее суммарное количество часов работы оборудования за сутки и за предшествующий инвентаризации год.

В графах 7 и 8 указываются код и наименование ЗВ, отходящего от ИВ в соответствии с перечнем предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест. ЗВ упорядочиваются сверху вниз в соответствии со значениями их кодов.

В графе 9 приводится количество ЗВ (г/с), отходящих от ИВ (мощность выброса).

В графе 10 приводится количество ЗВ (тонн/год), отходящих от ИВ, независимо от того, оснащен он очистными сооружениями или нет.

Таблица 2 — Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

| ИЗАВ | Параметры ИЗАВ | Координаты ИЗАВ, м | Ширина площад-ного ИЗАВ, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника загрязнения атмосферы | Наименование ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Тип | Наименование | высота, м | размеры устья, м | точечного источника или одного конца линейного ИЗАВ | второго конца линейного ИЗАВ |  | ско-рость, м/с | объем-ный расход при фактических ус-ловиях, м3/с | темпе-рату-ра,°С | код | наименование ЗВ | кон-цент-рация, мг/м3 | мощ-ность выб-росов, г/с | суммар-ные годовые (вало-вые) выб-росы, т/год |
|  |  |  |  | круг-лое | пря-мо-угольное | Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Продолжение Приложения 3

Примечание к таблице 2

В графе 1 указываются номера ИЗАВ.

В графе 2, 3 указываются, соответственно, тип и наименование ИЗАВ.

В графе 4 приводятся данные о высоте ИЗАВ над уровнем земли (с точностью до одной десятой метра). В случаях, когда ИЗАВ расположены ниже 2 м над поверхностью земли, в графе 2 указывается высота - 2 м. В случаях, когда ИЗАВ расположены ниже уровня земной поверхности (в карьерах, угольных разрезах и т.п.), ИЗАВ рассматривается как площадной неорганизованный источник с высотой равной 2 м.

В графе 5 и 6 указываются размеры, соответственно, диаметр и размеры сечения устья ИЗАВ с точностью до одной десятой метра.

В графах 7, 8, 9, 10 приводятся координаты ИЗАВ в заводской системе координат или с привязкой к общегородской системе координат в метрах. Значения координат X1 и Y1, Х2 и Y2 указываются с точностью до метра. Для точечных источников указываются только X1 и Y1, для линейных источников - координаты начала и конца ИЗАВ, для площадных источников - координаты середин противоположных сторон прямоугольника, ограничивающих ИЗАВ.

В графе 11 указывается ширина площадного ИЗАВ с точностью до метра. В том случае, когда поверхность площадного ИЗАВ не горизонтальна (например, оконные и дверные проемы и т.п.), в этой графе следует указывать длину горизонтальной стороны прямоугольника, ограничивающего поверхность, через которую ЗВ поступают от ИЗАВ в атмосферный воздух.

В графе 12 указывается скорость (м/с), в графе 13 – объемный расход (м3/с), в графе 14 – температура выбрасываемой газовоздушной смеси (в месте измерения параметров газопылевого потока организованного источника) или на поверхности неорганизованного ИЗАВ, оС.

Объемный расход газовоздушной смеси, полученный в результате измерения в зависимости от вида ИЗАВ технологического оборудования приводится к следующим условиям:

- топливоиспользующего оборудования – температура 273 К, давление 101,3 кПа, сухой газ;

- все остальные - к нормальным условиям: температура 273 К, давление 101,3 кПа, (без поправок на влажность).

При температуре газопылевого потока ниже 50 о С содержание влаги (водяных паров) в газовоздушной смеси не учитывается.

Продолжение Приложения 3

В графе 15 и 16 указывается код и наименование ЗВ в соответствии с перечнем предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

В графе 17 заносятся значения концентраций ЗВ при нормальных условиях, мг/м3.

В графе 18 указывается мощность выброса загрязняющего вещества, г/с.

Значения параметров в графах 17 и 18 указываются с точностью до 3-х значащих цифр и характеризуют значения этих величин за 20-ти минутный период.

В графе 19 указывается суммарные годовые (валовые) выбросы ЗВ (т/год) с учетом времени работы подключенных к нему ИВ.

При документировании результатов инвентаризации выбросов значения максимального разового (г/с) и валового (т/г) выброса загрязняющих веществ допускается указывать с тремя значащими цифрами после запятой, при этом может использоваться экспоненциальная запись: для г/с — менее 10-6 и для т/г — менее 10-5.

Таблица 3 – Показатели работы установок очистки газов

| Наименование производства, цеха, участка | ГОУ | Номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки | Эффективность (степень очистки) ГОУ, % | Наименование и код ЗВ, по которому происходит очистка | Коэффициент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентар-ный номер | класс (тип), наимено-вание |  | проект-ная | факти-ческая |  | норма-тивный | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечания к таблице 3

Таблица 3 составляется в разрезе цехов и участков (графа 1).

Продолжение Приложения 3

В графах 2 и 3 приводится инвентаризационный номер, класс (тип) и наименование установок очистки , входящих в ГОУ. Наименование ГОУ должно соответствовать паспортному наименованию данного ГОУ.

В графе 4 указывается номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки.

В графах 5 и 6 указываются проектная (максимальная) и фактическая (средняя эксплуатационная) эффективность (степень очистки) ГОУ в процентах.

Данные о проектной степени очистки берутся из проекта ГОУ или из технического паспорта установки.

Фактическая степень очистки (η, %) определяется следующим соотношением:

где Свх и Свых - концентрации ЗВ (г/м3), соответственно, до и после очистки по результатам замеров;

Vвх и Vвых - расход газовоздушной смеси в единицу времени (м3/с) на входе и выходе установки, соответственно.

В графе 7 указывается наименование и код ЗВ, по которому происходит очистка.

В графах 8 и 9 указываются коэффициенты обеспеченности газоочистки: нормативный и фактический, в процентах.

Фактический коэффициент обеспеченности газоочисткой в процентах определяется по формуле:

где ТГ - время работы за год газоочистных установок (независимо от степени очистки), час.

ТТ - время работы за год технологического оборудования, час.

Для многоступенчатой ГОУ показатели приводятся по каждой ступени очистки отдельно, а также с указанием общей степени очистки ГОУ.

Продолжение Приложения 3

Таблица 4 — Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, их очистка

и утилизация (в целом по объекту ОНВ)

| Загрязняющее вещество | Количество ЗВ, отходящих от ИВ, т/год | Выбрасывается без очистки: | Поступает на очистку, т/год | Из поступивших на очистку: | Всего выброше-но в атмосферный воздух, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | всего, т/год | в т.ч. от организованных ИЗАВ, т/год |  | уловлено и обезврежено | выброше-но в атмосфер-ный воздух, т/год |  |
|  |  |  |  |  |  | фактичес-ки, т/год | из них утилизирова-но, т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. твердых: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. жидких и газообразных: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице 4

В графах 1 и 2 указываются код и наименование ЗВ.

В графе 3 указывается количество ЗВ (по отдельным веществам), отходящих от всех ИВ, как собираемых в системы газоотводов (организованный выброс) независимо от того, направляются они или не направляются на ГОУ, так и непосредственно попадающих в атмосферный воздух (неорганизованный выброс).

В графе 4 указывается количество ЗВ, поступающих в атмосферу от всех организованных и неорганизованных ИЗАВ, минуя очистные сооружения, а также тех неуловленных ЗВ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) ГОУ.

В графе 5 приводится количество ЗВ, поступающих в атмосферный воздух через специально оборудованные устройства (дымовые трубы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари и т.п.), но не подвергающихся при этом

Продолжение Приложения 3

предварительной очистке, а также те неуловленные ЗВ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) ГОУ.

В графу 6 включаются данные только по тем ЗВ (всего и по отдельным ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в имеющихся на объекте ОНВ ГОУ (независимо от фактической работы этих установок). При этом данные графы 6 должны быть равны сумме данных граф 7 и 9.

В графе 7 указывается фактическое количество уловленных (обезвреженных) ЗВ, кроме ЗВ, улавливаемых для производства продукции.

В графу 8 включается количество ЗВ, возвращенных в производство или использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону.

В графе 9 указывают общее количество ЗВ, поступивших в атмосферу, после очистки.

В графе 10 указывается общее количество ЗВ, поступивших в атмосферу (всего, твердых, газообразных, жидких, в том числе по отдельным ингредиентам) суммарно как после очистки, так и выброшенных без очистки.

В строке «Всего» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10.

В строке «в т.ч. твердых» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по твердым ЗВ.