# Приложение 1 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила безопасности для металлургических предприятий и производств» (п.9.15 подраздела 1 раздела IХ, п. 9.55 подраздела 4 раздела IХ)

Допустимое совместное хранение различных опасных веществ

| Группа веществ | Номер группы | Вещество | Номер группы, с которой допускается общее хранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Легковоспламеняющиеся жидкости | 1 | Ацетон, лаки бакелитовые масляно-смоляные битумные, олифа оксоль, шлак метилакрилат растворители 647648, РС-1 | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
|  | 2 | Спирты, спиртные лаки, скипидар, смола каменноугольная, политура, бутилметакрилат, растворители 649, 651, РС-2 | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
|  | 3 | Спирт этиловый | 3 |
| Ядовитые легковоспламеняющиеся жидкости | 4 | Спирт метиловый | 4 |
|  | 5 | Этилцелюлоза | 5,6 |
|  | 6 | Этиленгликоль | 5,6 |
| Нитро-продукция | 7 | Нитроэмали, нитролаки, нитрогрунт, нитрошпаклевки | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
|  | 8 | Эмали, грунтовки, антифриз, гидротормозная жидкость | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Горючие жидкости | 9 | Олифа натуральная, гликозин | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
|  | 10 | Глицерин дебутилфталат, смачиватели масла, мази | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
|  | 11 | Моноэтаноламин | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
|  | 12 | Густотертые белила, краски, шпаклевки | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
| Сжатые и сжиженные газы | 13 | Инертные и негорючие газы, аргон, неон, азот, углекислый газ | 13,14,15 |
|  | 14 | Горючие и взрывоопасные газы (метан, водород, этилен) | 13,14,15 |
|  | 15 | Газы поддерживающие горение (воздух, кислород) | 13,14,15 |
|  | 16 | Ядовитые газы (серистый ангидрид) | 16 |
|  | 17 | Горючие и взрывоопасные ядовитые газы (аммиак, сероводород) | 17 |
| Легковоспламеняющиеся твердые вещества | 18 | Карбид кальция | 18 |
|  | 19 | Сера | 19 |
|  | 20 | Пудра алюминиевая | 20 |
|  | 21 | Самовозгорающиеся вещества (уголь активированный, сажа ламповая, печная, ацетиленовая, канальная, сульфоуголь) | 21,33,34 |
| Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Окислительные вещества | 22 | Известка хлорная, гипохлорид кальция | 22 |
|  | 23 | Перманганат калия | 23 |
|  | 24 | Ядовитые вещества, окислители хроматы: хромовый ангидрид | 24 |
|  | 25 | Селитры натриевая и калиевая | 25 |
|  | 26 | Селитра аммиачная | 26 |
|  | 27 | Перекись водорода | 27 |
| Ядовитые вещества | 28 | Фенол кристаллический, барий хлористый, натрий кремнефтористый, бура | 28 |
| Минеральные кислоты и щелочи | 29 | Серная кислота | 3,29 |
|  | 30 | Азотная кислота | 3,30 |
|  | 31 | Жидкие щелочи, электролиты щелочные | 31,32 |
|  | 32 | Сухие щелочи, сода каустическая | 31,32,33 |
| Общехимические материалы | 33 | Соли (железо хлорное, сода кальцинирована, натрий фтористый, кальций хлористый) | 21,32,33,34 |
|  | 34 | Сухие краски, красители, пигменты, образующие с воздухом взрывоопасные смеси | 21,33,34 |