Приложение 2 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве пива, солода и безалкогольных напитков» (пункт 1.8 раздела I)

ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| Период года | Категория работ | Температура, °C, допустимая верхняя граница, нижняя граница на рабочих местах | Относительная влажность % | Скорость движения воздуха м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальная | Постоянных | Непостоянных | Постоянных | Непостоянных | Оптимальная | Допустимая на рабочих местах | Оптимальная | Допустимая на рабочих местах |
| Холодный | Легкая Iа | 22-24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 40-60 | 756 | 0,1 | Не более 0,1 |
|  | Легкая Iб | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 | 75 | 0,1 | Не более 0,2 |
|  | Средней тяжести IIа | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 | Не более 0,3 |
|  | Средней тяжести IIб | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 | Не более 0,4 |
|  | Тяжелая III | 16-18 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40-60 | 75 | 0,3 | Не более 0,5 |
| Теплый | Легкая Iа | 23-25 | 28 | 30 | 22 | 20 | 40-60 | 55 (при 28 0С) | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  | Легкая Iб | 22-24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40-60 | 60 (при 270С) | 0,2 | 0,1-0,3 |
|  | Средней тяжести IIа | 21-23 | 27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 | 65 (при 26 0С) | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Средней тяжести IIб | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 | 70 (при 25 0С) | 0,3 | 0,2-0,5 |
|  | Тяжелая III | 18-20 | 26 | 28 | 15 | 13 | 40-60 | 75 (при 24 0С) | 0,4 | 0,2-0,6 |

Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха.

Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией.