## Приложение 1

## к Порядку транспортирования и хранения вакцин для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-КОВИД-Вак и Спутник Лайт (пункт 3.12)

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ

КОЛИЧЕСТВА СУХОГО ЛЬДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ

УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ

ВАКЦИН ГАМ-КОВИД-ВАК И СПУТНИК ЛАЙТ

| Количество продукта (кг) | Количество сухого льда (кг) |
| --- | --- |
|  | 4,5 кг | 11,0 кг | 22,0 кг |
| Менее 2,5 | 36 - 48 часов | 72 - 96 часов | 5 - 7 дней |
| 2,5 - 5,0 | 18 - 24 часов | 45 - 60 часов | 4 - 5 дней |
| 5,0 - 8,0 | 12 - 18 часов | 30 - 45 часов | 3 - 4 дней |
| 8,0 - 10,0 | 8 - 12 часов | 20 - 30 часов | 2 - 3 дней |

Сведения, приведенные в таблице, актуальны для использования при температуре окружающего воздуха от 23 до 35°C.

При транспортировке при температуре окружающего воздуха от минус 17 
до 0°C, расчетное количество сухого льда необходимо уменьшить на 30%.

При транспортировке при температуре окружающего воздуха от 0 до 23°C, расчетное количество сухого льда необходимо уменьшить на 10%.