# Приложение 12

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 4.69 подраздела 4 раздела IV, пункт 4.98 подраздела 7 раздела IV, пункт 4.124 подраздела 10 раздела IV, пункты 4.226-4.229 подраздела 20 раздела IV, пункт 5.15 подраздела 3 раздела V, пункт 5.48 подраздела 8 раздела V)

Испытания электрической прочности изоляции рукояток и провода указателя напряжения

Рисунок 1. Принципиальная схема испытания электрической прочности изоляции рукояток и провода указателя напряжения (к пункту 4.69):

1 – испытываемый указатель; 2 – испытательный трансформатор; 3 – ванна с водой;

4 – электрод; 5 – фольга; 6 – ограничительное кольцо

Рисунок 2. Принципиальные схемы испытания указателя напряжения для проверки совпадения фаз по схеме согласного (а) и встречного (б) включения (к пункту 4.98):

1 – испытательный трансформатор; 2 – указатель напряжения.

Продолжение приложения 12

Рисунок 3. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош

(к пункту 4.124):

1 – испытательный трансформатор; 2 – контакты переключателя П; 3 – шунтирующее сопротивление; 4 – газоразрядная лампа; 5 – дроссель; 6 – миллиамперметр; 7 – разрядник;

8 – ванна с водой

Рисунок 4. Схема электрических испытаний рабочей (а), изолирующей (б) частей светосигнального указателя повреждения кабелей, изоляции соединительного провода (в); проверка четкости индикации поврежденного (г) и неповрежденного (д) кабелей

(к пунктам 4.226 – 4.229):

1 – регулятор напряжения; 2 – испытательный трансформатор ВОМ 100/20;

3 – испытываемый указатель; 4 – шунт для испытаний; 5 – ванна с водой;

6 – электрод; 7 – испытываемый провод; P – разрядник; R – защитное сопротивление;

mA – миллиамперметр до 30 мА класса 0,5; kV – киловольтметр до 100 кВ класса 1,5;

С – конденсатор 10 кВ, 1 – 3 мкФ.

Продолжение приложения 12

Рисунок 5. Схема электрических испытаний изолирующего каната (к пункту 5.15):

1 – источник испытательного напряжения; 2 – металлическая труба;

3 – испытуемый изолирующий канат

Рисунок 6. Схемы электрических испытаний гибкого изолирующего покрытия (а) и гибкой изолирующей накладки (б) (к пункту 5.48):

1 – испытательный трансформатор; 2 – верхний (наружный) электрод; 3 – изолирующее покрытие или накладка; 4 – нижний (внутренний) электрод; 5 – миллиамперметр