# Приложение 8

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 2.13 подраздела 2 раздела II, пункт 2.20 подраздела 3 раздела II)

Нормы комплектования средствами защиты

| Наименование средств защиты | Количество |
| --- | --- |
| Распределительные устройства напряжением выше 1000 В |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | 2 шт. на каждый класс напряжения |
| Указатель напряжения | 2 шт. на каждый класс напряжения |
| Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей) |
| Диэлектрические перчатки | не менее 2 пар |
| Диэлектрические боты (для ОРУ) | 1 пара |
| Переносные заземления | не менее 2 на каждый класс напряжения |
| Защитные ограждения (щиты) | не менее 2 шт. |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | по местным условиям |
| Противогаз изолирующий | 2 шт. |
| Защитные щитки или очки | 2 шт. |
| Электроустановки напряжением 330 кВ и выше (дополнительно) |
| Комплекты индивидуальные экранирующие | по местным условиям, но не менее 1 |
| Устройства экранирующие | по местным условиям |
| Распределительные устройства напряжением до 1000 В |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | по местным условиям |
| Указатель напряжения | 2 шт. |
| Изолирующие клещи | 1 шт. |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Диэлектрические галоши | 2 пары |
| Диэлектрический ковер или изолирующая подставка | по местным условиям |
| Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности | по местным условиям |
| Защитные щитки или очки | 1 шт. |
| Переносные заземления | по местным условиям |
| Трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительных электросетей 6 - 20 кВ (кроме КТП, КРУН и мачтовых подстанций) |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | 1 шт. |
| Диэлектрический ковер или изолирующая подставка | по местным условиям |

Продолжение приложения 8

| Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров |
| --- |
| Указатель напряжения | 1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В |
| Изолирующие клещи на напряжение выше 1000В (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В (при наличии соответствующих предохранителей) |
| Изолирующие клещи на напряжение до 1000В | 1 шт. |
| Электроизмерительные клещи | по местным условиям |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Диэлектрическая обувь | 2 пары |
| Изолирующий инструмент | 1 комплект |
| Переносные заземления | по местным условиям |
| Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | по местным условиям |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | по местным условиям |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |
| Защитные щитки или очки | 2 шт. |
| Респираторы | 2 шт. |
| Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные электросети |
| Изолирующие штанги (оперативные или универсальные) | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Указатели напряжения до и выше 1000В | 2 шт. на каждый класс напряжения |
| Сигнализаторы напряжения индивидуальные | 1 шт. на каждого работающего на ВЛ |
| Изолирующие клещи на напряжение выше 1000В (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей) |
| Изолирующие клещи на напряжение до 1000В | по местным условиям |
| Диэлектрические перчатки | не менее 2 пар |
| Диэлектрические боты (для ОРУ) | 2 пары |
| Изолирующий инструмент | 1 комплект |
| Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000В | по местным условиям |
| Переносные заземления | по местным условиям, но не менее 2 шт. |
| Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | по местным условиям |
| Защитные щитки или очки | 2 шт. |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | по местным условиям |
| Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | по местным условиям |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |
| Респираторы | по местным условиям |
| Предохранительный пояс | по местным условиям |
| Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий |
| Изолирующие штанги (оперативные или универсальные, измерительные) | 1 шт. на каждый класс напряжения |

Продолжение приложения 8

| Указатель напряжения выше 1000 В | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| --- | --- |
| Указатель напряжения до 1000 В | 2 шт. |
| Сигнализатор напряжения индивидуальный | 1 шт. на каждого работающего на ВЛ |
| Переносные заземления | по местным условиям, но не менее 2 шт. |
| Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | по местным условиям |
| Диэлектрические перчатки | не менее 2 пар |
| Диэлектрическая обувь | 1 пара |
| Предохранительные пояса и страховочные канаты | по местным условиям |
| Защитные щитки или очки | 2 пары |
| Защитный щиток для электросварщика | 1 шт. |
| Изолирующий инструмент | 2 комплекта |
| Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | по местным условиям |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | по местным условиям |
| Респираторы | по местным условиям |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |
| Стационарные и передвижные высоковольтные испытательные лаборатории |
| Указатель напряжения до и выше 1000 В | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Изолирующая штанга (оперативная) | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Диэлектрическая обувь | 1 пара |
| Комплект плакатов безопасности | 1 |
| Диэлектрический ковер | не менее 1 |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |

Примечания:

1) нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты;

2) при размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом;

3) РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая защитные ограждения и переносные заземления;

4) мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.