# Приложение 9

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 4.210 подраздела 18 раздела IV)

Плакаты и знаки безопасности

| Номер плаката или знака | Назначение и наименование | Исполнение, размеры, мм | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плакаты запрещающие |
| 1. | Для запрещения подачи напряжения на рабочее место «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 и 5 мм. 200 x 100 и 100 x 50 Плакат переносный | В электроустановках до и выше 1000 В вывешивают на приводах разъединителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивают у снятых предохранителей |
| 2. | Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ» | Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200 x 100 и 100 x 50 Плакат переносный | То же, но вывешивают на приводах, ключах и кнопках управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди |
| 3. | Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа « НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200 x 100 Плакат переносный | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на вентилях и задвижках: воздухопроводов к воздухосборникам и пневматическим приводам выключателей и разъединителей, при ошибочном открытии которых может быть подан сжатый воздух на работающих людей или приведен в действие выключатель или разъединитель, на котором работают люди; водородных, углекислотных и прочих трубопроводов, при ошибочном открытии которых может возникнуть опасность для работающих людей |

Продолжение приложения 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ «РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 100 x 50 Плакат переносный | На ключах управления выключателей ремонтируемой ВЛ при производстве работ под напряжением |
| Знаки и плакаты предупреждающие |
| 5. | Для предупреждения об опасности поражения электрическим током «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» | Согласно ГОСТ 12.4.026-2015 (знак W08). Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 на дверях помещений; 25 40 50 80 100 150 для оборудования, машин и механизмов. Знак постоянный | В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ (за исключением дверей РУ и ТП, расположенных в этих устройствах); наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В |
|  | То же | То же | В населенной местности <*>. Укрепляется на опорах ВЛ выше 1000В на высоте 2,5 - 3 м от земли, при пролетах менее 100 м укрепляется через опору, более 100 м и переходах через дорогу – на каждой опоре. При переходах через дорогу знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях - сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. Плакаты крепят на металлических и деревянных опорах |

Продолжение приложения 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Для предупреждения об опасности поражения электрическим током «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» | Размеры такие же, как у знака №5. Кайму и стрелу наносят посредством трафарета на поверхность бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Знак постоянный | На железобетонных опорах ВЛ и ограждениях ОРУ из бетонных плит |
| 7. | Для предупреждения об опасности поражения электрическим током «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная согласно ГОСТ 12.4.026-2015 300 x 150 Плакат переносный | В электроустановках до и выше 1000В электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивают на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом. В ОРУ вывешивают при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением |
| 8. | Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением «ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная согласно ГОСТ 12.4.026-2015 300 x 150 Плакат переносный | Вывешивают надписью наружу на оборудовании и ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением |

Продолжение приложения 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ» | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. согласно ГОСТ 12.4.026-2015 300 x 150 Плакат переносный | В РУ вывешивают на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте |
| 10. | Для предупреждения об опасности воздействия ЭП на персонал и запрещения передвижения без средств защиты «ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН» | Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200 x 100 Плакат постоянный | В ОРУ напряжением 330 кВ и выше. Устанавливается на ограждениях участков, на которых уровень ЭП выше допустимого: - на маршрутах обхода ОРУ; - вне маршрута обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание персонала при выполнении других работ (например, под низко провисшей ошиновкой оборудования или системы шин). Плакат может крепиться на специально для этого предназначенном столбе высотой 1,5- 2 м |
| Плакаты предписывающие |
| 11. | Для указания рабочего места «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ» | Белый квадрат стороной 200 или 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. 250 x 250, 100 x 100 Плакат переносный | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение |
| 12. | Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ» | То же | Вывешивают на конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешен подъем к расположенному на высоте рабочему месту |

Продолжение приложения 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плакат указательный |
| 13. | Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки «ЗАЗЕМЛЕНО» | Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200 x 100 и 100 x 50 Плакат переносный | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления ими |

<*> Населенная местность - территория городов, поселков, деревень, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, портов, пристаней, железнодорожных станций, общественных парков, бульваров, пляжей в границах их перспективного развития на 10 лет.

Примечание. В электроустановках с крупногабаритным оборудованием размеры плакатов и знаков разрешается увеличивать в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.