Приложение 21

к Уставу ГВГСС МЧС ДНР 
по организации и ведению горноспаса-
тельных работ (пункт 10.41)

Расчет времени загазования метаном 
аварийного участка после его изоляции

Данная методика прогнозирует время образования взрывоопасной объемной доли метана в месте очага пожара, то есть прогнозирует момент возможного взрыва. Время загазования аварийного участка после его изоляции до взрывоопасной объемной доли метана зависит от места пожара.

Расчет времени загазования аварийного участка после его изоляции до взрывоопасной объемной доли метана (4,3 %) выполняют в следующем порядке.

Определяют утечки воздуха через изолированный участок согласно 
приложению 22 Устава (Контроль параметров изолированного участка).

Вычисляют относительную объемную долю метана по формуле

(1)

| где – | относительная объемная доля метана в исходящей из аварийного участка струе; |
| --- | --- |
| С2 – | средняя объемная доля метана в исходящей струе участка перед его изоляцией (измеряют в аварийных условиях не менее трех раз), %; |
| Q2 – | средний фактический расход воздуха в исходящей струе участка перед закрыванием проемов в перемычках (измеряют не менее трех раз), м3/мин; |
| Qут – | утечки воздуха через изолированный участок, м3/мин. |

Находят отношение объема горной выработки с исходящей струей воздуха из аварийного участка к объему призабойного пространства лавы:

,                                                     (2)

| где – | относительное отношение объемов; |
| --- | --- |
| X – | расстояние от очага пожара на вентиляционном штреке до лавы (при пожаре в лаве или в выработке с поступающей струей воздуха равно нулю), м; |
| S – | средняя площадь поперечного сечения выработки с исходящей струей воздуха, м2; |
| b – | ширина призабойного пространства лавы, м; |
| m – | высота призабойного пространства в лаве, м; |
| L – | длина лавы, м. |

По номограмме (см. рисунок) с использованием параметров  и  определяют кратность обмена воздуха τ.

Номограмма для определения кратности обмена воздуха 
на выемочном участке при его изоляции

Время загазования аварийного участка после его изоляции определяют по формуле

,                                                  (3)

где t – время загазования метаном аварийного участка, мин.

Если из аварийного участка воздух выходит через несколько выработок, то в формуле (1) параметр Q2 равен сумме расходов воздуха через эти выработки, а после ее изоляции параметр Qут равен сумме утечек через перемычки.