Приложение 24

к Уставу ГВГСС МЧС ДНР 
по организации и ведению горноспаса-
тельных работ (пункты 11.1; 11.4; 11.10)

ВЕДЕНИЕ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ шахтного воздуха

- Общие положения

Микроклимат в горных выработках характеризуется тремя показателями: температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха. Совокупность горных выработок, в которых воздух имеет температуру выше 
26 °С, называется зоной с повышенной температурой воздуха (ЗПТ).

При работе в ЗПТ и не пригодной для дыхания среде необходимо применять средства индивидуальной противогазовой и противотепловой защиты (СИЗ) в соответствии с таблицей 1. Решение о типе применяемых СИЗ принимает руководитель горноспасательных работ.

Таблица 1

Область применения средств индивидуальной противогазовой 
и противотепловой защиты в ЗПТ

| Средство индивидуальной противогазовой и противотепловой защиты | Модель | Применение в диапазоне температуры воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | рекомендуется | обязательно |
| Регенеративный респиратор без средств противотепловой защиты | Р-30* Р-34* Р-30Е* BG-4* | – | 27...50 |
| Воздушные дыхательные аппараты | BD 96 | -20…+60 | -40…+60 |
| Противотепловая куртка с регенеративным респиратором | ТК-50 | 27...30 | 31...60 |
| Противотепловой костюм с респиратором, расположенным снаружи теплоизолирующей оболочки | ТК-60М | 35...40 | 41...60 |

*  С охлаждающим элементом (ОЭ)

При выполнении трудоемких горноспасательных работ на значительном удалении от свежей струи воздуха, в том числе в условиях повышенной 
(до 40 °С) температуры шахтного воздуха, для коллективной противогазовой и противотепловой защиты горноспасателей используют комплекс бокс-базы горноспасательной КБГ.

В ЗПТ продолжительность непрерывной работы при средней нагрузке горноспасателей в СИЗ определяют согласно их техническим характеристикам.

При работе в ЗПТ в СИЗ скорость передвижения горноспасателей регламентируют в соответствии с приложением 7 данного Устава.

2.  Определение допустимой продолжительности работы в ЗПТ

Под обобщающим термином «работа» подразумевается вся деятельность горноспасателя в шахте: передвижение по горным выработкам, выполнение конкретной работы на месте, отдых в респираторе между периодами работы или передвижения.

Допустимая продолжительность непрерывной работы (ДПР) зависит от температуры и относительной влажности шахтного воздуха, скорости его движения, физической нагрузки на горноспасателя и типа респиратора, который используют. При работе отделения в шахте в респираторах Р-30, Р-34 и Р-30Е с курткой ТК-50 ДПР определяют по таблице 2 в зависимости от температуры воздуха в ЗПТ, 100 % влажности и средней нагрузки респираторщика. Карточка с таблицей 2, запаянная в водонепроницаемый полиэтиленовый пакет, должна находиться в сумке командира отделения.

Более точно определяют ДПР в зависимости от других упомянутых факторов по таблице 3 и номограмме (см. рисунок), которые должны находиться на командном пункте.

Таблица 2 составлена для наиболее неблагоприятных для человека значений относительной влажности воздуха (100 %) и скорости воздушной струи: при температуре воздуха до 35 °С 0,1 м/с и при более высокой температуре 5 м/с. Если физическая нагрузка на респираторщика превышает среднюю, ДПР определяют по номограмме.

Номограмма (см. рисунок) позволяет определять допустимую продолжительность непрерывной работы горноспасателя в респираторе Р-30 с ОЭ при температуре шахтного воздуха в диапазоне 20...50 °С и семи уровнях (от 2 до 8) физической нагрузки горноспасателя. Порядок определения ДПР: для относительной влажности воздуха 100 % провести вертикальную линию от значения температуры воздуха на горизонтальной оси (на рисунке 30 °С) до пересечения с соответствующей кривой физической нагрузки (кривая 4, средняя нагрузка), а затем слева на вертикальной оси прочитать искомое значение ДПР (около 70 мин).

Таблица 2

Допустимая продолжительность работы горноспасателя в ЗПТ

| Температура воздуха, °С | В респираторе, мин | Температура воздуха, °С | В респираторе, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без ТК-50 | с ТК-50 |  | без ТК-50 | с ТК-50 |
| 26 | 240 | - | 41 | 16 | 39 |
| 27 | 150 | - | 42 | 15 | 36 |
| 28 | 110 | - | 43 | 14 | 31 |
| 29 | 85 | - | 44 | 13 | 26 |
| 30 | 70 | 150 | 45 | 12 | 25 |
| 31 | 60 | 135 | 46 | 11 | 23 |
| 32 | 50 | 120 | 47 | 10 | 21 |
| 33 | 43 | 105 | 48 | 9 | 19 |
| 34 | 38 | 90 | 49 | 9 | 17 |
| 35 | 34 | 80 | 50 | 8 | 16 |
| 36 | 29 | 70 | 52 | - | 14 |
| 37 | 25 | 62 | 54 | - | 12 |
| 38 | 22 | 55 | 56 | - | 11 |
| 39 | 20 | 49 | 58 | - | 10 |
| 40 | 18 | 44 | 60 | - | 10 |

Примечания:

1. Таблица составлена для работы в респираторе Р-30, Р-30Е или BG-4 с охлаждающим элементом в комплекте с курткой ТК-50 или без нее, для передвижения или работы на месте при средней физической нагрузке. Относительная влажность воздуха 100 %, скорость его движения в диапазоне температуры от 30 до 35 °С  0,1 м/с и свыше 35 °С  5 м/с.

2. При работе в куртке в интервале температуры воздуха 30...35 °С для достижения значений ДПР, указанных в таблице, необходимо переснаряжать  куртку охлаждающими элементами ОЭ-2 через каждые 60 мин.

Таблица 3

Допустимая продолжительность работы, мин, при повышенной 
температуре воздуха

| Т, оС | При отдыхе в респираторе и скорости движения воздуха, м/с | При работе средней тяжести и скорости движения воздуха, м/с | При тяжелой работе и скорости движения воздуха, м/с | При очень тя-желой работе и скорости движения воздуха, м/с | Т, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 2 | 5 | 0,1 | 2 | 5 | 0,1 | 2 | 5 | 0,1 | 2 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| При относительной влажности 100 % |
| 26 | 240* | 240* | 240* | 240 | 240* | 240* | 59 | 85 | 115 | 32 | 37 | 41 | 26 |
| 27 | 240 | 240 | 240 | 150 | 240 | 240 | 51 | 63 | 82 | 30 | 33 | 36 | 27 |
| 28 | 240 | 240 | 240 | 110 | 240 | 240 | 44 | 54 | 63 | 27 | 30 | 32 | 28 |
| 29 | 240 | 240 | 240 | 85 | 149 | 239 | 39 | 46 | 51 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 240 | 240 | 240 | 70 | 98 | 124 | 35 | 39 | 42 | 23 | 25 | 26 | 30 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 164 | 240 | 240 | 49 | 57 | 61 | 29 | 30 | 31 | 20 | 21 | 21 | 32 |
| 34 | 89 | 101 | 107 | 38 | 39 | 40 | 24 | 24 | 24 | 17 | 18 | 18 | 34 |
| 36 | 60 | 55 | 54 | 30 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 36 |
| 38 | 44 | 37 | 35 | 25 | 23 | 22 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 38 |
| 40 | 35 | 28 | 25 | 21 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 40 |
| 42 | 28 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 42 |
| 44 | 24 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 44 |
| 46 | 20 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 46 |
| 48 | 17 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 |
| 50 | 15 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 50 |
| При относительной влажности 80 % |
| 26 | 240* | 240* | 240* | 240 | 240* | 240* | 86 | 188 | >240 | 40 | 49 | 59 | 26 |
| 27 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 71 | 122 | 212 | 36 | 43 | 50 | 27 |
| 28 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | 90 | 128 | 33 | 38 | 43 | 28 |
| 29 | 240 | 240 | 240 | 162 | 240 | 240 | 52 | 71 | 90 | 30 | 34 | 38 | 29 |
| 30 | 240 | 240 | 240 | 116 | 240 | 240 | 46 | 58 | 68 | 28 | 31 | 33 | 30 |
| 32 | 240 | 240 | 240 | 73 | 114 | 159 | 36 | 42 | 46 | 24 | 25 | 27 | 32 |
| 34 | 189 | 240 | 240 | 52 | 64 | 72 | 30 | 32 | 34 | 21 | 22 | 22 | 34 |
| 36 | 100 | 134 | 157 | 40 | 44 | 45 | 25 | 26 | 26 | 18 | 18 | 19 | 36 |
| 38 | 66 | 66 | 67 | 32 | 32 | 33 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 38 |
| 40 | 48 | 43 | 42 | 27 | 25 | 25 | 19 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 40 |
| 42 | 38 | 32 | 30 | 23 | 21 | 20 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 42 |
| 44 | 30 | 25 | 23 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 44 |
| 46 | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 46 |
| 48 | 22 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 48 |
| 50 | 18 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50 |

* Не менее указанного значения

При относительной влажности шахтного воздуха 75...80 % вертикальную линию необходимо провести до кривой физической нагрузки, проходящей выше, чем 100 %, с номером на одну единицу меньше (на рисунке кривая 3) и аналогично прочитать значение ДПР на вертикальной шкале слева (примерно 130 мин).

При работе в ЗПТ не рекомендовано допускать физическую нагрузку выше средней (кривая 4), однако в случаях необходимости повышения нагрузки на горноспасателя до уровня тяжелой (480 Вт) или очень тяжелой 
(640 Вт) – ДПР (таблица 4) определяют по кривым 6 и 8 на номограмме.

Номограмма для определения допустимой продолжительности работы  
в респираторах в ЗПТ

Таблица 4

Допустимая продолжительность работы горноспасателя в противотепловом костюме ТК – 60М при средней нагрузке, мин

| Температура воздуха в горных выработках, °С | Допустимое время пребывания в ЗПТ, мин |
| --- | --- |
| 30 | 120 |
| 35 | 115 |
| 40 | 110 |
| 45 | 105 |
| 50 | 100 |
| 55 | 80 |
| 60 | 60 |

3. Особые требования при ведении работ в ЗПТ

К работе в ЗПТ в респираторах и противотепловых куртках допускают респираторщиков и командиров, прошедших тепловую адаптацию и выдержавших проверку на тепловую устойчивость, прошедших обучение по ведению аварийно-спасательных работ в условиях нагревающего микроклимата.

Перед спуском в шахту горноспасатели, направляемые в ЗПТ, должны быть осмотрены медицинским работником ГВГСС. Запрещено направлять в ЗПТ отделения, которые до этого выполняли другие работы, связанные с физической нагрузкой выше средней тяжести.

При работе в респираторах личный состав отделений должен быть одет в защитную спецодежду, иметь с собой фляги с водой. Респираторы должны быть снаряжены ОЭ. Если пребывание в ЗПТ планируется более 1 ч, отделение должно взять с собой сумку-термос с запасными ОЭ для респираторов. В сумке командира отделения должны находиться карточка с таблицей 2 и два термометра (максимальный и нормальный) для измерения температуры воздуха.

Отделение, направляемое в ЗПТ в разведку или для выполнения работ, должно быть проинформировано о режиме и условиях работы, допустимой ее продолжительности, особенностях задания и возможных осложнениях в ходе его выполнения, а также о мерах по обеспечению безопасности труда. Старший командир или медработник, следующий с отделением, обязаны опросить личный состав отделения и убедиться в нормальном самочувствии и удовлетворительном психоэмоциональном состоянии каждого горноспасателя. На подземной базе респираторщики должны выпить по 200...300 мл воды.

При входе отделения в ЗПТ командир отделения должен измерить температуру воздуха и записать ее значение, место и время измерения. Следующие измерения с записью температуры необходимо проводить через 
5 мин.

Измерение температуры необходимо выполнять в узловых пунктах маршрута, в которых изменяется угол наклона выработки, на сопряжении или пересечении выработок, в местах отдыха отделения. Одновременно записывают фактическую продолжительность движения по каждому участку маршрута между пунктами измерения температуры с отметкой угла наклона выработки. При следовании вперед по горизонтальным выработкам и вверх по выработкам с любым углом наклона делают отметку ТТ (туда тяжело), при движении вниз – отметка ОТ (обратно тяжело).

Если во время движения или при работе на месте в выработке с исходящей струей воздуха его температура резко повышается (на 3 °С и более за 5 мин), отделение должно немедленно вернуться на свежую струю (базу) или в выработку с нормальной температурой воздуха.

Во время следования в разведку или  выполнения оперативного задания командир отделения должен по результатам измерения температуры воздуха в каждом пункте определить значение ДПР по таблице 2 и по нему рассчитать для каждого пункта остаток резерва продолжительности работы (ОРП) и допустимую продолжительность движения вперед (ДПДВ).

Для определения ОРП необходимо из значения ДПР вычесть фактическую продолжительность движения по всем пройденным участкам, предварительно умножив время прохождения участка с пометкой ТТ на 2, а участка с пометкой ОТ – на 3. Полученное значение ОРП представляет собой время, в течение которого можно выполнять в данном пункте работу на месте. По истечении срока ОРП необходимо возвращаться на базу по уже пройденному маршруту.

Для определения ДПДВ в данном пункте необходимо значение ОРП разделить на 2, если движение вперед будут выполнять по участку с пометкой ТТ, и на 3 – с пометкой ОТ.

Пример. Отделение входит в горизонтальную выработку (тип ТТ). Температура воздуха при входе 27 °С, ДПР = 150 мин (см. таблицу 2). В начальном пункте маршрута ОРП = ДПР, а поэтому ДПДВ = 150/2 = 75 мин.

Через 10 мин отделение должно передвигаться вниз по наклонной выработке (тип ОТ) при температуре 28 °С, для которой ДПР = 110 мин, 
ОРП = 110 – (10·2) = 90 мин, а ДПДВ = 90/3 = 30 мин.

Через 6 мин движения вниз отделение подошло к горизонтальной выработке (тип ТТ), где температура равна 30 °С, то есть ДПР = 70 мин, 
ОРП = 70 – (10·2) – (6·3) = 32 мин, а ДПДВ = 32/2 = 16 мин. Следовательно, при таких условиях можно выполнять работы на месте в течение 32 мин или двигаться вперед по горизонтальной выработки 16 мин.

При передвижении и работе в ЗПТ необходимо использовать по возможности нижнюю часть выработки, прикладывать к телу ОЭ, смачивать водой отдельные части тела и дыхательные шланги респиратора.

В случае появления у одного из респираторщиков плохого самочувствия, вызванного перегреванием организма или травмой, необходимо использовать ОЭ в соответствии с руководством по их эксплуатации для охлаждения наиболее чувствительных к охлаждению участков тела или повреждений (для снятия болевого синдрома) и отделение в полном составе должно немедленно выходить из ЗПТ, сообщив об этом на подземную базу или на командный пункт.

Респираторщикам, непрерывно находящимся в ЗПТ в течение ДПР, перед повторной работой в ЗПТ должен быть предоставлен отдых на свежей струе воздуха или в бокс-базе продолжительностью не менее 2 ч. Если респираторщики находились в ЗПТ часть ДПР, то продолжительность отдыха может быть пропорционально сокращена. В пункте отдыха должна быть пригодная для дыхания среда и нормальная температура. Для предотвращения резкого охлаждения респираторщики должны надевать теплую одежду, которая должна быть на подземной базе.

К повторной работе в ЗПТ не допускают респираторщиков и командиров, у которых во время отдыха пульс, температура и дыхание не восстановились до нормы.

После выезда из шахты личный состав отделений, работавших в ЗПТ, должен принять теплый душ продолжительностью не менее 15 мин.

При использовании противотепловых курток ТК-50, ТК-60М руководитель горноспасательных работ должен организовать доставку на подземную базу самих курток, контейнеров с охлаждающими элементами для них, сумок-термосов с ОЭ для респираторов и другого оснащения. Он должен определить места и организовать в ЗПТ оборудование пунктов переснаряжения курток и респираторов охлаждающими элементами, доставку на эти пункты ОЭ, определить допустимое время нахождения отделений в ЗПТ и время их возвращения на базу, установить очередность посылки отделений, разработать оптимальные маршруты их движения в ЗПТ и необходимые меры безопасности.

При разборке завалов, уборке выброшенного угля, возведении изолирующих перемычек и выполнении других трудоемких работ в выработках с повышенной температурой, удаленных на большое расстояние от свежей струи воздуха, для отделений, работающих в ЗПТ, устанавливают промежуточную базу отдыха из комплекса бокс-баз горноспасательных с необходимым оснащением. На этой базе в течение всего времени ее действия в ЗПТ должен находиться медицинский работник ГВГСС.

Непосредственное руководство работами в ЗПТ должно осуществлять лицо командного состава в должности не ниже командира взвода, который обязан контролировать ход выполнения работ, изменение температуры в ЗПТ, соблюдение исполнителями правил личной безопасности и их самочувствие, а также исправность средств индивидуальной и групповой противотепловой защиты.

# Text boxes

Физическая нагрузка при работе в респираторе Р-30 с ОЭ:

2 – отдых в респираторе;

4 – средняя нагрузка;

6 – тяжелая нагрузка;

8 – очень тяжелая нагрузка