Приложение 7

к Уставу ГВГСС МЧС ДНР

по организации и ведению горноспаса-
тельных работ (пункт 7.21)

Время передвижения горноспасательных отделений 
и горнорабочих по горным выработкам при авариях

1. Расчет времени передвижения горноспасательных отделений в пригодной для дыхания среде при полной видимости с учетом пройденного расстояния

Рассчитывают время исходя из таблицы 1, по которой скорость передвижения горноспасательного отделения в пригодной для дыхания среде при полной видимости зависит от выполняемых работ, высоты и угла наклона выработок по маршруту.

Таблица 1

Скорость передвижения горноспасательных отделений в пригодной
для дыхания среде при полной видимости, м/мин

| Выполняемая работа | Высота выработки, м | Угол наклона выработки, ...о |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 70 и больше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Движение вниз при разведке | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 10,1 16,4 22,6 28,9 35,2 44,6 54,0 | 8,7 14,2 19,5 25,0 30,5 38,6 46,7 | 7,5 12,2 16,9 21,6 26,3 33,4 40,4 | 6,5 10,6 14,7 18,7 22,8 28,9 35,0 | 5,7 9,2 12,7 16,2 19,7 25,0 30,3 | 4,2 6,9 9,6 12,2 14,8 18,8 22,8 | 3,2 5,2 7,2 9,2 11,2 11,2 17,2 | 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 6,5 7,8 |
| Движение вверх при разведке | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 10,1 16,4 22,6 28,9 35,2 44,6 54,0 | 8,5 13,7 18,9 24,2 29,5 37,3 45,2 | 7,0 11,3 15,6 20,0 24,3 30,8 37,3 | 5,8 9,4 13,0 16,6 20,2 25,7 31,1 | 4,8 7,9 10,9 13,9 16,9 21,5 26,0 | 3,4 5,6 7,7 9,8 12,0 15,2 18,4 | 2,5 4,0 5,6 7,1 8,7 11,0 13,3 | 1,2 2,0 2,7 3,5 4,2 5,4 6,5 |
| Движение вниз для ликвидации аварии | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 7,6 12,3 17,0 21,7 26,4 33,4 40,5 | 6,7 10,6 14,7 18,8 22,8 28,9 35,0 | 5,7 9,2 12,7 16,2 19,7 25,0 30,3 | 4,9 7,9 11,0 14,0 17,1 21,7 26,2 | 4,2 6,9 9,5 12,2 14,8 18,8 22,7 | 3,2 5,2 7,2 9,2 11,1 14,1 17,1 | 2,4 3,9 5,4 6,9 8,4 10,7 12,9 | 1,1 1,8 2,5 3,1 3,8 4,8 5,9 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение вверх для ликвидации аварии | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 7,6 12,3 17,0 21,7 26,4 33,4 40,5 | 6,3 10,3 14,2 18,2 22,1 28,0 33,9 | 5,2 8,5 11,7 15,0 18,2 23,1 28,0 | 4,4 7,1 9,8 12,5 15,2 19,2 23,3 | 3,6 5,9 8,2 10,4 12,7 16,1 19,5 | 2,6 4,2 5,8 7,4 9,0 11,4 13,8 | 1,9 3,0 4,2 5,4 6,5 8,2 10,0 | 0,9 1,5 2,0 2,6 3,2 4,0 4,9 |
| Транспортиро-вание пострадавшего вниз | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 4,7 7,9 11,1 14,3 17,5 22,3 27,1 | 4,2 6,9 9,6 12,3 15,0 19,1 23,2 | 3,7 6,0 8,3 10,5 12,8 16,2 19,7 | 3,3 5,2 7,2 9,1 11,0 13,9 16,8 | 3,0 4,6 6,2 7,8 9,5 11,9 14,4 | 2,5 3,6 4,8 5,9 7,1 8,8 10,6 | 2,1 2,9 3,8 4,6 5,4 6,6 7,9 | 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,2 3,6 |
| Транспортиро-вание пострадавшего вверх | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 4,7 7,9 11,1 14,3 17,5 22,3 27,1 | 3,9 6,5 9,1 11,7 14,3 18,2 22,1 | 3,2 5,3 7,3 9,4 11,4 14,5 17,5 | 2,7 4,4 6,0 7,6 9,2 11,7 14,2 | 2,3 3,6 4,9 6,2 7,5 9,5 11,4 | 1,7 2,6 3,4 4,2 5,0 6,3 7,5 | 1,4 1,9 2,4 2,9 3,5 4,3 5,1 | 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 |

примечание. Скорости передвижения горноспасательных отделений приведены без учета затоплений, загромождений и других факторов, осложняющих движение отделений.

Время передвижения по горной выработке в пригодной для дыхания среде определяют по формуле

,						(1)

| где τв – | время передвижения по горной выработке, мин; |
| --- | --- |
| L – | протяженность выработки по пути движения, м; |
| υп – | скорость передвижения горноспасательного отделения в пригодной для дыхания среде при полной видимости (см. таблицу 1), м/мин; |
| k1 – | поправочный коэффициент, учитывающий пройденное расстояние, м (таблица 2). |

Общее время движения по горным выработкам определяют по формуле

τм = τв1 + τв2 + τв3+ …τвn,  					(2)

| где τм – | общее время движения по маршруту, мин; |
| --- | --- |
| τв1, τв2, τв3, τвn, – | время следования горноспасательного отделения по каждой горной выработке, входящей в маршрут, мин; |
| n – | количество горных выработок, входящих в маршрут. |

Таблица 2

Значение поправочного коэффициента k1, учитывающего пройденное расстояние

| Пройденное расстояние, км |
| --- |
| До 0,5 | 0,5…1,0 | 1,0…1,5 | 1,5…2,0 | 2,0…2,5 | 2,5…3,0 | 3,0…3,5 | 3,5…4,0 | 4,0…4,5 | 4,5…5,0 |
| 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,65 |

Если фактическое значение угла наклона выработки не совпадает с приведенным в таблице 1, то скорость передвижения горноспасательного отделения определяют методом интерполяции.

С увеличением пройденного расстояния приведенная в таблице 1 скорость передвижения уменьшается с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в таблице 2.

2. Расчет времени передвижения горноспасательного отделения в не пригодной для дыхания среде с учетом задымленности, температуры и пройденного расстояния

Расчет выполняют на основании таблицы 3, по которой определяют скорость передвижения горноспасательного отделения в не пригодной для дыхания среде при полной видимости в зависимости от выполняемых работ, высоты и угла наклона выработок по маршруту.

Время движения горноспасательного отделения по горной выработке в не пригодной для дыхания среде определяют по формуле

,					(3)

| где – | время передвижения по горной выработке с не пригодной для дыхания средой, мин; |
| --- | --- |
| L – | протяженность выработки по пути движения, м; |
| υн – | скорость передвижения горноспасательного отделения в не пригодной для дыхания среде при полной видимости (таблица 3), м/мин; |
| k1 – | поправочный коэффициент, учитывающий пройденное расстояние, м (таблица 2); |
| k2 – | поправочный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, °С, и видимость, м (таблица 4). |

Таблица 3

Скорость передвижения горноспасательных отделений в не пригодной для дыхания среде при полной видимости, м/мин

| Выполняемая работа | Высота выработки, м | Угол наклона выработки, …о |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 70 и больше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Движение вниз при разведке | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 8,4 13,6 18,9 24,1 29,3 37,2 45,0 | 7,3 11,8 16,3 20,8 25,6 32,2 39,0 | 6,3 10,2 14,1 18,0 21,3 27,8 33,7 | 5,4 8,8 12,2 15,6 19,0 24,1 29,1 | 4,7 7,6 10,6 13,5 16,4 20,8 25,2 | 3,5 5,7 8,0 10,2 12,4 15,7 19,0 | 2,7 4,3 6,0 7,7 9,3 11,8 14,3 | 1,2 2,0 2,7 3,5 4,2 5,4 6,5 |
| Движение вверх при разведке | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 | 8,4 13,6 18,9 24,1 29,3 | 7,0 14,4 15,8 20,1 24,5 | 5,8 9,4 13,0 16,6 20,2 | 4,8 7,8 10,8 13,9 16,9 | 4,0 6,6 9,1 11,6 14,1 | 2,9 4,6 6,4 8,2 10,0 | 2,1 3,4 4,6 5,9 7,2 | 1,0 1,6 2,3 2,9 3,5 |
|  | 1,7 2,0 | 37,2 45,0 | 31,1 42,6 | 25,7 31,1 | 21,4 25,9 | 17,9 21,7 | 12,7 15,3 | 9,2 11,1 | 4,5 5,4 |
| Движение вниз для ликвидации аварии | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 6,3 10,2 14,1 18,1 22,0 27,9 33,3 | 5,4 8,8 12,2 15,6 19,0 24,1 29,2 | 4,7 7,6 10,6 13,5 16,4 20,8 25,2 | 4,1 6,6 9,2 11,7 14,2 18,0 21,9 | 3,5 5,7 7,9 10,1 12,4 15,6 18,9 | 2,7 4,3 6,0 7,6 9,3 11,8 14,2 | 2,0 3,2 4,5 5,8 7,0 8,9 10,7 | 0,9 1,5 2,0 2,6 3,2 4,0 4,9 |
| Движение вверх для ликвидации аварии | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 6,3 10,2 14,1 18,1 22,0 27,9 33,3 | 5,3 8,6 11,8 15,1 18,4 23,3 28,0 | 4,3 7,1 9,8 12,5 15,2 19,2 23,3 | 3,6 5,9 8,1 10,4 12,6 16,0 19,4 | 3,0 4,9 6,8 8,7 10,6 13,4 16,2 | 2,1 3,5 4,8 6,1 7,5 9,5 11,5 | 1,5 2,5 3,5 4,5 5,4 6,9 8,3 | 0,8 1,2 1,7 2,2 2,6 3,3 4,0 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортиро-вание пострадавшего вниз | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 3,9 6,6 9,2 11,9 14,6 18,6 22,6 | 3,5 5,7 8,0 10,2 12,5 15,9 19,31 | 3,1 5,0 6,9 8,8 10,7 13,5 16,4 | 2,7 4,4 6,0 7,6 9,2 11,6 14,0 | 2,5 3,9 5,2 6,5 7,9 9,9 12,0 | 2,1 3,0 4,0 4,9 5,9 7,4 8,8 | 1,8 2,4 3,1 3,8 4,5 5,5 6,6 | 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 |
| Транспортиро-вание пострадавшего вверх | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 3,9 6,6 9,2 11,9 14,6 18,6 22,6 | 3,3 5,4 7,6 9,8 11,9 21,1 18,4 | 2,7 4,4 6,1 7,8 9,5 12,1 14,6 | 2,3 3,6 5,0 6,3 7,7 9,7 11,8 | 1,9 3,0 4,1 5,2 6,3 7,9 9,5 | 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 5,2 6,3 | 1,1 1,6 2,0 2,4 2,9 3,5 4,2 | 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 |

примечания:

- Скорости передвижения горноспасательных отделений приведены без учета затоплений, загромождений и других факторов, осложняющих движение отделений.

- Если фактическое значение угла наклона выработки не совпадает с приведенным 
в таблице 3, то скорость передвижения горноспасательного отделения определяют методом интерполяции.

Таблица 4

Значение поправочного коэффициента k2, учитывающего температуру воздуха и видимость в выработке

| Температура воздуха в выработке, ºС | Видимость в выработке, м |
| --- | --- |
|  | До 2 | 2...3 | 3...4 | 4...5 | 5...6 | 6...7 | 7...8 | 8...9 | 9...10 | Больше 10 |
| До 27 | 0,17 | 0,26 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 1,00 |
| 27…31 32…36 37 и больше | 0,16 0,15 0,14 | 0,25 0,24 0,23 | 0,35 0,33 0,32 | 0,44 0,43 0,41 | 0,53 0,52 0,50 | 0,62 0,61 0,60 | 0,71 0,70 0,69 | 0,81 0,79 0,78 | 0,90 0,89 0,87 | 0,99 0,98 0,96 |

примечания:

1. Видимость – это наибольшее расстояние в метрах, на котором в задымленной среде при освещении головным светильником еще виден корпус респиратора впереди идущего горноспасателя.

Принято три степени задымленности горных выработок: при сильной задымленности шахтные объекты при помощи головного светильника видно на расстоянии 2 м, при 
средней – до 5 м, при слабой – до 10 м.

2. При составлении планов ликвидации аварий для расчетов принимают видимость 9...10 м; температуру шахтного воздуха в выработках принимают на 2 °С выше, чем в нормальных условиях до возникновения пожара.

С увеличением пройденного расстояния приведенная в таблице 3 скорость передвижения уменьшается с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в таблице 2.

С повышением температуры воздуха и задымленности среды приведенная в таблице 3 скорость передвижения горноспасательных отделений уменьшается с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в таблице 4.

Общее время движения горноспасательного отделения по горным выработкам определяют по формуле

τ′м = τ′в1 + τ′в2 + τ′в3+ …τ′вn,  				(4)

| где τ′м – | общее время движения по маршруту с не пригодной для дыхания средой, мин; |
| --- | --- |
| τв1, τв2, τв3, τвn, – | время следования горноспасательного отделения по каждой горной выработке с не пригодной для дыхания средой, входящей в маршрут, мин. |

3. Определение времени выхода включенных в самоспасатели горнорабочих

При определении времени выхода включенных в самоспасатели горнорабочих из аварийных участков по загазованным выработкам действующих и проектируемых шахт необходимо руководствоваться следующими положениями:

в расчетные маршруты аварийного выхода людей в самоспасателях включать протяженность задымленных выработок по ходу воздушной струи от места возможного очага пожара и до сопряжения с выработкой, проветриваемой свежей струей воздуха. Для добычных участков при расчетах маршрутов аварийного выхода следует включать протяженность конвейерного штрека, самой лавы и вентиляционного штрека до выхода на свежую струю воздуха;

при наличии двух и более маршрутов выхода людей из аварийных участков предпочтение следует отдавать тому маршруту, время выхода по которому будет меньшим или который по условиям развития пожара является более безопасным;

если в выработках аварийного маршрута имеются средства механической доставки людей, то в ПЛА следует предусматривать функционирование этих устройств в период эвакуации людей из аварийных участков, но продолжительность выхода людей в самоспасателях определять исходя из условий передвижения пешком;

допустимую протяженность маршрутов аварийного выхода людей необходимо определять для каждого конкретного участка и оно должно соответствовать сроку защитного действия самоспасателя.

Расчет времени выхода включенных в самоспасатели горнорабочих в горные выработки со свежей струей воздуха выполняют исходя из скорости передвижения (таблица 5).

Таблица 5

Скорость передвижения горнорабочих в самоспасателях

| Название горной выработки, направление движения | Скорость передвижения, м/мин, при угле наклона выработки |
| --- | --- |
|  | 0о | 10о | 20о | 30о | 60о и больше |
| Горизонтальные выработки (высота от 1,8 до 2,0 м) | 60,0/45,0 | - | - | - | - |
| Наклонные выработки (высота от 1,8 до 2,0 м) |  |  |  |  |  |
| Подъем | - | 30,0/22,5 | 22,0/16,5 | 18,0/13,5 | 6,0/4,5 |
| Спуск | - | 40,0/30,0 | 25,0/18,5 | 20,0/15,0 | 8,0/6,0 |
| Лавы (мощность пласта до 0,7 м) |  |  |  |  |  |
| Подъем | 10,0/7,5 | 9,0/6,75 | 7,0/5,25 | 6,0/4,5 | 4,0/3,0 |
| Спуск | 10,0/7,5 | 10,0/7,5 | 9,0/6,75 | 8,0/6,0 | 6,0/4,5 |
| Лавы (мощность пласта от 0,7 до 1,2 м) |  |  |  |  |  |
| Подъем | 28,0/21,0 | 20,0/15,0 | 18,0/13,5 | 14,0/10,5 | 7,0/5,25 |
| Спуск | 28,0/21,0 | 25,0/18,5 | 22,0/16,5 | 18,0/13,5 | 9,0/6,75 |
| Лавы (мощность пласта более 1,2 м) |  |  |  |  |  |
| Подъем | 35,0/26,3 | 28,0/21,0 | 25,0/18,5 | 18,0/13,5 | 5,0/3,75 |
| Спуск | 35,0/26,3 | 30,0/22,5 | 28,0/21,0 | 25,0/18,5 | 7,0/5,25 |
| Числитель – скорость в незадымленных выработках; знаменатель – скорость при задымленности выработок. При высоте выработки меньше 1,8 м и ширине 0,8 м скорость передвижения уменьшается на 25 %. |

примечания:

- Если фактическое значение угла наклона выработки не совпадает с приведенным  в таблице 5, то скорость передвижения горнорабочих в самоспасателях определяют методом интерполяции.

- Скорости передвижения горняков в самоспасателях приведены без учета затопления, загромождений и других факторов, осложняющих движение.

С повышением температуры воздуха и задымленности горных выработок скорость передвижения горноспасательных отделений уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом (таблица 4).