Приложение 8

к Уставу ГВГСС МЧС ДНР 
по организации и ведению горноспаса-
тельных работ (пункт 7.21)

РАСХОД  КИСЛОРОДА  В  респираторе  при  ВЫПОЛНЕНИИ рАБОТ в  не пригодной ДЛЯ  ДЫХАНИЯ  среде

Расход кислорода в не пригодной для дыхания среде на 100 м пути, л

| Выполняемая работа | Высота выработки, м | Угол наклона выработки, …о |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 70 и более |
| Передвижение вниз при разведке | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 22 13 9 7 6 4 3 | 25 15 10 8 7 5 4 | 29 18 12 9 8 6 5 | 34 20 14 11 9 7 5 | 39 24 17 13 10 8 6 | 52 32 23 17 14 11 7 | 70 43 30 23 19 15 12 | 157 97 70 54 45 35 29 |
| Передвижение вверх при разведке | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 22 13 9 7 6 4 3 | 26 15 11 8 7 5 4 | 32 19 14 10 8 6 5 | 39 23 17 13 10 8 6 | 47 28 20 15 12 9 8 | 68 41 29 23 18 14 11 | 96 58 42 32 26 20 16 | 209 129 93 72 59 47 38 |
| Транспортирова-ние пострадав-шего вниз | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 49 28 20 15 12 9 7 | 54 32 23 17 14 10 8 | 62 38 27 20 16 12 10 | 70 43 31 24 19 15 12 | 78 50 36 28 23 18 14 | 95 64 48 38 31 24 20 | 112 80 61 50 46 33 27 | 158 132 113 99 88 75 66 |
| Транспортирова-ние пострадав-шего вверх | 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 | 49 28 20 15 12 9 7 | 60 35 25 18 15 11 9 | 73 43 31 23 19 14 11 | 87 53 38 29 23 18 14 | 104 65 47 36 29 23 18 | 143 95 70 55 45 35 29 | 187 132 102 82 68 54 44 | 315 269 234 207 184 158 138 |

примечания:

1.	В зависимости от степени задымленности выработок расход кислорода увеличивается соответственно уменьшению скорости движения.

2.	Если фактическое значение высоты выработки не совпадает с приведенным в таблице, расход кислорода принимают по значениям для ближайшей меньшей высоты выработки.

3.	Если фактическое значение угла наклона выработки не совпадает с приведенным в таблице, расход кислорода определяют методом интерполяции.