Приложение 1

к Правилам проведения специального досмотра воздушных судов гражданской авиации Донецкой Народной Республики (второй абзац пункта 6.5)

Контрольный перечень мест воздушного судна (вертолета),

подлежащих досмотру

(типовой)

Досмотру подлежат все люки, отверстия, щели, ниши и съемные панели, размеры которых превышают 100x130 мм или 60 мм в диаметре.

Воздушное судно

Зона № 1 досмотра фюзеляжа

1. Носовой обтекатель.

2. Люк подхода к доплеровскому измерителю скорости и угла сноса.

3. Люк первого технического отсека.

4. Люк панели стока переднего туалета и панели заправки водой.

5. Ниша передней опоры шасси и самого шасси:

осмотреть внутреннее пространство ниши шасси с установленными в нем агрегатами, оборудованием и места их установки;

осмотреть агрегаты и детали шасси, колеса, шины, подкос, качалку и другое.

6. Задние створки передней опоры шасси.

7. Отверстие клапана выпуска № 1.

8. Люк подхода к штуцерам заправки кислородом.

9. Люк второго технического отсека.

10. Люк для багажа № 1.

11. Отверстие клапана выпуска № 2.

12. Люки панели стока и заправки кухни водой.

Продолжение приложения 1

13. Дренажные отверстия топливной системы.

14. Отверстие клапана выпуска № 3.

15. Люк для багажа № 2.

16. Отверстие клапана выпуска № 4.

17. Люки панели стока заднего туалета и панели заправки водой.

18. Люк подхода к штуцерам заправки азотом.

19. Люк подхода к штуцерам заправки жидкостью «I».

20. Люки подключения аэродромного питания и переговорного устройства самолета.

21. Люк заднего багажного отсека.

22. Люк подхода к штуцеру заправки двигателей маслом.

23. Люки подхода к панели гидросистемы.

24. Люк подхода к штуцеру воздушного запуска двигателей от наземной установки.

25. Люки для подогрева двигателя.

26. Створки двигателей.

27. Люки подхода к соплу двигателя.

28. Люки подхода к указателю измерителей масла.

29. Люк кухонной системы вентиляции.

30. Воздухозаборники двигателей.

31. Технический люк осмотра двигателя № 1.

32. Люк подхода к масляному баку двигателя.

Продолжение приложения 1

33. Технический люк осмотра двигателя № 2.

34. Люк подхода к вспомогательной силовой установке.

35. Люк подхода к системе обогрева воздухозаборников двигателей.

36. Патрубки забора воздуха для охлаждения генераторов двигателей.

37. Люки подхода к гидросистеме.

Зона № 2 досмотра двигателей

1. Воздухозаборники двигателей.

2. Отверстия отвода воздуха от воздушного стартера и привода  типа «ППО-40».

3. Люк для подогрева двигателя.

4. Люки подхода к агрегатам системы пожаротушения.

5. Монтажные люки на пилонах двигателей.

Продолжение приложения 1

6. Решетка реверса.

7. Выходное устройство реактивных сопел двигателей.

8. Эксплуатационные люки на пилонах двигателей.

9. Капоты двигателей.

10. Люки подхода к датчику обледенения.

11. Люки подхода к болтам воздухозаборников.

12. Люки подхода к гидромеханизму.

13. Монтажные люки:

открыть створки двигателя, провести досмотр всех агрегатов и пространства за ними;

открыть створки передней стенки мотогондолы и провести досмотр размещенных там гидроагрегатов и пространства вокруг них.

14. Люки подхода к масляному баку.

15. Люки подхода к агрегатам двигателей.

16. Люки подхода к воспламенителям и агрегатам двигателей.

Продолжение приложения 1

17. Люки подхода к термопаре.

18. Люки подхода к узлам крепления двигателей.

19. Люк подхода к реверсу.

Зона № 3 досмотра крыла

1. Патрубки сброса воздуха из турбохолодильников.

2. Воздухозаборники второго воздухо-воздушного радиатора.

3. Монтажные люки.

4. Люки подключения наземного кондиционера.

5. Люки подхода к турбохолодильнику.

6. Люки подхода к управлению предкрылками.

7. Бортовой авиационный навигационный огонь.

8. Обтекатели подхода к агрегату «РП-55» управления элеронами.

9. Обтекатели подхода основного гидроподъемника.

10. Ниша основных опор шасси и шасси.

11. Задние створки основных опор шасси.

12. Люки подхода к агрегатам управления закрылками.

13. Люки подхода к кранам слива топлива на земле.

14. Люки подхода к приводу закрылков.

15. Люк подхода к панели управления перекачки топлива из баков.

16. Люки подхода к щитку и кранам заправки топливом.

17. Люк подхода к воздухо-воздушному радиатору и турбохолодильнику.

18. Горловины заправки.

Продолжение приложения 1

19. Люки подхода к креплению интерцепторов элеронов.

20. Люки подхода к «РП-55».

21. Люки подхода к контейнеру надувного плота.

22. Люки подхода к опорам шасси.

23. Люки подхода к агрегатам управления интерцепторами.

Зона № 4 досмотра оперения

1. Люки подхода к узлам навески руля высоты.

2. Монтажные люки гидравлики и управления руля высоты.

3. Воздухозаборник двигателя № 2.

4. Воздухозаборник первого воздухо-воздушного радиатора.

5. Отверстие выхода воздуха из первого воздухо-воздушного радиатора.

6. Люк подхода к рулевому агрегату-56 (слева).

7. Монтажные люки подхода к гидравлике управления.

Продолжение приложения 1

8. Монтажные люки подхода к агрегатам управления стабилизатором.

9. Монтажные люки подхода к агрегатам управления, расположенные в оперении.

10. Люки подхода к узлам навески руля направления (слева).

Зона № 5 досмотра багажников

Первый грузовой багажник:

осмотреть пол, открыв люки, которые легко открываются, и обследовать пространство под полом;

осмотреть люк, его нишу и порог;

открыть фальшпанели на передних, боковых и задних стенках багажника и осмотреть установленные там агрегаты и места их крепления;

открыть и осмотреть все люки потолка, которые легко открываются, и обследовать пространство за ними, обратить внимание на люк входа в пассажирский салон;

осмотреть плафоны освещения;

осмотреть дымоизвещатели и места их установки;

осмотреть багажные сетки и места их крепления.

Второй грузовой багажник:

осмотреть пол, открыв люки, которые легко открываются, и обследовать пространство под полом;

осмотреть люк, его нишу и порог;

открыть фальшпанели на передних, боковых и задних стенках багажника и осмотреть установленные там агрегаты и места их крепления;

осмотреть плафоны освещения;

осмотреть димоизвещатели и места их установки;

осмотреть люк прохода в салон;

Продолжение приложения 1

осмотреть дымоизвещатели правого крыла и пространство за ним.

Зона № 6 досмотра технического отсека

Осмотреть пол, открыв люки, которые легко открываются, обследовать пространство под полом;

осмотреть люк, его нишу и порог;

открыть съемные панели на передней и боковых стенках и осмотреть расположенные там агрегаты и места их крепления;

осмотреть плафоны освещения;

открыть люк «контрольный щиток» и осмотреть установленную там аппаратуру и места ее крепления;

осмотреть заглушки, которые хранятся в отсеке.

Зона № 7 досмотра кабины экипажа

Осмотреть пол, включая пространство перед педалями нижнего пульта, пространство под креслами экипажа;

осмотреть кресла экипажа, заплечные сумки, короба для дымозащитных масок, откидные стулья бортинженера и бортрадиста;

осмотреть нишу радиста, ящики для хранения спасательных жилетов, ящик с аварийной радиостанцией, кислородный баллон и место его крепления, кислородные маски и место их хранения;

снять задний кожух пульта управления «микрон 2» и осмотреть его;

осмотреть чехол аварийного топора;

осмотреть короба дымозащитных масок;

осмотреть огнетушитель и место его крепления;

осмотреть карман для хранения специальной литературы;

осмотреть ящик для хранения оружия за спинкой кресла первого пилота и его содержание, а также пространство за ним;

осмотреть пространство над передней приборной доской пилотов;

открыть и осмотреть крышки на боковых панелях рядом с креслами пилотов, а также пространство за ними;

осмотреть стол бортинженера и пространство за ним;

осмотреть карман хранения журнала - графика МСРП;

осмотреть карман хранения бортжурнала и нишу хранения кислородных и дымозащитных масок;

открыть и осмотреть все пепельницы;

открыть и осмотреть на пульте бортинженера люк панели управления запуском двигателей, открыть и осмотреть выдвижную панель освещения, открыть крышки пультов управления высотной системы и обследовать пространство за ними;

осмотреть все лампы индивидуального освещения и вентиляторы;

Продолжение приложения 1

открыть и осмотреть все панели, которые легко открываются, и люки на боковых приборных досках пилотов, среднем пульте на верхней части пульта бортинженера, на панели левого и правого автомата защиты сети;

осмотреть пространство под рычагами управления двигателями, открыв панели;

осмотреть места крепления патронов с силикагелем (в районе окон);

осмотреть все шторы и заслонки слепого полета;

открыть и осмотреть люки спасательных канатов и тросов;

выдвинуть лампу верхней подсветки и осмотреть место ее крепления;

раскрыть декоративные решетки громкоговорителя и осмотреть его;

открыть и осмотреть люки на потолке, которые легко открываются, и обследовать их;

раскрыть и осмотреть верхний плафон и табло «выход»;

обследовать входные двери.

Зона № 8 досмотра вестибюлей

Передний вестибюль самолета:

осмотреть пол, открыть в нем люки, обследовать пространство под полом, обратить внимание на люк, который ведет к переднему техническому отсеку;

осмотреть стенки, открыть имеющиеся люки и ящики и обследовать их;

открыть и осмотреть все полки и шкафы бара первого класса, включая пространство под ними;

осмотреть нишу хранения надувного трапа и сами трапы;

осмотреть входные двери и ее нишу;

осмотреть кресла бортпроводников;

осмотреть емкость для использованных гигиенических пакетов;

осмотреть плафоны освещения и информационное табло «выход»;

открыть люк и осмотреть место установки антенны автоматического радиокомпаса и лампы освещения;

открыть и осмотреть люк указателя уровня в водяном баке;

осмотреть место крепления шторки и зеркала обзора салона на потолке.

Задний вестибюль самолета:

осмотреть пол входных дверей и их нишу;

открыть и осмотреть ниши надувного трапа, магнитофона, кислородного прибора, распределительного щитка, сами приборы, оборудование и места их установки;

осмотреть пепельницы;

осмотреть кресла бортпроводников;

осмотреть плафоны освещения и информационное табло «выход»;

осмотреть зеркало обзора салона и место его крепления, верхний плафон освещения;

Продолжение приложения 1

открыть люк в багажный отсек и осмотреть пространство за ним.

Зона № 9 досмотра гардероба

Гардероб экипажа:

осмотреть пол, а также чемоданы с документацией, находящихся на нем;

осмотреть стены;

осмотреть телескопическую лестницу и место ее установки;

осмотреть патроны с силикагелем и места их установки;

осмотреть огнетушитель кислородный, баллон и места их установки;

осмотреть чехол аварийного топора, дымозащитные маски и места их расположения;

осмотреть плафон освещения, коробку запасных частей, инструментов и принадлежностей, ее содержимое, если она не опломбирована, а также пространство вокруг нее;

осмотреть место расположения водяного бака и вентилей его заправки;

осмотреть шторки и их направляющие.

Средний гардероб:

осмотреть пол;

осмотреть легко открывающиеся шкафы и их содержание;

осмотреть огнетушитель, кислородный баллон и места их установки, чехол аварийного топора.

Задний гардероб:

обследовать место установки патронов с силикагелем;

осмотреть кронштейны для вешалок и вешалки с чехлами;

открыть в боковых стенах слева и справа шкафы и осмотреть расположенную в них аппаратуру и окружающее пространство;

раскрыть декоративные панели с левого и с правого борта в местах установки блоков и осмотреть окружающее пространство.

Зона № 10 досмотра пассажирских салонов

Осмотреть пол, убедиться в отсутствии под ковром посторонних предметов (визуально), снять (передвинуть) ковер и тщательно осмотреть пол, снять панели, а также открыть люки в полу, а также люк входа в багажное отделение;

осмотреть кресла пассажиров, карманы для спасательных жилетов, пепельницы, карманы для гигиенических пакетов, подлокотники, направляющие для кресел, откидные стулья;

осмотреть переднюю перегородку, информационное табло «выход», «застегнуть ремни» и прочее, шторы и направляющие для них, откидные столы на перегородке, обратить внимание на нишу на передней стене;

Продолжение приложения 1

осмотреть боковые стенки, включая окна и светофильтры, аварийные люки покидания самолета и лючки на них, подножку, информационное табло «выход»;

раскрыть и осмотреть декоративные панели системы кондиционирования;

осмотреть багажные полки, раскрыть фальшпанели на месте стыковки с боковой стенкой (сверху);

раскрыть и осмотреть панель индивидуального освещения;

раскрыть и осмотреть потолок, панель освещения салона, особое внимание обращать на переднюю панель, информационное табло «выход»;

обследовать заднюю часть салона, осмотреть коробки для кислородных приборов и места их установки;

осмотреть короба для надувных трапов, сами трапы и места установки коробов;

осмотреть шторы и направляющие для них;

обследовать рабочее место бортпроводника и его оборудование, включая кресло и переговорное устройство;

осмотреть места расположения и крепления детских люлек и их содержание.

Зона № 11 досмотра кухни

Осмотреть пол;

осмотреть аварийные двери и их ниши;

вытащить все пищевые контейнеры, осмотреть места их установки и их содержание, если они не опломбированы;

осмотреть все стеллажи, столы и легко открывающиеся ящики в них, а также окружающее пространство;

осмотреть холодильник, все его отделения, а также место его установки (особенно за задней стенкой холодильника);

осмотреть все отсеки желоба из ткани и сам желоб;

открыть и осмотреть духовой шкаф и его отделения, а также электрокипятильник и места его установки;

обследовать шкаф над мойкой;

открыть и осмотреть панели освещения;

осмотреть информационное табло «выход»;

осмотреть люк электрического механизма управления заслонки системы вытяжной вентиляции на потолке, а также плафоны освещения;

обследовать ящик, откидные стулья, шторки и их направляющие.

Зона № 12 досмотра туалетов и их вестибюлей

Передний туалет:

осмотреть двери и плафоны освещения;

Продолжение приложения 1

осмотреть пол, унитаз, место его установки;

осмотреть ящик для использованных бумаг;

осмотреть нишу громкоговорителя;

осмотреть нишу для салфеток и бумаги, ящик с сантехническим оборудованием под раковиной;

осмотреть два люка под унитазом и осмотреть места расположения тяг управления.

Задний туалет:

осмотреть двери, табло-указатель и плафон освещения;

осмотреть пол, унитаз, место его установки;

осмотреть ящик для использованных бумаг;

осмотреть плафоны освещения, информационное табло, нишу громкоговорителя, пепельницу, патрубок выхода кондиционированного воздуха;

снять зеркало и обследовать нишу смежную с багажником;

осмотреть нишу для салфеток и бумаги, ящик с сантехническим оборудованием под раковиной;

осмотреть два люка над унитазом и осмотреть районы расположения тяг управления;

осмотреть место подхода к вентилю водяного бака (сверху) и к вентилю слива воды из водяного бака в приемный бак санузла (снизу);

раскрыть дверцу и зеркала на задней стенке туалета и осмотреть пространство за ним;

раскрыть панель на потолке, осмотреть водяной бак (места его установки и вокруг него), а также указатель уровня воды в баке.

Вестибюли туалетов:

раскрыть съемные фальшпанели в потолке и обследовать расположенную за ними аппаратуру и место вокруг нее;

осмотреть огнетушители и место их расположения.

Вертолет

Левая часть фюзеляжа

Осмотреть:

нишу контейнеров аккумуляторов с левой стороны;

лючки штепсельных разъемов аэродромного питания;

лючок для троса заземления;

бортовую стрелу;

люк сливного крана из дополнительных топливных баков;

люк крана слива топлива из дренажного бачка;

люки заливной горловины дополнительного топливного бака;

люк бортовых клапанов гидросистемы;

люк бортового штуцера зарядки воздушной системы;

Продолжение приложения 1

ниши контейнеров;

лючки систем;

подкапотные пространства систем.

Правая часть фюзеляжа

Осмотреть:

нишу контейнеров аккумуляторов с правого борта или люк для охлаждения;

пространство в капоте кислородного оборудования;

люк заливной горловины дополнительного топливного бака;

люк сливного крана для слива топлива из расходного топливного бака;

люк под заливную горловину расходного топливного бака;

ниши контейнеров;

лючки систем;

подкапотные пространства систем.

Нижняя часть фюзеляжа

Осмотреть:

люки для монтажа агрегатов, подходы к узлам и сочленениям тяг;

люки системы управления вертолетом и трубопроводов воздушной системы;

рулежно-посадочные фары и фары освещения груза;

люки систем управления и агрегатов, подходы к узлам и сочленениям тяг.

Верхняя часть фюзеляжа

Осмотреть:

капоты и подкапотное пространство двигателей;

туннели подвода воздуха к двигателям, вспомогательной силовой установки и вентилятору и выходные устройства клапана перекачки воздуха, вспомогательной силовой установки, двигателей;

капоты и подкапотное пространство вентилятора, редуктора, гидросистемы и вспомогательной силовой установки;

капоты и подкапотное пространство систем воздушного судна (двигателей, редуктора, и другое).

Хвостовая и концевая балки

Осмотреть:

нишу и пространство под магнитным самописцем, блоком управления режимами, доплеровским измерителем скорости и угла сноса;

люк с жабрами для вывода охлаждающего промежуточный редуктор воздуха;

люк для смазки и осмотра шлицевых шарниров хвостового вала;

Продолжение приложения 1

люк для осмотра и смазки шлицевых соединений хвостового вала трансмиссии;

люк для заливки масла в промежуточный редуктор;

люки для осмотра концевой части хвостового вала;

люк под масломерным стеклом промежуточного редуктора;

люки и ниши систем.

Пилотская кабина:

Осмотреть:

пол кабины и технические лючки на полу;

пространство над и за приборными досками;

этажерки для радио и электроаппаратуры за пилотскими сидениями;

внутренность аптечек;

пространство под подушками пилотских кресел.

Пассажирская (грузовая) кабина:

Осмотреть:

короб для установки контейнеров аккумуляторов и кожух со съемными крышками тяг управления на шпангоутах;

пол кабины и технические лючки на полу;

люки перекрывных кранов топливной системы;

люк выхода троса внешней подвески;

лебедку;

окна и шторки;

створки, чехлы и бортовой паек;

пространство вокруг инструментальных ящиков и внутри них;

радиоотсек в хвостовой балке;

люки и ниши систем.

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14