Приложение 3

к Временным критериям определения класса опасности отходов производства и потребления по степени их негативного воздействия на окружающую среду (пункт 3.3)

Первичные показатели опасности компонента отхода

| № п/п | Первичные показатели опасности компонента отхода | Значения, интервалы и характеристики первичных показателей опасности компонента отхода для окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПДКп( (ОДК((), мг/кг | <1 | 1-10 | 10,1-100 | >100 |
| 2 | Класс опасности в почве | 1 | 2 | 3 | не установ. |
| 3 | ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | <0,01 | 0,01-0,1 | 0,11-1 | >1 |
| 4 | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | <0,001 | 0,001-0,01 | 0,011-0,1 | >0,1 |
| 6 | Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ), мг/м3 | <0,01 | 0,01-0,1 | 0,11-1 | >1 |
| 8 | Класс опасности в атмосферном воздухе населенных мест | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | <0,01 | 0,01-1 | 1,1-10 | >10 |
| 10 | Lg(S/ПДКв)((( | >5 | 5-2 | 1,9-1 | <1 |
| 11 | Lg(Cнас/ПДКр.з) | >5 | 5-2 | 1,9-1 | <1 |

Продолжение Приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Lg(Снас/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | >7 | 7-3.9 | 3.8-1.6 | <1.6 |
| 13 | lg Kow(октанол/вода) | >4 | 4-2 | 1,9-0 | <0 |
| 14 | ((((, мг/кг | <15 | 15-150 | 151-5000 | >5000 |
| 15 | , мг/м3 | <500 | 500-5000 | 5001-50000 | >50000 |
| 16 | , мг/л 96ч | <1 | 1-5 | 5.1-100 | >100 |
| 17 | БД=БПК5/ХПК*100% | <0,1 | 0,1-1,0 | 1,0-10 | >10 |
| 18 | Персистентность (трансформация в окружающей среде) | Образова- ние более токсичных продук- тов, в т.ч. обладаю- щих отдален- ными эффектами или новыми свойства- ми | Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев опасности | Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества | Образова- ние менее токсичных продуктов |
| 19 | Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | Выражен- ное накопле- ние во всех звеньях | Накопление в нескольких звеньях | Накопление в одном из звеньев | Накопление отсутствует |
|  | Присваиваемый балл (Вj) | 1 | 2 | 3 | 4 |

При нахождении ПДКп выбираются значения подвижной формы. Допустимо использование значений валового содержания при отсутствии значений подвижной формы, или если имеется обоснование для подобного выбора.

Продолжение Приложения 3

Значения Снас:

а) определяются по таблицам термодинамических данных [32];

б) рассчитываются по формуле, коэффициенты которой приведены в справочнике [33]:

в) рассчитываются по следующей формуле:

М – молекулярный вес вещества;

Р – давление насыщенных паров при , мм рт. ст.

Если давление насыщенных паров установлено при других температурах, то расчет проводится по формуле:

Т – абсолютная температура в градусах К, при которой производилось определение давления насыщенных паров.

# Footnotes

( Перечень используемых сокращений приведен в Приложении 7 к Критериям.

(( В случаях отсутствия ПДК для компонента отхода допустимо использование другого первичного показателя, указанного в скобках.

((( Если S = , то lg (S/ПДК) = и балл равен 1, если S = 0, то lg (S/ПДК) = -и балл равен 4.

(((( При наличии в источниках информации нескольких значений для показателей LD50 и LC50 (например, для разных видов животных) выбирается величина, соответствующая максимальной опасности, т.е. наименьшее значение LD50 или LC50.