Приложение 6

к Методическим рекомендациям по проведению  аттестации рабочих мест по условиям труда (подпункт 2 пункта  4.1)

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

(Извлечение из классификации условий и характера труда

по степени вредности и опасности, тяжести и напряженности)

| № п/п | Факторы | ІІ класс - допустимые | ІІІ класс – вредные и опасные условия и характер труда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 степень | 2 степень | 3 степень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вредные химические вещества, мг/м3: |  | Превышение ПДК |
|  | 1 класс опасности | < ПДК | до 2 раз | 2,1-4 раза | ( 4 раз |
|  | 2 класс опасности | < ПДК | до 3 раз | 3,1-5 раз | ( 5 раз |
|  | 3-4 класс опасности | < ПДК | до 4 раз | 4,1-6 раз | ( 6 раз |
| 2. | Пыль преимущественно фиброгенного действия | < ПДК | Превышение ПДК |
|  |  |  | до 2 раз | 2,1-5 раз | ( 5 раз |
| 3. | Вибрация (общая и локальная) | < ПДЗ | Превышение ПДЗ |
|  |  |  | до 3 дБ | 3,1-6 дБ | ( 6 дБ |
| 4. | Шум | < ПДЗ | Превышение ПДЗ |
|  |  |  | до 10 дБА | 11-15 дБА | ( 15 дБА |
| 5. | Инфразвук | < ПДЗ | выше ПДЗ | – | – |
| 6. | Ультразвук | < ПДЗ | выше ПДЗ | – | – |
|  | Неонизирующие излучения: |  |  |  |  |
|  | радиочастотный диапазон | < ПДЗ | выше ПДЗ | – | – |
| 7. | диапазон промышленной частоты | < ПДЗ | выше ПДЗ | – | – |
|  | оптический диапазон (лазерное излучение) | < ПДЗ | выше ПДЗ | – | – |
|  | Микроклимат в помещении: | Допустимые по санитарным нормам |  |  |  |
| 8. | температура воздуха (о С) |  | Выше максимальных допустимых величин в теплый период или ниже минимальных допустимых величин в холодный период |
|  |  |  | до 4 о С | 4,1-8 о С | выше 8 о С |
| 1 | скорость движения 2 воздуха, м/с |  | Выше уровней допустимых величин в холодный и теплый периоды года или ниже минимально допустимых в теплый период года |
|  |  | 3 | 4 |  | 6 |
|  |  |  | до 3 раз | ( 3 раз | – |
|  | относительная влажность воздуха, % |  | Превышение уровней, допустимых санитарными нормативами в теплый период года: |
|  |  |  | до 25% | ( 25% | – |
|  | инфракрасное излучение, Вт/м2 |  | 141-350 Вт/м2 | 351-2800 Вт/м2 | выше 2800 Вт/м2 |
| 9. | Температура наружного воздуха (при работе на открытом воздухе), оС |  |  |  |  |
|  | летом |  | до 32 | 32,1 –40 | выше 40 |
|  | зимой |  | - (10 –14) | - (15-20) | ниже -20 |
|  | Атмосферное давление: |  |  |  |  |
| 10. | повышенное, атм. | до 1.2 | 1,3-1,8 | 1,9-3,0 | ( 3 |
|  | пониженное (метров над уровнем моря) | 600-1000 | 1100-2100 | 2100-4000 | выше 4000 |
|  | Биологические факторы: |  |  |
|  | 1. Микроорганизмы: |  | Превышение ПДК |
|  | 1 класс опасности | < ПДК | до 2 раз | 2,1 -4 | ( 4 |
|  | 2 класс опасности | < ПДК | до 3 раз | 3,1-6 | ( 6 |
|  | 3-4 класс опасности | < ПДК | до 5 раз | 4,1-10 | ( 10 |
|  | 2.Белковые препараты |  | Превышение ПДК |
|  | 1 класс опасности | < ПДК | до 3 раз | 3,1-5 | ( 5 |
| 11. | 2 класс опасности | < ПДК | до 5 раз | 5,1-10 | ( 10 |
|  | 3-4 класс опасности | < ПДК | до 10 раз | 10,1-20 | ( 20 |
|  | 3. Естественные компоненты организма (аминокислоты, витамины и др.): |  | Превышение ПДК |
|  | 1 класс опасности | < ПДК | до 5 раз | 5,1-10 | ( 10 |
|  | 2 класс опасности | < ПДК | до 7 раз | 7,1-15 | ( 15 |
|  | 3-4 класс опасности | < ПДК | до 10 раз | 10,1-20 | ( 20 |
| 12. | Тяжесть труда | муж. 41-90, жен. 37-63 | муж. ( 90 жен. ( 63 | – | – |
|  | Динамическая работа |  |  |  |  |
|  | Мощность внешней работы (в ваттах) с участием мышц нижних конечностей и туловища |  |  |  |  |
|  | то же, при работе с участием мышц плечевого пояса | муж.23-45, жен.18-30,5 | муж. ( 45 жен. ( 30,5 | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | масса поднимаемого и перемещаемого груза, в кг | муж. до 30 жен. до 10 | муж. (31-35 жен. ( 11-15 | (35 ( 15 |  |
|  | мелкие стереотипные движения кистей и пальцев рук (количество за смену) статическая нагрузка: | 20001 – 40000 | 40001 –60000 | 60001 80000 | более 80000 |
|  | величина нагрузки за смену ( Кг. сек) при удерживании груза: |  |  |  |  |
|  | одной рукой | 18001-43000 | 43001-97000 | свыше 97000 | – |
|  | двумя руками | 43001-97000 | 97001- 208000 | свыше 208000 | – |
|  | с участием мышц корпуса и ног | 61001-130000 | 130001-260000 | свыше 260000 | – |
| 13. | Рабочая поза: | Нахождение в наклонном положении до 30 град. 25% времени смены | Нахождение в наклонном положении до 30 град. 26-50% времени смены. Пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п.) до 25% времени смены | Нахождение в наклонном положении свыше 30 град. более 50% времени смены. Пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п.) более 25% времени смены |  |
|  | Наклоны корпуса | Вынужденные наклоны более 30 град. 50 100 раз за смену | Вынужденные наклоны более 30 град. 101-300 раз за смену | Вынужденные наклоны более 30 град. и свыше 300 раз за смену |  |
|  | перемещение в пространстве (переходы, обусловленные техническим процессом) | 4,1-10 км за смену | 10,1-17 км за смену | Свыше 17 км за смену |  |
| 14. | 1. Напряженность труда |  |  |  |  |
|  | Внимание длительность сосредоточения, (% времени смены) | 51-75 | Свыше 75 | – | – |
|  | плотность сигналов, в среднем за час | 176-300 | Свыше 300 | – | – |
|  | напряженность анализаторных функций: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | зрение (категория зрительных работ по ГСН В.2.5-28-2006) | Точная | Высокоточная | Особо точная с применением оптических приборов |  |
|  | слух (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | Разборчивость слов и сигналов от 90 до 70% | Разборчивость слов и сигналов менее 70% | – | – |
|  | эмоциональное и интеллектуальное напряжение | Работа по установленному графику с возможностью его корректировки по ходу деятельности | Решение трудных задач в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью | Личный риск, опасность, ответственность за безопасность других лиц | – |
|  | 2. Монотонность: |  |  |  |  |
|  | число элементов в многократно повторяющейся операции (приеме) | 10-4 | 3-2 | – | – |
|  | продолжительность выполнения повторяющихся операций, в секундах | 100-20 | 19-2 | – | – |
|  | время наблюдения за ходом производственного процесса без активных действий (в % к продолжительности смены) | 81-95 | 96 и более | – | – |
| 15. | Сменность | Трех-, двухсменная работа с ночной сменой | Нерегулярная сменность с работой в ночную смену | – | – |