Приложение 1 к Порядку создания вспомогательных горноспасательных команд (пункт 3.3)

Техническое оснащение, обслуживание

и расположение подземных пунктов ВГК

Для спасения людей, застигнутых аварией на предприятии, ликвидации пожаров и других аварий в начальной стадии членами ВГК необходимы респираторы, а также средства пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим. Этими средствами комплектуются подземные пункты ВГК.

Пункты ВГК размещаются в горных выработках. Табель технического оснащения пункта ВГК приведен в таблице настоящего приложения. Места их расположения определяются главным инженером предприятия по согласованию с командиром взвода (помощником командира отряда)
ГВГСО МЧС ДНР, разрабатывающим ПЛА и наносятся на схему вентиляции.

Таблица – Табель технического оснащения пункта ВГК

| Наименование аппаратуры и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Респираторы двух (четырех) часового действия в контейнере | шт. | 2 |
| Индивидуальный перевязочный пакет | шт. | 4 |
| Жгут эластичный | шт. | 1 |
| Шина медицинская | шт. | 1 |
| Настойка йодная | мл | 10 |
| Перекись водорода 3 % | мл | 25 |
| Рукав пожарный длиной 20 м, диаметром 66 мм | шт. | 2 |
| Ствол пожарный | шт. | 1 |
| Ручные огнетушители: водный порошковый | шт. шт. | 1 1 |
| Носилки медицинские | шт. | 1 |

Пункты ВГК необходимо размещать:

1) на выемочных участках пологих и наклонных пластов:

по одному на выемочном участке, с размещением в воздухоподающей выработке не далее 50 м от очистного забоя;

на выемочных участках пластов крутого падения – по одному на откаточном штреке, не далее 50 м от передовой воздухоподающей печи.

2) в подготовительных выработках:

протяженностью 200 м и более, по одному не далее 50 м от груди забоя;

3) в конвейерных выработках:

по одному на каждую выработку длиной более 500 м в начале движения воздушной струи (при наличии постоянного персонала).

В подготовительных и очистных выработках допустимо расположение одного совместного пункта ВГК при условии, если ведение очистных и подготовительных работ осуществляется на одном выемочном участке.

В других выработках по усмотрению главного инженера предприятия и командира ГВГСО МЧС ДНР, разрабатывающих ПЛА.

На подземных пунктах ВГК респираторы, средства оказания первой помощи пострадавшим и другое оснащение должны содержаться в контейнере, окрашенном в красный цвет с отличительным знаком «ВГК». Пункт ВГК следует размещать, как правило, в освещенных местах и оборудованных телефонами.

Сохранность пункта ВГК должна ежесменно проверяться членами ВГК и сменными ИТР участка. Проверка пунктов ВГК представителями ГВГСО МЧС ДНР производится при профилактическом обследовании участка (маршрута), но не менее одного раза в месяц. При обнаружении нарушения комплектности пункта ВГК, немедленно ставится в известность горный диспетчер и командир взвода (помощник командира взвода) обслуживающим данное горное предприятие.

Замена респираторов в пунктах ВГК производится в соответствии с «Графиком замены респираторов в пунктах ВГК» с отметкой в журнале «Учета движения (замены) респираторов в пунктах ВГК». Замена респираторов производится слесарем (электрослесарем подземным) в присутствии сменного ИТР участка и подтверждается подписью начальника участка.

Для респираторов, применяемых в пунктах ВГК, защищенных от воздействия неблагоприятных условий среды и механических повреждений, при хранении в состоянии ожидания, полная проверка выполняется один раз в квартал. При этом производится проверка (взвешивание) привес и убыль веса регенеративного патрона по отношению к первоначальному весу патрона, которое не должно превышать:

| Тип патрона | Привес | Убыль |
| --- | --- | --- |
| Р-30 | 20 гр | 40 гр |
| Р-34 | 15 гр | 30 гр |

В случае несоответствия параметров веса патрона привесу и убыли, а также по истечению срока годности поглотителя химического известкового (далее – ХПИ), необходимо произвести его замену в регенеративном патроне респиратора. После окончания проверки респиратора необходимо наполнить баллон кислородом. Давление кислорода в баллоне зависит от температуры окружающей среды, указанной в таблице технического описания и инструкции по эксплуатации респираторов изолирующих.