# Приложение 16

# к Правилам перевозок опасных грузов

# железнодорожным транспортом

# по территории Донецкой Народной Республики (п. 6.9)

Отбор и подготовка вагонов и контейнеров для перевозки

отдельных опасных и легкогорючих грузов

1 Отбор вагонов и контейнеров перед погрузкой

1.1 Крытые вагоны и контейнеры, предъявленные к перевозке грузов, отнесенных к номерам ООН 1325, 1327, 1350, 1363, 1364, 1365 и 3360, а также легкогорючих грузов, указанных в таблице 1 данного приложения, должны быть технически исправными, без щелей и с неповрежденной крышей. Отверстия, люки в крыше и стенах вагонов должны иметь исправные колпаки (крышки), которые плотно закрываются.

1.2 Пригодность вагонов и контейнеров для перевозки вышеупомянутых грузов устанавливает отправитель. Грузотправитель может отказаться от погрузки грузов в вагон или контейнер при наличии в нем неисправностей, которые могут повлечь воспламенение груза во время перевозки.

Плотность кузова проверяют изнутри вагона или контейнера при закрытых дверях и люках. Осмотр вагонов и контейнеров в темное время суток проводят в хорошо освещенном месте. При проверке исправности кузова вагона особенное внимание уделяют местам соединения опалубка крыши с деревянной обшивкой боковых стен, фрамуг – с обшивкой торцевых стен, а у вагона с переходной площадкой – также место соединения опалубка крыши с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку. Щели, выявленные при осмотре кузова вагона или контейнера парка железной дороги, должны быть устранены работниками вагонного хозяйства железной дороги. Устранение таких щелей в собственных (арендованных) вагонах или контейнерах осуществляется отправителем.

Результаты осмотра вагонов регистрируются в специальной книге (форма ВУ-14), которая ведётся отдельно для таких грузов. В графе 5 книги после номеров вагонов указывается, под погрузку какого груза вагоны назначаются.

При оформлении памятки о пользовании контейнерами отправитель должен сделать в левой верхней части отметку о годности данного контейнера для перевозки конкретного груза.

Заделка щелей в дверных и люковых отверстиях вагонов и контейнеров осуществляется грузоотправителем.

1.3 При погрузке грузов средствами железной дороги пригодность вагонов и контейнеров, закрытие щелей в вагонах и контейнерах проводит железная дорога.

1.4 Заделка щелей в дверных и люковых отверстиях вагонов или контейнеров, предназначенных для перевозки материалов растительного или животного происхождения, которые имеют классификационные шифры 4212 и 4213, и серы, а также легкогорючих грузов, приведенных в пункте 5 настоящего дополнения, за исключением грузов, обозначенных (*), осуществляется толью, рубероидом, плотным картоном или другими аналогичными материалами. Для плотного прилегания этот материал прикрепляют деревянными планками на гвоздях или иным образом. Заделка щелей осуществляется изнутри вагона. Двери, через которые проводится погрузка, уплотняются извне.

При перевозке опасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке с использованием легкогорючих материалов (ткань, рогожка, стружка, солома, бумага и тому подобное) подготовка вагонов (контейнеров) осуществляется аналогично.

Грузы, отмеченные в пункте 5 данного приложения, за исключением грузов, обозначенных (*), предъявленные к перевозке в плотной таре (дощатой, фанерной, картонной), отгружают без закрытия щелей в дверных и люковых отверстиях вагонов и контейнеров.

1.5 Заделка конструктивных зазоров в дверных и люковых отверстиях вагонов и контейнеров перед погрузкой грузов, обозначенных специальным положением CW54 приложения 2 к настоящим Правилам и (*) в пункте 5 данного приложения, осуществляется бумагой на жидком стекле, деревянными рейками с применением войлочных прокладок или стеклотканью на клеевой основе. Способы закрытия зазоров приведены в пункте 2 данного приложения. Перед погрузкой каракуля отправитель должен оббить (оклеить) стеклотканью изнутри весь кузов.

После заделки зазоров отправитель (а при загрузке средствами железной дороги – железная дорога) должен повторно осмотреть вагон или контейнер изнутри при закрытых дверях и люках.

После погрузки двери вагона, для более плотного прилегания к внешней раме дверного отверстия, закрепляются извне тремя деревянными клиньями, которые забиваются между нижней обвязкой дверей и направляющими кронштейнами.

1.6 При перевозке грузов, отмеченных в пункте 5 данного приложения, отнесенных к номерам ООН 1327 и 3360, а также опасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке с использованием легкогорючих материалов в верхней части накладной грузоотправитель должен сделать соответствующие отметки.

2  Порядок заделки щелей в крытых вагонах бумагой, пропитанной жидким стеклом

2.1 Для заделки щелей этим способом применяется бумага мешочная по ГОСТ 2228-81  или  крафт-обёрточная  по  ГОСТ 8273-75  массой не менее 60 г/м2.

Жидкое стекло (силикат натрия технический, ГОСТ 13078-81), которое применяется как клей и одновременно огнестойкое соединение, наносится кистью на всю поверхность одной стороны бумаги, которая приклеивается.

Нанесение жидкого стекла непосредственно на поверхность кузова вагона, который заклеивается, с применением бумаги, не смазанной жидким стеклом, запрещается.

Поверхность, на которую наклеивается бумага, должна быть предварительно очищена от пыли.

2.2 Устранение просветов в стенах вагона и щелей в местах сопряжения опалубки крыши с обшивкой боковых стен, фрамуг с обшивкой торцовых стен, а у вагонов с ручным тормозом  также в местах соединения опалубки кровли с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку, проводится заклейкой их полосами бумаги шириной 15 см. Полосы наклеиваются симметрично относительно щели по всей ее длине с выходом за концы не меньше чем на 5 см.

При заклейке щелей большой длины составными полосами концы полос в местах соединения должны накладываться одна на другую на 5 - 10 см.

2.3 Перед устранением просветов в люках крышка люка плотно закрывается и запирается на запоры, которые закрепляются проволокой.

Для обеспечения более плотного прилегания крышки люка к раме она привязывается за кольцо проводом, концы которого закручиваются вокруг гвоздя, который забивается в верхнюю планку рамки люка.

На лист бумаги размером 50х80 см наносится с одной стороны жидкое стекло так, чтобы была покрыта вся площадь бумаги, после чего этот лист накладывается на люковое отверстие и приклеивается к обшивке стены
(рис. 2.1).

Запрещается оставлять поверхность бумаги со стороны люка не покрытой жидким стеклом.

2.4 Перед закрытием печного отверстия проверяется плотность прилегания крышки и скобы.

Лист размером 70х70 см покрывается с одной стороны жидким стеклом и приклеивается к изоляционному кожуху каркаса печного отверстия (рис. 2.2).

2.5. Закрытие нерабочих дверей вагона осуществляется в таком порядке: двери вагона плотно закрываются, запираются дверной накладкой и закрепляются внешне деревянными клинками.

Щели между дверями и внешней рамой дверного отверстия заклеиваются изнутри вагона полосами шириной 15 см по всему периметру дверного отверстия.

Рис. 2.1 Закрытие люкового отверстия бумагой: 1 – запор люка; 2 – кольцо; 3 – проволочная закрутка; 4 - бумага; 5 - место приклеивания бумаги (заштриховано)

Рис. 2.2 Закрытие печного отверстия бумагой:

1 – место приклеивания; 2 – бумага

2.6. Щели в дверных отверстиях рабочих дверей вагона устраняются после его погрузки. На бумажную полосу шириной 20 см из одного края вдоль полосы на ширину 5 см наносится жидкое стекло, потом полоса складывается вдвое без перегиба и края склеиваются так, чтобы в середине части полосы образовался валик.

Такие склеенные бумажные полосы заготавливаются в количестве, достаточном для наклеивания по периметру дверного отверстия.

Подготовленные полосы с валиками пропитываются жидким стеклом с одной стороны склеенного края на ширину 5 см и приклеиваются к дверным вертикальным стоякам и верхнему дверному брусу вагона так, чтобы полосы на всю ширину валика выступали за внешнюю раму дверного отверстия (рис. 2.3). В местах соединения валики не должны иметь разрывов, для чего край одного валика вставляется в край второго валика на 3 - 5 см.

После склеивания валиков на них наносится жидкое стекло.	Приклеивание валика к полу вагона осуществляется после его загрузки.

После окончания погрузки рабочие двери вагона осторожно закрываются, чтобы не повредить (не смять) валики, которые должны плотно прилегать к дверям, закрепленным клиньями.

Рис. 2.3. Заделка щелей в рабочих дверях вагона бумагой: 1 – место приклеивания;2 – деревянный клин; 3 – валик из бумаги

3 Порядок заделки неплотностей в контейнерах

3.1 Неплотности в контейнерах закрываются бумагой на жидком стекле или стеклотканью на клеевой основе.

3.2 Заделка неплотностей в стенах контейнера бумагой осуществляется в порядке, установленном пунктами 1 и 2 данного приложения.

Щели в дверных отверстиях и между створками дверей закрываются бумажными валиками, изготовленными согласно подпункту 2.6 данного приложения.

Валики приклеиваются изнутри контейнера к правому и левому средним стоякам, к кровле и к полу контейнера.

Кроме того, валики приклеиваются изнутри контейнера на месте соединения левой и правой створок дверей к вертикальному брусу левой створки дверей (рис. 2.4).

Вентиляционные отверстия заклеиваются листом бумаги размером 130*130 мм, промазанным жидким стеклом.

Рис. 2.4. Заделка щелей бумагой в дверном отверстии контейнера:

1 – валик из бумаги; 2 – место приклеивания

3.3 Заделка неплотностей в контейнерах стеклотканью на клеевой основе проводится в порядке, указанном в пункте 4 данного приложения.

4 Порядок заделки щелей и неплотностей в крытых вагонах стеклотканью на клеевой основе

4.1 Для заделки щелей используется стеклоткань по ГОСТ 19907-83 (любых марок неразряженной структуры) и три вида клея, изготовленного на основе:

коагулюма в бензоле и полимера К-9 (20:80);

полимера К- 9 и жидкого стекла (70:30);

коагулюма в бензоле, полимера К-9 и жидкого стекла (10:70:20).

Для приготовления клея могут применяться и другие вяжущие материалы, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.

Поверхность, на которую наклеивается стеклоткань, должна быть предварительно очищена от пыли.

4.2 Заделка люка боковой стены и печного отверстия стеклотканью осуществляется таким же образом, как и бумагой.

4.3 Заделка неплотностей дверного отверстия и порога дверного проема проводится подготовленными полосами стеклоткани шириной 20-25 см, которые приклеиваются:

в месте соединения стояка и дверей с брусом со створкой двери
(рис. 2.5);

в месте соединения пола со створкой двери и порогом дверного отверстия (рис. 2.6).

4.4 Заделка щелей боковой стенки осуществляется путем наклеивания полос стеклоткани шириной 10-12 см на месте соединения кровли со створкой и боковой стенкой по всей длине неплотностей с выходом за концы не меньше чем на 3- 5 см.

4.5 Заделка щелей верхней части дверного отверстия вагона (рис. 2.7) осуществляется после его погрузки с наклейкой стеклоткани на местах соединения обвязки крыши с продольной балкой стены над дверным проемом и створкой двери с рельсом.

| Рис. 2.5. Заделка щелей дверного отверстия: 1 – дверной стояк с брусом; 2 – створка двери; 3 – стеклоткань | Рис. 2.6. Заделка щелей порога дверного проема: 1 – продольная балка рамы вагона; 2 – пол; 3 – стеклоткань; 4 – створка двери; 5 – порог дверного проема |
| --- | --- |
| Рис. 2.7. Заделка щелей в верхней части дверного проема 1 – балка боковой стены над дверным проемом; 2 – стеклоткань; 3 – обвязка кровли продольная; 4 – рельс; 5 – створка дверей |  |

4.6 Заделка зазора между створками дверей (рис. 2.8) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 20 см по всей длине зазора.

4.7 Закрытие зазора между обвязкой крыши и торцевой стенкой
(рис. 2.9) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 20 см по всей длине зазора.

| Рис. 2.8. Закрытие зазора между створками дверей: 1 – створка двери с брусом левая; 2 – створка двери правая; 3 – стеклоткань | Рис. 2.9. Закрытие зазора между обвязкой кровли и торцевой стенкой: 1 – обвязка кровли поперечная; 2 – стенка торцевая; 3 – стеклоткань |
| --- | --- |

5 Перечень грузов, которые требуют отбора и подготовки вагонов и контейнеров перед погрузкой

Таблица 1

|  | Наименование груза | Номер ООН | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Хлопок-волокно |  |  |
|  | Мука из древесины |  |  |
|  | Вата хлопчатобумажная, льняная, медицинская, целлюлозная, шёлковая, шерстяная | 3360 | 4.1 |
|  | Изделия шерстяные |  |  |
|  | Изделия из бумаги и картона |  |  |
| * | Изделия ковровые |  |  |
| * | Изделия текстильные, галантерейные (разные ткани, одежда, и др.) |  |  |
| * | Изделия трикотажные |  |  |
|  | Изделия, сплетенные из стружки, соломы, травы, камыша, лозы, тростника, коры, лыка |  |  |
| * | Изделия меховые |  |  |
| * | Изделия швейной и текстильной промышленности, кроме брезентовых и из клеёнки |  |  |
|  | Отходы льняные, пеньковые, пера, пуха, трикотажа, хлопка, целлулоида, целлюлозы |  |  |
|  | Шерсть |  |  |
|  | Волокна растительного происхождения | 3360 | 4.1 |
|  | Волокно хлопчатобумажное | 3360 | 4.1 |
|  | Волокно для текстильных изделий |  |  |
|  | Уголь древесный |  |  |
|  | Уголь технический |  |  |
|  | Гранитоль обувной |  |  |
|  | Джут, джутовая ткань, изделия из джутовой ткани |  |  |
|  | Джут-волокно | 3360 | 4.1 |
|  | Дранка плетенная и штукатурная |  |  |
| * | Каракуль выдубленный |  |  |
|  | Каучук |  |  |
| * | Ковры разнообразные |  |  |
|  | Концы и обрезки хлопчатобумажные и бумажные, тряпьё, макулатура |  |  |
|  | Кора деревянная и изделия из неё (шары, мочало, рогожа и др.) |  |  |
|  | Самолёты, вертолёты, планеры (не запакованные и запакованные) и другие авиационные способы транспортировки |  |  |
| * | Лоза |  |  |
|  | Луб сухой | 3360 | 4.1 |
|  | Лучина (соломка) для спичек, коробок, штор и изделий из них |  |  |
|  | Шелуха |  |  |
|  | Шелуха хлопка |  |  |
| * | Лён |  |  |
|  | Лён чёсанный | 3360 | 4.1 |
|  | Макулатура |  |  |
|  | Мебель мягкая |  |  |
|  | Очес хлопчатобумажный | 3360 | 4.1 |
|  | Пакля | 3360 | 4.1 |
|  | Пенька чёсанная | 3360 | 4.1 |
|  | Перо, пух изделия из них |  |  |
|  | Планеры |  |  |
|  | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные изоляционные |  |  |
| * | Снабжение вещевое (в случаях отгрузки под этим названием обмундирования, текстильных изделий) |  |  |
|  | Пряжа для текстильных изделий |  |  |
|  | Пряжа разная |  |  |
| * | Сажа белая |  |  |
|  | Сырье врачебное разное |  |  |
|  | Сено прессованное | 1327 | 4.1 |
|  | Сено, мякина или солома | 1327 | 4.1 |
|  | Солома прессованная | 1327 | 4.1 |
|  | Стружка древесная резанная |  |  |
|  | Тирса |  |  |
| * | Ткани разные, кроме брезентовых прорезиненных |  |  |
|  | Торф и торфяная продукция |  |  |
| * | Трикотаж |  |  |
|  | Трут древесный |  |  |
|  | Табак листовой |  |  |
|  | Фотоплёнка на нитроцеллюлозной основе |  |  |
|  | Хворост |  |  |
| * | Меха |  |  |
| * | Пушнина |  |  |
|  | Целлюлоза |  |  |
|  | Шпон |  |  |
|  | Щиты строительные из соломы, лозы, камыша |  |  |
|  | Щепа |  |  |