Приложение 2

к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом

по территории Донецкой Народной Республики (п. 1.6)

Перечень опасных грузов по номерам ООН

| Номер ООН | Наименование груза | Класс | Номер аварийной карточки | Номер знака опасности | Код опасности | Классифика- ционный код/шифр | Группа упаковки | Ограниченные количества | Инструкции по упаковке | Специальные положения по: | Род вагона, тип контейнера | Вид отправки | Отметки в перевозочных документах | Минимальные нормы прикрытия | Условия роспуска с сортировочной горки | Специальные положения, примечания | Трафареты на цистерне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместной упаковке | Перевозке грузовых единиц | Перевозке навалом/насыпью | Погрузке, выгрузке и обработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СМГС | ГОСТ 19433-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0004 | АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112a P112b P112c | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0029 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 104 | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0030 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 104 | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0042 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора | 1 | 101 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р132а P132b | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0043 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые | 1 | 107 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р133 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0044 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р133 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0048 | ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ | 1 | 101 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0049 | ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0050 | ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0054 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0055 | ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ | 1 | 123 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р136 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0059 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 | 192 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р137 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0060 | ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 101 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р132а P132b | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0065 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 1 | 192 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р139 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0066 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ | 1 | 110 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р140 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0070 | РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0072 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 266 |  |
| 0073 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 143 | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0074 | ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0075 | ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р115 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 266 |  |
| 0076 | ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 |  | 1 + 6.1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 CW28 | KB | П | «Взрывоопасно» «Токсично» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0077 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15% | 1 |  | 1 + 6.1 | 1.3С | 1.3С | 1.3С |  | LQ0 | Р114а P114b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 CW28 | KB | П | «Взрывоопасно» «Токсично» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0078 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0079 | ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН (ДИПИКРИЛАМИН, ГЕКСИЛ) | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0081 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП A | 1 | 117 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р116 | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 617 |  |
| 0082 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП B | 1 | 114 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р116 IBC100 | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 617 |  |
| 0083 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП C | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р116 | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 617 267 |  |
| 0084 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП D | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р116 | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 617 |  |
| 0092 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0093 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 | 135 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0094 | ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р113 | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0099 | ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора | 1 | 192 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0101 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ | 1 | 106 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р140 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0102 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 1 | 105 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р139 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0103 | ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке | 1 | 121 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р140 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0104 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке | 1 | 121 | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р139 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0105 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р140 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0106 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ ручные или ружейные | 1 | 143 | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0107 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 | 144 | 1 | 1.2B | 1.2B | 1.2B |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0110 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0113 | ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛИДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0114 | ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 30% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0118 | ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0121 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 104 | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р142 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0124 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора | 1 | 192 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0129 | СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0130 | СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0131 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р142 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0132 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ, НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. | 1 | 120 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р114а P114b | MP2 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 274 |  |
| 0133 | МАННИТГЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАННИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 266 |  |
| 0135 | РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0136 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 152 | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0137 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 152 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р130 LP102 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, НВ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0138 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 | 134 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0143 | НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40% | 1 |  | 1 + 6.1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р115 | MP20 | W2 |  | CW1 CW28 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» «Токсично» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 266 271 |  |
| 0144 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с массовой долей нитроглицерина более 1%, но не более 10% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р115 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 500 |  |
| 0146 | НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0147 | НИТРОМОЧЕВИНА | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0150 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15% | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Особо опасно-ВМ ООН 0150» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 266 |  |
| 0151 | ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0153 | ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД) | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0154 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0155 | ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД) | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0159 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р111 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 266 |  |
| 0160 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 1 | 107 | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0161 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 1 | 190 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р114b | MP20 МР24 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0167 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 133 | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0168 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 133 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0169 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0171 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 103 | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0173 | УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0174 | ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0180 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 | 139 | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, НВ, ПЛ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0181 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 | 139 | 1 | 1.1E | 1.1E | 1.1E |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, НВ, ПЛ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0182 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2E | 1.2E | 1.2E |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, НВ, ПЛ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0183 | РАКЕТЫ с инертной головкой | 1 | 147 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB, НВ, ПЛ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0186 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 1 | 109 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, НВ, ПЛ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0190 | ВЕЩЕСТВ ВЗРЫВЧАТЫХ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ | 1 | 112 |  |  |  |  |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 16 274 |  |
| 0191 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ | 1 | 123 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0192 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0193 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 | 123 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0194 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0195 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0196 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0197 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0204 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0207 | ТЕТРАНИТРОАНИЛИН | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0208 | ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН (ТЕТРИЛ) | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0209 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0212 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0213 | ТРИНИТРОАНИЗОЛ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0214 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0215 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0216 | ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0217 | ТРИНИТРОНАФТАЛИН | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0218 | ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0219 | ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20% | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0220 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0221 | БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом | 1 | 152 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0222 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0224 | БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0225 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ | 1 |  | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0226 | ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (НМХ; ОКТОГЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 266 |  |
| 0234 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р114а P114b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0235 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р114а P114b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0236 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р114а P114b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0237 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р138 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0238 | РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р130 | MP23 MP24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0240 | РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 135 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р130 | MP23 MP24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0241 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП E | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р116 IBC100 | MP20 | W2 |  | CW1 | KВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 617 |  |
| 0242 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 1 | 109 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0243 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2H | 1.2H | 1.2H |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0244 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 |  | 1 | 1.3H | 1.3H | 1.3H |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0245 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2H | 1.2H | 1.2H |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0246 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 131 | 1 | 1.3H | 1.3H | 1.3H |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0247 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 142 | 1 | 1.3J | 1.3J | 1.3J |  | LQ0 | Р101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0248 | УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 132 | 1 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |  | LQ0 | Р144 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 274 |  |
| 0249 | УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 |  | 1 | 1.3L | 1.3L | 1.3L |  | LQ0 | Р144 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 274 |  |
| 0250 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него | 1 |  | 1 | 1.3L | 1.3L | 1.3L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0254 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П, К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0255 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0257 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0266 | ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0267 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 |  | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0268 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ | 1 |  | 1 | 1.2B | 1.2B | 1.2B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0271 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | Р143 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0272 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 109 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р143 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB, ПЛ, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0275 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 106 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П, К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0276 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 121 | 1 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П, К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0277 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0278 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 1 | 121 | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0279 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 1 | 107 | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | Р130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0280 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0281 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 1 | 108 | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB, ПЛ, IB,СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0282 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0283 | ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора | 1 | 144 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р132а P132b | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0284 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 | 133 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р141 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0285 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р141 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0286 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 1 | 139 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0287 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, ПЛ, СКВ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0288 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ | 1 | 104 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р138 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0289 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 1 | 121 | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р139 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0290 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 1 | 192 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р139 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0291 | БОМБЫ с разрывным зарядом | 1 | 134 | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0292 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0293 | ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0294 | МИНЫ с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0295 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, ПЛ | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0296 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0297 | БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 136 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0299 | ФОТОАВИАБОМБЫ | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0300 | БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0301 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 |  | 1.4 + 6.1 + 8 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 CW28 | KB | П | «Взрывоопасно», «Токсичное», «Коррозионное» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 127 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества | 1 | 127 | 1.4 + 8 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П, К | «Взрывоопасно», «Коррозионное» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0305 | ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1 | 120 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р113 | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0306 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 123 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0312 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 1 | 123 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0313 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0314 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 144 | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р142 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0315 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р142 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0316 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 106 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0317 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 145 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0318 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0319 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 1 | 106 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0320 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0321 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2E | 1.2E | 1.2E |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0322 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него | 1 | 185 | 1 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB, СК, СКВ | П, К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0323 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0324 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0325 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 153 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р142 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0326 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | Р130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0327 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0328 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0329 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.1Е | 1.1Е | 1.1Е |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0330 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0331 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП B | 1 | 115 | 1.5 | 1.5D | 1.5D | 1.5D |  | LQ0 | Р116 IВC100 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 617 |  |
| 0332 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП E | 1 | 102 | 1.5 | 1.5D | 1.5D | 1.5D |  | LQ0 | Р116 IВC100 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 617 |  |
| 0333 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 645 |  |
| 0334 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 103 | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 645 |  |
| 0335 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 645 |  |
| 0336 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 645 |  |
| 0337 | СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 645 |  |
| 0338 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0339 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0340 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды (или спирта) менее 25% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0341 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА немодифицированная или пластифицированная с массовой долей пластификатора менее 18% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0342 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25% | 1 | 109 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р112а | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 105 |  |
| 0343 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18% | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р111 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 105 |  |
| 0344 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0345 | СНАРЯДЫ инертные с трассером | 1 | 141 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0346 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0347 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0348 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4F | 1.4F | 1.4F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0349 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 153 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0350 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 153 | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0351 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 153 | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0352 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 141 | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0353 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 153 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0354 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 137 | 1 | 1.1L | 1.1L | 1.1L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 178 274 |  |
| 0355 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 138 | 1 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0356 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 154 | 1 | 1.3L | 1.3L | 1.3L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 178 274 |  |
| 0357 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 119 | 1 | 1.1L | 1.1L | 1.1L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 178 274 |  |
| 0358 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0359 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.3L | 1.3L | 1.3L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0360 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 |  | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0361 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 |  | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0362 | БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ | 1 | 136 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0363 | БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 141 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0364 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 144 | 1 | 1.2B | 1.2B | 1.2B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0365 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 | 153 | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0366 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0367 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0368 | ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0369 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 1 | 139 | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0370 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0371 | БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 141 | 1.4 | 1.4F | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | Р130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0372 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 |  | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0373 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0374 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0375 | СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0376 | ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0377 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 191 | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0378 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р133 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0379 | ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р136 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0380 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2L | 1.2L | 1.2L |  | LQ0 | Р101 | MP1 | W2 |  | CW1 CW4 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0381 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 1 | 189 | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | Р134 LP102 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0382 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.2B | 1.2B | 1.2B |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0383 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 |  | 1.4 | 1.4B | 1.4B | 1.4B |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0384 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 | 153 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0385 | 5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0386 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0387 | ТРИНИТРОФТОРЕНОН | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0388 | ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ТРИНИТРОБЕНЗОЛА СМЕСЬ или ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕНА СМЕСЬ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0389 | ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0390 | ТРИТОНАЛ | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0391 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА (ГЕКСОГЕНА; ЦИКЛОНИТА; RDX) И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА (НМХ; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 266 |  |
| 0392 | ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0393 | ГЕКСАТОНАЛ | 1 | 111 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0394 | ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112а | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0395 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ | 1 |  | 1 | 1.2J | 1.2J | 1.2J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0396 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ | 1 |  | 1 | 1.3J | 1.3J | 1.3J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0397 | РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом | 1 | 186 | 1 | 1.1J | 1.1J | 1.1J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | ПЛ, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0398 | РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2J | 1.2J | 1.2J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0399 | БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом | 1 | 130 | 1 | 1.1J | 1.1J | 1.1J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0400 | БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом | 1 | 157 | 1 | 1.2J | 1.2J | 1.2J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0401 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10% | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112а P112b Р112с | MP20 | W2 W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0402 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 |  |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0403 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0404 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0405 | ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0406 | ДИНИТРОЗОБЕНЗОЛ | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0407 | КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0408 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 1 | 143 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P141 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0409 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 1 | 189 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | P141 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0410 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 1 | 145 | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | P141 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0411 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРОЛТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) с массовой долей парафина не менее 7% | 1 | 101 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b Р112с | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0412 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4E | 1.4E | 1.4E |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0413 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | P130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0414 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | P130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0415 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | P143 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0417 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P130 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0418 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0419 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 1 |  | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0420 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0421 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0424 | СНАРЯДЫ инертные с трассером | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0425 | СНАРЯДЫ инертные с трассером | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0426 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | P130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0427 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4F | 1.4F | 1.4F |  | LQ0 | P130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0428 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | P135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0429 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 |  | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | P135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0430 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 124 | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | P135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0431 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 | 123 | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | P135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0432 | ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0433 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ), ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | P111 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 266 |  |
| 0434 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 | 140 | 1 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0435 | СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0436 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0437 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0438 | РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0439 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 | 189 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | P137 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0440 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | P137 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0441 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P137 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0442 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 | 192 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P137 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB, СК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0443 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 |  | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | P137 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0444 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | P137 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0445 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P137 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0446 | ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ | 1 | 110 | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P136 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0447 | ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P136 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0448 | КИСЛОТА 5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0449 | ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.1J | 1.1J | 1.1J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0450 | ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой | 1 |  | 1 | 1.3J | 1.3J | 1.3J |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0451 | ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0452 | ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | P141 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0453 | РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | P130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0454 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 1 | 110 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P142 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0455 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0456 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 | 121 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0457 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P130 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0458 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ | 1 |  | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | P130 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0459 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | P130 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0460 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P130 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0461 | ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0462 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0463 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 152 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0464 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 152 | 1 | 1.1E | 1.1E | 1.1E |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0465 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 152 | 1 | 1.1F | 1.1F | 1.1F |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0466 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0467 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 134 | 1 | 1.2D | 1.2D | 1.2D |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0468 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 134 | 1 | 1.2E | 1.2E | 1.2E |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0469 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 134 | 1 | 1.2F | 1.2F | 1.2F |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0470 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 109 | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0471 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1.4 | 1.4E | 1.4E | 1.4E |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0472 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 153 | 1.4 | 1.4F | 1.4F | 1.4F |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0473 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  |  |  | 1.1А | 1.1А | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |  |
| 0474 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2W3 |  | CW1 |  |  | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0475 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 116 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 | 178 274 |  |
| 0476 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.1G | 1.1G | 1.1G |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0477 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 178 274 |  |
| 0478 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0479 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0480 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0481 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 | 118 | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0482 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОНЧ), Н.У.К. | 1 | 115 | 1.5 | 1.5D | 1.5D | 1.5D |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0483 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ; RDX) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b P112c | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0484 | ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (ОКТОГЕН; НМХ) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1 | 112 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b P112c | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0485 | ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | P101 | MP2 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 178 274 |  |
| 0486 | ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ ЧНЧ) | 1 |  | 1.6 | 1.6N | 1.6N | 1.6N |  | LQ0 | P101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0487 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0488 | БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0489 | ДИНИТРОГЛИКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ) | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b P112c | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0490 | НИТРОТРИАЗОЛОН (НТО) | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b P112c | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0491 | ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P143 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0492 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1 | 1.3G | 1.3G | 1.3G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0493 | ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | P135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0494 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора | 1 |  | 1.4 | 1.4D | 1.4D | 1.4D |  | LQ0 | P101 | MP21 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0495 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P115 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 224 |  |
| 0496 | ОКТОНАЛ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | P112b P112c | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0497 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | P115 | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 | 224 |  |
| 0498 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 1 |  | 1 | 1.1C | 1.1C | 1.1C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0499 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 0500 | ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | P131 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0501 | ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0502 | РАКЕТЫ с инертной головкой | 1 |  | 1 | 1.2C | 1.2C | 1.2C |  | LQ0 | Р130 LP101 | MP22 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0503 | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р135 | MP23 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  | 235 289 |  |
| 0504 | 1-H-ТЕТРАЗОЛ | 1 |  | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |  | LQ0 | Р112с | MP20 | W2 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0505 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые | 1 |  | 1.4 | 1.4G | 1.4G | 1.4G |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0506 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0507 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 |  | 1.4 | 1.4S | 1.4S | 1.4S |  | LQ0 | Р135 | MP23 МР24 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П,К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил |  |  |  |
| 0508 | 1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, сухой или увлажненный, с массовой долей воды менее 20% | 1 |  | 1 | 1.3C | 1.3C | 1.3C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2W3 |  | CW1 | KB | П | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М1 |  |  |
| 0509 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 1 |  | 1.4 | 1.4C | 1.4C | 1.4C |  | LQ0 | P114b | MP20 | W2 |  | CW1 | KB, УК | П, К | «Взрывоопасно» | В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил | М2 |  |  |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 2 | 204 | 2.1 | 239 | 4F | 2114 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 3/1-1*-3-1 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW64 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 0-0-3-0 | М2 М1 | 655 | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1003 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 202 | 2.2 + 5.1 | 225 | 3О | 2223 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 208 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 0-0-1-0 __________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 | 23 | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °C плотность не менее 0,525 кг/л | 2 | 206 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 __________ 3/0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1011 | БУТАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36CW64 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36CW64 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | КВ, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 2 | 207 | 2.3 + 2.1 | 263 | 1TF | 2321 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36CW64 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1*-1-1 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 3/1-3*-1-1 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1017 | ХЛОР | 2 | 203 | 2.3 + 8 + 5.1 | 265 | 2ТОС | 2362 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36CW55CW71 CW64 (1) | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 1-1*-1-1 __________ 1-1*-3-1 | М2 _____ М1 |  | «Окислитель» __________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0\ _______ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | __________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 2 | 207 | 2.3 + 2.1 | 263 | 1TF | 2321 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1026 | ЦИАН | 2 | 208 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1-3-1 | М1 |  |  |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ______ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 |  | _________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 208 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 |  | ______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1035 | ЭТАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1036 | ЭТИЛАМИН | 2 | 208 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 204 | 2.1 | 223 | 3F | 2113 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW55 CW64 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД | 2 | 207 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2ТF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50 °C | 2 | 207 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2ТF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М1 |  |  |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 2 | 206 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 2 | 208 | 2.2 | 20 | 4А | 2214 |  |  |  |  |  |  | CW64 | ВЦ, КЦ |  | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-3-0 | М1 | 642 | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 2 | 213 | 2.2 | 20 | 6А | 2216 |  | LQ0 | P003 | MP9 |  |  | CW9 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 225 594 |  |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ | 2 | 211 | 2.3 +5.1+8 | 265 | 1ТОС | 2361 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозионное» | 1-1*-1-1 | М2 |  |  |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК, СКВ _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ______ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | ______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1048 | ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 2 | 204 | 2.1 | 23 | 1TF | 2111 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _______ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1050 | ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1051 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 6.1 | 602 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P200 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично», «Легко воспламеня- ется» | 3/0-0-3-0 | М1 | 603 |  |
| 1052 | ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 837 | 8 + 6.1 | 886 | СТ1 | 8061 | І | LQ0 | P200 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW34 CW63 (1) | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное», «Токсичное» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД | 2 | 209 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | __________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | __________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ | 2 | 214 | 2.1 | 23 | 6F | 2116 |  | LQ0 | P205 | MP9 |  |  | CW9 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» |  |  | 201 |  |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | _________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2 | 2 | 206 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | _________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 208 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 2 | 209 | 2.3 | 26 | 2Т | 2312 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2 | 209 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК ____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 |  | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2 | 209 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1*-1-1 _________ 3/1-1*-1-1 | М2 _____ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 | 653 | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 2 | 211 | 2.3 + 5.1 + 8 | 265 | 2ТОС | 2362 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW55CW47 CW64 (1) | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозионное» | 1-1*-1-1 _________ 1-1*-3-1 | М2 _____ М1 |  | __________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2TС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П, К | «Токсичный газ» «Коррозионное» | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 2 | 202 | 2.2 + 5.1 | 25 | 2О | 2222 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 | 584 | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 2 | 207 | 2.3 + 2.1 | 263 | 1TF | 2321 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _____________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 2 | 202 | 2.2 + 5.1 | 25 | 1О | 2221 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 _____________ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 | 355 | ___________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 202 | 2.2 + 5.1 | 225 | 3О | 2223 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 ___________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 __________ 3/0-0-3-0 | М2 ______ М1 | 274 583 | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1076 | ФОСГЕН | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW47 CW55 CW64 CW73 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 1-1*-1-1 | М1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 1-1*-3-1 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 | 274 583 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 | 2 | 215 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW64 | KB, УК _______ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 __________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 | 582 | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Коррозионное» | 0-0-1-0 ___________ 0-0-3-0 | М2 _______ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 __________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 205 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ___________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 209 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 _____________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 208 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 __________ 3/0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 205 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 __________ 3/0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ______________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 205 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ___________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 206 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК _____ ВЦ, КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1*-1-1 ___________ 3/1-1*-3-1 | М2 ______ М1 |  | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP9 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1090 | АЦЕТОН | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP9 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1091 | МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP9 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 650 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P601 РR3 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31CW63 (1) CW55 CW63 | KB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 310 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 6.1 | 607 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63 | KB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 | М1 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1099 | АЛЛИЛБРОМИД | 3 | 312 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 3 | 312 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW63 (1) | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1104 | АМИЛАЦЕТАТЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ | 3 | 306 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1106 | АМИЛАМИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FC | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1106 | АМИЛАМИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 38 | FС | 3033 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1107 | АМИЛХЛОРИД | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1109 | АМИЛФОРМИАТЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1110 | н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1112 | АМИЛНИТРАТ | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 3 | 314 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1120 | БУТАНОЛЫ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1120 | БУТАНОЛЫ | 3 | 306 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 3 | 306 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FC | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1126 | 1-БРОМБУТАН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1128 | н-БУТИЛФОРМИАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1130 | МАСЛО КАМФОРНОЕ | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 3 | 304 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 (1) | KB, СК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 3/1-1*-1-1 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640Е | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ | 3 | 318 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН | 6.1 | 647 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P602 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (невязкий) | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640Е | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 650 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW55 CW63 | KB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 | М2 | 324 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН | 3 | 301 | 3 | 339 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1147 | ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 3 | 316 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1149 | ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНЫ | 3 | 324 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | 316 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 3 | 303 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1158 | ДИИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 | М2 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1161 | ДИМЕТИЛКАРБОНАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1162 | ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 3 | 321 | 3 + 8 | X338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P010 | MP19 |  |  | CW48 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | 648 | 6.1 + 3 + 8 | 663 | ТFС | 6181 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW55 CW63 | СKB, СК, | П, К | «Токсичное» «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | М2 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  |  | М1 |  |  |
| 1164 | ДИМЕТИЛСУЛЬФИД | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1165 | ДИОКСАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1166 | ДИОКСОЛАН | 3 | 320 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 301 | 3 | 339 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 640E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 144601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 |  |  |  |  | CW63 | ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 144601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | 314 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1176 | ЭТИЛБОРАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1178 | 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1180 | ЭТИЛБУТИРАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1181 | ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | 647 | 6.1 + 3 | 63 | TF1 | 6121 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1182 | ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1 + 3 + 8 | 663 | ТFС | 6181 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW55 | KB, СК, | П, К | «Токсичное» «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | М2 | 354 |  |
| 1183 | ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 4.3 | 431 | 4.3 + 3 + 8 | X338 | WFС | 4381 | І | LQ0 | P401 PR2 | MP2 | W1 |  | CW23 CW48 | CKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | М1 |  |  |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | 3 | 312 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | ІІ | LQ0 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 648 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P601 PR4 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 | KB, УК | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 | М2 | 354 |  |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1189 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1190 | ЭТИЛФОРМИАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1194 | ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 3 | 310 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7МР17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1195 | ЭТИЛПРОПИОНАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1196 | ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 3 | 321 | 3 + 8 | X338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P010 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие) | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640 Е | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640 Е | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 3 | 320 | 3 + 8 | 38 | FС | 3033 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ | 6.1 | 650 | 6.1 + 3 | 63 | TF1 | 6122 | ІІ | LQ0 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, CК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 (3) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ | 3 | 307 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 (3) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640К | «Бензин», «С» |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640М | «Бензин», «С» |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW65 CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640L | «Бензин», «С» |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 243534 | «Бензин», «С» или «СТ» |
| 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% | 3 | 305 | 3 | 33 | D | 3052 | ІІ | LQ0 | P001 ІВС02 | MP2 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1206 | ГЕПТАНЫ | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1207 | ГЕКСАЛЬДЕГИД | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1208 | ГЕКСАНЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1216 | ИЗООКТЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 304 | 3 | 339 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | 303 | 3 + 8 | 338 | FС | 3031 | І | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  |  | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW47 CW48 | CKB, CК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | “Бензин” или «Бензин-нефть», «С» или «СТ» |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3 | 332 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | ІІ | LQ0 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3 | 332 | 3 + 6.1 | 36 | FТ1 | 3023 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3 | 319 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | ІІ | LQ0 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW49 CW55 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 | M1 | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «» Не спускать с горки |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1233 | МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1234 | МЕТИЛАЛЬ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | 303 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1238 | МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1 + 3 + 8 | 663 | ТFС | 6181 | І | LQ0 | P602 |  |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично», «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, |
| 1239 | ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ | 6.1 | 647 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63 | KB, CК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1242 | МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 4.3 | 431 | 4.3 + 3 + 8 | X338 | WFC | 4381 | І | LQ0 | P401 PR2 | MP2 |  |  | CW23 CW48 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется», «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 6.1 | 648 | 6.1 + 3 + 8 | 663 | ТFС | 6181 | І | LQ0 | P602 | МР8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW46 CW47 CW55 CW63 | СKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично», «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | М2 ______ М1 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1246 | МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 307 | 3 | 339 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1248 | МЕТИЛПРОПИОНАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1249 | МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1250 | МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 3 | 321 | 3 + 8 | X338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW48CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1251 | МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 650 | 6.1 + 3 + 8 | 639 | ТFС | 6181 | І | LQ0 | P601 PR3 | МР8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63 | СKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично», «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 | М2 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 6.1 | 647 | 6.1 + 3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P601 PR3 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW55 | KB, CК | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1261 | НИТРОМЕТАН | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1262 | ОКТАНЫ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «Бензин», «С» |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163640С 650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640D 650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (невязкие) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640E 650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640F 650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640G 650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640H 650 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 308 | 3 | 30 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 308 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 163 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | 315 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 357 | «Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 315 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 | МР19 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 357 640С | «Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 315 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | МР19 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 357 640D | «Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 357 | «Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1272 | МАСЛО ХВОЙНОЕ | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 3 | 307 | 3 | 30 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН | 3 | 306 | 3 | 33 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1278 | 1-ХЛОРПРОПАН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3 | 302 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1281 | ПРОПИЛФОРМИАТЫ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1282 | ПИРИДИН | 3 | 311 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 |  |  |  | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 307 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «Т» или «СТ» |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 3 | 307 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW67 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «Т» или «СТ» |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3 | 319 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3 | 319 | 3 + 8 | 38 | FС | 3033 | ІІ | LQ7 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1292 | ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 3 | 309 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН | 4.3 | 431 | 4.3 + 3 + 8 | X338 | WFC | 4381 | І | LQ0 | P401 PR2 | MP19 | W1 |  | CW23 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FС | 3031 | І | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | 311 | 3 + 8 | 38 | FС | 3033 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1298 | ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН | 3 | 321 | 3 + 8 | X338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P010 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1299 | СКИПИДАР | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «Бензин» или «Бензин-нефть», «С» или «СТ» |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «Бензин» или «Бензин-нефть», «С» или «СТ» |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW64 (4) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1302 | ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 301 | 3 | 339 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1303 | ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 312 | 3 | 339 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  |  | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1304 | ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1305 | ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 3 | 321 | 3 + 8 | X338 | FС | 3031 | ІІ | LQ4 | P010 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1307 | КСИЛОЛЫ | 3 | 309 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1307 | КСИЛОЛЫ | 3 | 309 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | МР7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P002 ІВС08 | MP11 | W1 |  | CW63 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 | CW63 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1312 | БОРНЕОЛ | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1313 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС06 R001 | MP11 | W1 W12 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1314 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС04 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1318 | КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖЕННЫЙ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС06 R001 | MP11 | W1 W12 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | 404 | 4.1 + 6.1 | 46 | DT | 4161 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW28 CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» “Токсичное” | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1321 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | 404 | 4.1 + 6.1 | 46 | DT | 4161 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW28 CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» “Токсичное” | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1322 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1323 | ФЕРРОЦЕРИЙ | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P002 ІВС08 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 249 |  |
| 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P002 R001 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1325 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F1 | 4112 | ІІ | LQ8 | P002 ІВС08 | MP10 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1325 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 | W1 | VW1 | CW54 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1326 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС06 | MP11 | W1 W12 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 586 |  |
| 1327 | Сено, Полова или Солома | 4.1 |  |  |  | F1 | 4113 | Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов (за исключением специального положения CW54) |  |
| 1328 | ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС08R001 | MP10 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1330 | МАРГАНЦА РЕЗИНАТ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС06 R001 | MP11 | W1 W12 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1331 | ТЕРМОСПИЧКИ | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P407 | MP12 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 293 |  |
| 1332 | МЕТАЛЬДЕГИД | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1333 | ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P002 ІВС08 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | IІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 | W1 | VW2 | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 501 |  |
| 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | IІІ | LQ9 | P410 ІВС08 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС04 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 602 |  |
| 1340 | ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.1 | 423 | WF2 | 4332 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС04 | MP14 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 602 |  |
| 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС04 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 602 |  |
| 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС04 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 602 |  |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1345 | КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4112 | ІІ | LQ8 | P002 ІВС08 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1346 | КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 32 |  |
| 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | 404 | 4.1 + 6.1 | 46 | DT | 4161 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW28 CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» “Токсичное” | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1350 | СЕРА | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 | CW54 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1352 | ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС06 | MP11 | W1W 12 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 586 |  |
| 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P410 ІВС08 R001 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1358 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС06 | MP11 | W1W 12 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 586 |  |
| 1360 | КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1361 | УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | ІІ | LQ0 | P002 ІВС06 | MP14 | W1W 12W 13 |  | CW48 | CKB, CК, ВЦ,УК,КЦ | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1361 | УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P002 ІВС06 LP02 R001 | MP14 | W1W 13 | VW4 | CW48 | CKB, CК, ВЦ, КЦ | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1362 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P002 ІВС06 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 | CW48 | CKB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 646 |  |
| 1363 | КОПРА | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P003 ІВС08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 | CW54 | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P003 ІВС08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 | CW54 | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3-1-1-1 |  |  |  |
| 1365 | ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P003 ІВС08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 | CW54 | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3-1-1-1 |  |  |  |
| 1369 | п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС06 | MP14 | W1W 12 |  | CW48 | KB, УК | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1372 | Волокна животного происхождения или волокна растительного происхождения сожженные, влажные или сырые | 4.2 |  | 4.2 |  | S2 | 4213 | ІІІ | Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов |  |
| 1373 | ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P410 ІВС08 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАНАЯ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС08 | MP14 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 300 |  |
| 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 592 |  |
| 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС01 | MP14 | W1 |  |  | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P410 ІВС08R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН | 4.2 | 407 | 4.2 + 6.1 | 333 | SТ3 | 4231 | І | LQ0 | P601 PR1 | MP2 | W1 |  | CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ,КЦ | П, К | «Само воспламеняется» «Токсичное» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ | 4.2 | 406 | 4.2 + 6.1 | 46 | SТ4 | 4231 | І | LQ0 | P405 | MP2 | W1 |  | CW28 CW48 CW55 СW63 (4) | СКВ, СК | П,К | «Само воспламеняется» «Токсичное» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/1-1*-3-1 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ | 4.2 | 406 | 4.2 + 6.1 | 46 | SТ4 | 4231 | І | LQ0 | P405 | MP2 | W1 |  | CW28 CW48 CW55 СW63 (4) | СКВ, СК | П,К | «Само воспламеняется» «Токсичное» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/1-1*-3-1 | М1 |  |  |
| 1382 | КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 4.2 | 409 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС06 | MP14 | W1 W 12 |  |  | KB, УК | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1383 | МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | І | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС06 | MP14 | W1 W 12 |  |  | KB, УК | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1385 | НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 4.2 | 409 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС06 | MP14 | W1 W 12 |  |  | KB, УК, | П, К | «Само воспламеняется» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P003 ІВС08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | KB, УК | П, К | «Само воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1387 | Шерсти отходы влажные | 4.2 |  |  |  | S2 | 4213 | ІІІ | Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W1 | 4311 | І | LQ0 | P402 P403 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 182 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 182 |  |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ | 4.3 | 409 | 4.3 + 3 | X 323 | W1 | 4311 | І | LQ0 | P402 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 182 183 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W1 | 4311 | І | LQ0 | P402 P403 ІВС04 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 183 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 183 |  |
| 1394 | АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 | VW5 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1395 | АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК | 4.3 | 408 | 4.3 | 423 | WT2 | 4362 | II | LQ 11 | P410 ІВС05 | MP14 | W1 |  | CW23 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 12 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | ІІІ | LQ 12 | P410 ІВС08R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1397 | АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 0-0-1-0 |  | 507 |  |
| 1398 | АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | ІІІ | LQ 12 | P410 ІВС08 R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 37 |  |
| 1400 | БАРИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1401 | КАЛЬЦИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 4.3 | 408 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 ІВС04 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 4.3 | 408 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 | VW5 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 4.3 | 408 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | ІІІ | LQ 12 | P410 ІВС08 R001 | MP14 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 38 |  |
| 1404 | КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 4.3 | 408 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | 408 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 | VW7 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | 408 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | ІІІ | LQ 12 | P410 ІВС08 R001 | MP14 | W1 | VW5 VW7 | CW23 | KB, УК, CK | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1407 | ЦЕЗИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | 462 | WT2 | 4363 | III | LQ 12 | P003 ІВС08 R001 | MP14 | W1 | VW1 | CW23 CW28 CW62 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 0-0-1-0 |  | 39,223 |  |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС04 | MP14 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1410 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 4.3 | 407 | 4.3 + 3 | X323 | WF1 | 4321 | І | LQ0 | P402 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» |  |  |  |  |
| 1413 | ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1414 | ЛИТИЯ ГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1415 | ЛИТИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ, CK | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1417 | ЛИТИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.2 | X423 | WS | 4341 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.2 | 423 | WS | 4342 | ІІ | LQ 11 | P410 ІВС05 | MP14 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.2 | 423 | WS | 4343 | ІІI | LQ 12 | P410 ІВС08R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | KB, УК, CK | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1419 | МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1420 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W1 | 4311 | І | LQ0 | P402 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 182 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1422 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W1 | 4311 | І | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1423 | РУБИДИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1426 | НАТРИЯ БОРГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1427 | НАТРИЯ ГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1428 | НАТРИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 4.2 | 406 | 4.2 + 8 | 48 | SC4 | 4242 | II | LQ0 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | “Самовоспламеняется”, “Коррозион ное” | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1432 | НАТРИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1433 | ОЛОВА ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1435 | ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4343 | ІІI | LQ 12 | P002 ІВС08 R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.2 | X423 | WS | 4341 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.2 | 423 | WS | 4342 | ІI | LQ 11 | P410 ІВС07 | MP14 | W1 W 12 |  | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ | 4.3 | 409 | 4.3 + 4.2 | 423 | W2 | 4343 | ІІI | LQ 12 | P002 ІВС08 R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1437 | ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 4.1 | 409 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | II | LQ8 | P410 ІВС04 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1438 | АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, СК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1439 | АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 |  | CW24 | KB, СК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1442 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 | VW8 | CW24 CW47 CW48 | KB, УК | П, К | «Окислитель» | 3/1-1*-1-1 | М1 |  |  |
| 1444 | АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, СК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1446 | БАРИЯ НИТРАТ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 | VW8 | CW24 | KB, СК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 350 |  |
| 1451 | ЦЕЗИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК, СК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1452 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1453 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1454 | КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 208 |  |
| 1455 | КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1456 | КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1457 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1461 | ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 351 |  |
| 1462 | ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 352 509 |  |
| 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 5.1 | 502 | 5.1 + 6.1 + 8 | 568 | ОTC | 5172 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24CW28 | KB, УК | П, К | «Окислитель» «Токсичное» «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1465 | ДИДИМА НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1466 | ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1467 | ГУАНИДИНА НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1469 | СВИНЦА НИТРАТ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 | W 11 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1472 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1473 | МАГНИЯ БРОМАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1474 | МАГНИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 332 |  |
| 1475 | МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1476 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP10 | W 11 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 511 |  |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5111 | І | LQ0 | P503 ІВС05 | MP2 | W 10 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 55 | О2 | 5111 | І | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 353 |  |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 353 |  |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 1484 | КАЛИЯ БРОМАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» | 1-1*-1-1 | М1 |  |  |
| 1486 | КАЛИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 607 |  |
| 1488 | КАЛИЯ НИТРИТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1489 | КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1490 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1491 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 55 | О2 | 5111 | І | LQ0 | P503 ІВС06 | MP2 | W 10 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1492 | КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1493 | СЕРЕБРА НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1494 | НАТРИЯ БРОМАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1495 | НАТРИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1496 | НАТРИЯ ХЛОРИТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1498 | НАТРИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1500 | НАТРИЯ НИТРИТ | 5.1 | 503 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5153 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 R001 | MP10 |  |  | CW24 CW28 | KB, СК | П, К | «Окислитель», «Токсичное» |  |  |  |  |
| 1502 | НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1503 | НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1504 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 55 | О2 | 5111 | І | LQ0 | P503 ІВС05 | MP2 | W 10 |  | CW24 CW48 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1505 | НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1506 | СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1507 | СТРОНЦИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1508 | СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1509 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 6.1 | 508 | 6.1 + 5.1 | 665 | ТО1 | 6161 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | KB, УК | П, К | «Окислитель» «Токсично» |  |  | 354 609 |  |
| 1511 | КАРБАМИДА ВОДОРОДА ПЕРОКСИД | 5.1 | 507 | 5.1 + 8 | 58 | ОС2 | 5163 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 R001 | MP2 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1512 | ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1513 | ЦИНКА ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP2 | W 11 | VW8 | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1514 | ЦИНКА НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 |  |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1515 | ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1516 | ЦИНКА ПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС06 | MP2 | W 11 W 12 |  | CW24 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | І | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 602 | 6.1 | 669 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW72 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1*-1-1 | М1 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | Т2 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W 10 W 12 |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW73 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-1 |  | 43 274 |  |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W 11 |  | CW13 CW28 CW31 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-1 |  | 43 274 |  |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW46 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-1 |  | 43 274 |  |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 609 | 6.1 + 3 | 639 | ТF1 | 6122 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1546 | АММОНИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W 11 |  | CW13CW28CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1547 | АНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P002 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1548 | АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 45 274 |  |
| 1550 | СУРЬМЫ ЛАКТАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1551 | СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1553 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ | 6.1 | 622 | 6.1 | 66 | Т4 | 6111 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1554 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1555 | МЫШЬЯКА БРОМИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | Т4 | 6111 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т4 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 43 274 |  |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 43 274 |  |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 43 274 |  |
| 1558 | МЫШЬЯК | 6.1 | 617 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1559 | МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1560 | МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД | 6.1 | 622 | 6.1 | 66 | Т4 | 6111 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1561 | МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW48 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1562 | МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ | 6.1 | 617 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 177 274 587 513 |  |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 177 274 587 513 |  |
| 1565 | БАРИЯ ЦИАНИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 274 |  |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 274 |  |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК | 6.1 | 617 | 6.1 + 4.1 | 64 | ТF3 | 6132 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-1 |  |  |  |
| 1569 | БРОМАЦЕТОН | 6.1 | 647 | 6.1 + 3 | 63 | ТF1 | 6122 | ІІ | LQ 17 | P602 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1570 | БРУЦИН | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | Т2 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 43 |  |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 4.1 | 404 | 4.1 + 6.1 | 46 | DТ | 4161 | І | LQ0 | P406 | MP2 | W11 |  | CW28 CW72 | KB, УК | П, К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-1 |  |  |  |
| 1572 | КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1573 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1575 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 1577 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 279 |  |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1580 | ХЛОРПИКРИН | 6.1 | 624 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 2 | 209 | 2.3 | 26 | 2Т | 2312 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК, | П, К | «Токсичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 209 | 2.3 | 26 | 2Т | 2312 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК, ______ ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» | 1-1-1-1 ____________ 1-1-3-1 | М2 _______ М1 |  | ________________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6.1 | 624 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 315 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6.1 | 624 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6.1 | 624 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P002 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1585 | МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1586 | МЕДИ АРСЕНИТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1587 | МЕДИ ЦИАНИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW73 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 47 274 |  |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 47 274 |  |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 47 274 |  |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсичный газ» «Коррозионное» | 1-1*-1-1 | М1 |  |  |
| 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1591 | о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | 611 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | 611 | 6.1 + 8 | 668 | ТС1 | 6171 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1596 | ДИНИТРОАНИЛИНЫ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1600 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 |  |  |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 66 | Т2 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 |  |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 |  |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 |  |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1603 | ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ | 6.1 | 647 | 6.1 + 3 | 63 | ТF1 | 6122 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 8 | 807 | 8 + 3 | 83 | СF1 | 8022 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное», «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 66 | Т1 | 6112 | І | LQ0 | P601 РR3 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1606 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1608 | ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1611 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 2 | 209 | 2.3 | 26 | 1Т | 2311 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки. «Не спускать с горки» |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 6.1 | 602 | 6.1 + 3 | 663 | ТF1 | 6121 | І | LQ0 | P601 РR3 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW73 | СKB | П, К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-3-0 | М1 | 48 |  |
| 1614 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 6.1 | 602 | 6.1 + 3 | 663 | ТF1 | 6121 | І | LQ0 | P099 Р601 РR7 | МР2 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW73 | СKB | П | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-3-0 | М1 | 603 |  |
| 1616 | СВИНЦА АЦЕТАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1617 | СВИНЦА АРСЕНАТЫ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1618 | СВИНЦА АРСЕНИТЫ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1620 | СВИНЦА ЦИАНИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1621 | ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 43 |  |
| 1622 | МАГНИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1623 | РТУТИ (II) АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1625 | РТУТИ (II) НИТРАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1626 | ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6112 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
| 1627 | РТУТИ (I) НИТРАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1629 | РТУТИ АЦЕТАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1630 | РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1631 | РТУТИ (II) БЕНЗОАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1634 | РТУТИ БРОМИДЫ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1638 | РТУТИ (II) ИОДИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1639 | РТУТИ НУКЛЕАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1641 | РТУТИ ОКСИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1643 | РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1644 | РТУТИ САЛИЦИЛАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1645 | РТУТИ (II) СУЛЬФАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1646 | РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 6.1 | 605 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ | 6.1 | 601 | 6.1 | 663 | Т3 | 6111 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW48 CW53 CW77 CW63 (4) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 3/1-1-1-1 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1650 | бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1651 | НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА | 6.1 | 612 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1652 | НАФТИЛМОЧЕВИНА | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1653 | НИКЕЛЯ ЦИАНИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1654 | НИКОТИН | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | Т2 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 43 274 |  |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 43 274 |  |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 43 274 |  |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 43 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 ІВС08 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 43 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1657 | НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1659 | НИКОТИНА ТАРТРАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P001 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 2 | 203 | 2.3 + 5.1 + 8 | 265 | 1 ТОС | 2361 |  | LQ0 | P200 |  |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозионное» | 1-1-1-1 | М2 |  |  |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-,м-,п-) | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 279 |  |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-,м-,п-) | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 279 |  |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1665 | НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1669 | ПЕНТАХЛОРЭТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1670 | ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН | 6.1 | 612 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 279 |  |
| 1672 | ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД | 6.1 | 616 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 279 |  |
| 1674 | ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т3 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1677 | КАЛИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1678 | КАЛИЯ АРСЕНИТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1679 | КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 1683 | СЕРЕБРА АРСЕНИТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1684 | СЕРЕБРА ЦИАНИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1685 | НАТРИЯ АРСЕНАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т4 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 43 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т4 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 43 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1687 | НАТРИЯ АЗИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1688 | НАТРИЯ КАКОДИЛАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1691 | СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1694 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 66 | Т2 | 6111 | І | LQ0 | P002 | МР18 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 138 |  |
| 1695 | ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 606 | 6.1 + 3 + 8 | 663 | TFC | 6181 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW47 CW55 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1698 | ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН | 6.1 | 626 | 6.1 | 66 | Т3 | 6111 | І | LQ0 | P002 | МР18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 1699 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ | 6.1 | 617 | 6.1 | 66 | Т3 | 6111 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1700 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | 6.1 | 639 | 6.1 + 4.1 | 64 | TF3 | 6132 | ІІ | LQ 18 | P600 |  |  |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1702 | ТЕТРАХЛОРЭТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1704 | ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 43 |  |
| 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  | 43 274 |  |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1711 | КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1713 | ЦИНКА ЦИАНИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | МР18 | W10W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П, К | «Токсично» | 0-0-1-0 | М1 |  |  |
| 1714 | ЦИНКА ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3 + 6.1 | X462 | WT2 | 4361 | І | LQ0 | P403 | МР2 | W1 |  | CW13 CW28 | KB, УК | П, К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 8 | 803 | 8 + 3 | 83 | CF1 | 8022 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW64 (4) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 3 | 323 | 3 + 8 | X338 | FC | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | МР19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное», | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 (1) CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1719 | ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | 818 | 8 | 80 | С5 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1719 | ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | 818 | 8 | 80 | С5 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1722 | АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1 + 3 + 8 | 668 | TFC | 6181 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW73 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/1-1*-1-1 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1723 | АЛЛИЛИОДИД | 3 | 323 | 3 + 8 | 338 | FC | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | МР19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное», | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1724 | АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 8 | 805 | 8 + 3 | X839 | CF1 | 8022 | ІІ | LQ 22 | P010 | МР15 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1725 | АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  | 588 |  |
| 1726 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  | 588 |  |
| 1727 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1728 | АМИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1729 | АНИЗОИЛХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | С4 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1730 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ | 8 | 801 | 8 | X80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P002 ІВС08 | MP10 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1732 | СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | 8 | 801 | 8 + 6.1 | 86 | СТ1 | 8062 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1733 | СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1736 | БЕНЗОИЛХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД | 6.1 | 647 | 6.1 + 8 | 68 | ТС1 | 6172 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6.1 | 647 | 6.1 + 8 | 68 | ТС1 | 6172 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1739 | БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ | 8 | 814 | 8 | 88 | С9 | 8011 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 8 | 815 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 8 | 815 | 8 | 80 | С2 | 8013 | ІІІ | LQ 24 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | KB, УК, | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 2ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ» «Коррозионное» | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 8 | 802 | 8 + 6.1 | 886 | СТ1 | 8061 | І | LQ0 | P804 PR6 | МР2 |  |  | CW13 CW28 | KB, УК | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 5.1 | 504 | 5.1 + 6.1 + 8 | 568 | OТС | 5171 | І | LQ0 | P200 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | KB, УК | П, К | «Окислитель» «Токсично» «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД | 5.1 | 504 | 5.1 + 6.1 + 8 | 568 | OТС | 5171 | І | LQ0 | P200 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | KB, УК | П, К | «Окислитель» «Токсично» «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1747 | БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 + 3 | X83 | CF1 | 8022 | ІІ | LQ 22 | P010 | МР15 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | ІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW24 CW35 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 314 589 |  |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 11 | P002 ІВС08 R001 | MP10 | W11 |  | CW24 CW35 | KB, УК | П, К | «Окислитель» |  |  | 316 |  |
| 1749 | ХЛОРА ТРИФТОРИД | 2 | 203 | 2.3 + 5.1 + 8 | 265 | 2 ТОС | 2362 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW16 CW36 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсичный газ» «Окислитель» «Коррозионное» | 1-1*-3-1 | М1 |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1 | 611 | 6.1 + 8 | 68 | ТС1 | 6172 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1751 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 6.1 | 611 | 6.1 + 8 | 68 | ТС2 | 6172 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС02 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1752 | ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 6.1 | 611 | 6.1 + 8 | 668 | ТС1 | 6171 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Токсично» «Коррозионное» | 1-1-1-1 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1753 | ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 8 | 801 | 8 | X88 | С1 | 8011 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1758 | ХРОМА ОКСИХЛОРИД | 8 | 801 | 8 | X88 | С1 | 8011 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 88 | С10 | 8011 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10W12 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 80 | С10 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB | П, К | «Коррозионное» |  |  | 274 |  |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 80 | С10 | 8013 | ІІІ | LQ 24 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  | 274 |  |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 88 | С9 | 8011 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза «Х», трафарет приписки |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 80 | С9 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 80 | С9 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1761 | МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 + 6.1 | 86 | СТ1 | 8062 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1761 | МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 + 6.1 | 86 | СТ1 | 8063 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1762 | ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1763 | ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1765 | ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1766 | ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1767 | ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 + 3 | X83 | CF1 | 8022 | ІІ | LQ 22 | P010 | МР15 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное», «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1768 | КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 8 | 806 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1769 | ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1770 | ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД | 8 | 813 | 8 | 80 | C10 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное», «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1771 | ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8013 | ІІІ | LQ 24 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  | 590 |  |
| 1774 | ЗАРЯД ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, содержащий коррозионную жидкость | 8 | 823 | 8 | 80 | С11 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 |  |  |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1775 | КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 8 | 806 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1777 | КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ | 8 | 801 | 8 | 88 | С1 | 8011 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза «Х», трафарет приписки |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW70 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 8 | 803 | 8 + 3 | 83 | CF1 | 8022 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW70 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» «Легко воспламеняется» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1781 | ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1782 | КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW64 (2) | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW64 (2) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1784 | ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ | 8 | 801 | 8 + 6.1 | 886 | СТ1 | 8061 | І | LQ0 | P001 |  |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1787 | КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW70 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1787 | КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW70 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW70 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW70 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | СW70 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW70 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием водорода фторида более 85% | 8 | 801 | 8 + 6.1 | 886 | СТ1 | 8061 | І | LQ0 | P802 | МР2 |  |  | CW13 CW28 CW46 CW70 | СKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 640І | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием водорода фторида более 60%, но не более 85% | 8 | 801 | 8 + 6.1 | 886 | СТ1 | 8061 | І | LQ 22 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW46 CW70 | СKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 640І | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием водорода фторида не более 60% | 8 | 801 | 8 + 6.1 | 86 | СТ1 | 8062 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW46 CW70 | СKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | 816 | 8 | 80 | С9 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW70 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  | 521 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | 816 | 8 | 80 | С9 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW70 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  | 521 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1792 | ИОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 8 | 802 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 8 | 801 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 | VW9 | CW63 | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  | 591 |  |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты более 50% | 8 | 802 | 8 + 5.1 | 885 | СО1 | 8051 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW24 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Окислитель» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты не более 50% | 8 | 802 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW24 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1798 | КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ | 8 |  |  |  | СОТ | 8011 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |
| 1799 | НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1800 | ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1801 | ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P010 | MP15 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 8 | 802 | 8 + 5.1 | 85 | СО1 | 8052 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР3 |  |  | CW24 CW63 | KB, УК, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 522 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1803 | ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | 8 | 804 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1804 | ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | X80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | 8 | 802 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1806 | ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1808 | ФОСФОРА ТРИБРОМИД | 8 | 801 | 8 | X80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1809 | ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | 6.1 | 656 | 6.1 + 8 | 668 | ТС3 | 6171 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Токсично» «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1810 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | 6.1 | 801 | 8 + 6.1 | Х668 | ТС3 | 6171 | І | LQ 22 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1811 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 8 | 806 | 8 + 6.1 | 86 | СТ2 | 8062 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | M10 | W11 |  | СW13 CW28 | KB, УК | П, К | «Коррозионное» «Токсично» |  |  |  |  |
| 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1813 | КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | С5 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | С5 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1815 | ПРОПИОНИЛХЛОРИД | 3 | 323 | 3 + 8 | 338 | FС | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | МР19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1816 | ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 + 3 | X83 | СF1 | 8022 | ІІ | LQ4 | P010 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1817 | ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | X80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1818 | КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 8 | 801 | 8 | X80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ0 | P010 | МР15 |  |  | CW63 (5) | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | С5 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | С5 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 8 | 808 | 8 | 80 | С5 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | С5 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | С5 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1825 | НАТРИЯ ОКСИД | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 8 | 802 | 8 + 5.1 | 885 | СО1 | 8051 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW24 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 113 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 8 | 802 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW24 CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 113 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1827 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 801 | 8 | X80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1828 | СЕРЫ ХЛОРИДЫ | 8 | 803 | 8 | X88 | С1 | 8011 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Окислитель» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 8 | 801 | 8 | X88 | С1 | 8011 | І | LQ0 | P001 | МР8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  | 623 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | 802 | 8 + 6.1 | X886 | СТ1 | 8061 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW46 CW63 | СKB, СК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1833 | КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1834 | СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 6.1 | 803 | 6.11+8 | Х668 | ТС1 | 6111 | І | LQ0 | P602 | МР8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (1) | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | ІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1836 | ТИОНИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | X88 | С1 | 8011 | І | LQ0 | P802 | МР8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1837 | ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | X80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1838 | ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | 6.1 | 803 | 6.11+8 | Х668 | ТС1 | 6111 | І | LQ0 | P608 | МР8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1839 | КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | С4 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1840 | ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | СW63 | KB, УК, ВЦ, КЦ | П, К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1841 | АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК | 9 | 905 | 9 | 90 | М11 | 9093 | ІІІ | LQ7 | P002 ІВС08 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 | СW31 СW63 | KB, УК | П, К | «Прочие опасные вещества и изделия» |  |  |  |  |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П, К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1845 | Углерода диоксид твердый (лед сухой) | 9 |  |  |  | М11 | 9093 | Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов |  |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК,ВЦ,КЦ |  | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | МР10 | W11 |  |  | KB, УК | П, К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1851 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 | МР15 |  |  | CW13 CW28 CW31 СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 221 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1851 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 СW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П, К | «Токсично» |  |  | 221 274 601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1854 | БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 4.2 | 405 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | МР13 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 4.2 | 405 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | МР13 | W1 |  |  | KB, УК | П, К | «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1856 | Ветошь промасленная | 4.2 |  |  |  | S2 | 4213 | Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов |  |
| 1857 | Текстиля отходы влажные | 4.2 |  |  |  | S2 | 4213 | Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов |  |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК ______ ВЦ,КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетокисчный газ» | 0-0-1-0 __________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ______________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 2 | 203 | 2.3 + 8 | 268 | 1ТС | 2342 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Токисчный газ» «Коррозионное» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 205 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  |  |  |  |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1862 | ЭТИЛКРОТОНАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F3 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW65 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «С» или «СТ» |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640С | «С» или «СТ» |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | «С» или «СТ» |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW65 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | «С» или «СТ» |
| 1865 | н-ПРОПИЛНИТРАТ | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ6 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640Е | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1868 | ДЕКАБОРАН | 4.1 | 404 | 4.1 + 6.1 | 46 | FT2 | 4132 | ІІ | LQ0 | P002 ІВС06 | MP19 | W1 W12 |  | CW28 | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» “Токсично” | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 | CW63 | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 59 |  |
| 1870 | КАЛИЯ БОРГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | І | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | KB, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1871 | ТИТАНА ГИДРИД | 4.1 | 409 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | ІІ | LQ8 | P410 ІВС04 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД | 5.1 | 501 | 5.1 + 6.1 | 56 | ОТ2 | 5153 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | KB, УК | П,К | «Окислитель» «Токсично» |  |  |  |  |
| 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 5.1 | 505 | 5.1 + 8 | 558 | ОС1 | 5161 | І | LQ0 | P502 | MP3 |  |  | CW24 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Окислитель» «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1884 | БАРИЯ ОКСИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | ІІІ | LQ9 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1885 | БЕНЗИДИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1886 | БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1887 | БРОМХЛОРМЕТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1889 | ЦИАН БРОМИД | 6.1 | 626 | 6.1 + 8 | 668 | ТС2 | 6171 | І | LQ0 | P002 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 | СKB, СК | П,К | «Токсично» «Коррозионное» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1891 | ЭТИЛБРОМИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1892 | ЭТИЛДИХЛОРАРСИН | 6.1 | 626 | 6.1 | 66 | Т3 | 6111 | І | LQ0 | P602 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1894 | ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т3 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1895 | ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | ІІ | LQ 18 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1898 | АЦЕТИЛИОДИД | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 88 | С9 | 8011 | І | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 80 | С9 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 80 | С9 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1905 | КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ | 8 | 806 | 8 | 88 | С2 | 8011 | І | LQ0 | P002 ІВС07 | MP18 | W10W12 |  |  | KB, УК | П,К | «Коррозионное» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8013 | ІІІ | LQ 24 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW1 |  | KB, УК | П,К | «Коррозионное» |  |  | 62 |  |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | 816 | 8 | 80 | С9 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  | 521 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 8 | 816 | 8 | 80 | С9 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1910 | Кальция оксид | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8013 | ІІІ | LQ 24 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 | W13 | VW1 | CW75 | KB, УК | П,К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1911 | ДИБОРАН | 2 | 212 | 2.3 + 2.1 | 263 | 2ТF | 2322 | ІІ | LQ 18 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П,К | «Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1*-1-1 | М2 |  |  |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 209 | 2.1 | 23 | 2F | 2212 | ІІ | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1*-1-1 | М2 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/1-1*-3-1 | М1 |  |  |
| 1913 | НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 | ІІІ | LQ1 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW10 CW11 CW36 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 593 | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 1914 | БУТИЛПРОПИОНАТЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1916 | ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | 6.1 | 606 | 6.1 + 3 | 63 | TF1 | 6122 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1920 | НОНАНЫ | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 311 | 3 + 6.1 | 336 | FT1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» “Токсично” | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 3 | 311 | 3 + 8 | 338 | FC | 3032 | ІІ | LQ4 | P001 ІВС02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Коррозионное» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС06 | MP14 | W1 W12 |  |  | KB, УК | П,К | «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1928 | МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 4.3 | 407 | 4.3 + 3 | X323 | WF1 | 4321 | I | LQ0 | P402 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | ІІ | LQ0 | P410 ІВС06 | MP14 | W1 W12 |  |  | KB, УК | П,К | «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 9 | 904 | 9 | 90 | M11 | 9093 | ІІІ | LQ 27 | P002 ІВС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW31 | KB, УК | П,К | «Прочие опасные вещества и изделия» |  |  |  |  |
| 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | ІІІ | LQ0 | P002 ІВС08 LP02 R001 | МР14 | W1 | VW4 | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63 | KB, УК | П,К | «Самовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 592 |  |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | Т4 | 6111 | І | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63 | СKB, СК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274525 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т4 | 6112 | ІІ | LQ 17 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63 | СKB, СК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274525 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т4 | 6113 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274525 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  |  | KB, УК | П,К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8013 | ІІІ | LQ7 | P001 ІВС02 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | KB, УК | П,К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1939 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | ІІ | LQ 23 | P002 ІВС08 | MP10 | W11 |  |  | KB, УК | П,К | «Коррозионное» |  |  |  |  |
| 1940 | КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8012 | ІІ | LQ 22 | P001 ІВС02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозионное» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1941 | ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 9 | 904 | 9 | 90 | М11 | 9093 | ІІІ | LQ 28 | P001 LP01 R001 | MP15 |  |  | CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Прочие опасные вещества и изделия» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 5.1 | 509 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | ІІІ | LQ 12 | P002 ІВС08 LP02 R001 | МР10 |  | VW8 | CW24 | KB, УК | П,К | «Окислитель» |  |  | 611 |  |
| 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P407 R001 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 293 |  |
| 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | ІІІ | LQ9 | P407 R001 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 293 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие | 2 | 220 | 2.2 | 20 | 5A | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» |  |  | 190 625 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные | 2 | 220 | 2.2 + 8 | 28 | 5С | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» |  |  | 190 625327 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие | 2 | 220 | 2.2 + 5.1 + 8 | 285 | 5СО | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» «Коррозионное» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ,легковоспламеняющиеся | 2 | 220 | 2.1 | 23 | 5F | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 2 | 220 | 2.1 + 8 | 238 | 5FС | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» «Коррозионное» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие | 2 | 220 | 2.2 + 5.1 | 25 | 5О | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные | 2 | 220 | 2.2 + 6.1 | 26 | 5Т | 2 |  | LQ2 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 CW28 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Токсично» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные | 2 | 220 | 2.2 + 6.1 + 8 | 268 | 5ТС | 2 |  | LQ1 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 CW28 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Токсично» «Коррозионное» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся | 2 | 220 | 2.1 + 6.1 | 263 | 5ТF | 2 |  | LQ1 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 CW28 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» «Коррозионное» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 2 | 220 | 2.1 + 6.1 + 8 | 263 | 5 ТFС | 2 |  | LQ1 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 CW28 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» «Токсично» «Коррозионное» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие | 2 | 220 | 2.2 + 5.1 + 6.1 | 265 | 5ТО | 2 |  | LQ1 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 CW28 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» «Токсично» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные | 2 | 220 | 2.2 + 5.1 + 6.1 + 8 | 265 | 5 ТОС | 2 |  | LQ1 | P003 LP02 | МР9 | W14 |  | CW9 CW12 CW28 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» «Токсично» «Коррозионное» |  |  | 190 625327 344 |  |
| 1951 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 |  | LQ1 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 593 | Наименование груза, трафарет приписки, «Х»,«Не спускать с горки» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 2 | 207 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 3/1-1*-1-1 | М2 | 593 | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/1-1*-3-1 | М1 |  |  |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 219 | 2.3 + 2.1 | 263 | 1ТF | 2321 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW46 | СKB, СК | П,К | «Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 | М2 | 274 |  |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 218 | 2.1 | 23 | 1F | 2111 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 | 274 |  |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3 | 26 | 1F | 2311 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П,К | « Токсичный газ» | 0-0-3-0 | М1 | 274 |  |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 2 | 215 | 2.2 | 20 | 1А | 2211 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 274 567 |  |
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 2 | 204 | 2.1 | 23 | 1F | 2111 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | 2 | 205 | 2.1 | 239 | 2F | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW63 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1961 | ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 206 | 2.1 | 223 | 3F | 2213 |  | LQ0 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1962 | ЭТИЛЕН | 2 | 204 | 2.1 | 23 | 2F | 2212 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1963 | ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 |  | LQ1 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 1F | 2111 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW63 | KB, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 | 274 583 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1966 | ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 204 | 2.1 | 223 | 3F | 2113 |  | LQ0 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-3-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3-3-3-1 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3 | 26 | 2T | 2312 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Tоксичный газ» | 3/0-0-1-0 | М2 | 274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 2 | 215 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ,КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ___________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 | 274 | ______________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ,КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 __________ 3/0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1970 | КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 |  | LQ1 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | KB, УК ______ ВЦ,КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 __________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 | 593 | ____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 2 | 204 | 2.1 | 23 | 1F | 2111 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК _______ ВЦ,КЦ | П, К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ___________ 3/0-0-3-0 | М2 _____ М1 |  | _____________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана | 2 | 204 | 2.1 | 223 | 3F | 2113 |  | LQ0 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 CW63 | KB, УК _______ ВЦ,КЦ | П, К | «Bоспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ___________ 3/0-0-3-0 | М2 _______ М1 |  | ________________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК _______ ВЦ,КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _____________ 0-0-3-0 | М2 _______ М1 |  | _________________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1974 | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК _______ ВЦ,КЦ | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _____________ 0-0-3-0 | М2 _______ М1 |  | _________________ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 2 | 211 | 2.3 + 5.1 + 8 | 265 | 2 TOC | 2362 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 CW47 | KB, УК | П, К | «Токсичный газ» «Окислитель» «Коррозионное» | 1-1-1-1 | М2 |  |  |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1977 | АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 |  | LQ1 | P203 | МР9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 345 346 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1978 | ПРОПАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2212 |  | LQ0 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Bоспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1A | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | МР9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | KB, УК | П, К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | ІI | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 + 6.1 | 36 | FТ1 | 3023 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІI | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  | 274601 640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  | 274601 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274601 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 + 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | ІI | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 + 6.1 | 36 | FТ1 | 3023 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІІ | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640С | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 | 30 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1990 | БЕНЗАЛЬДЕГИД | 9 | 901 | 9 | 90 | M11 | 9033 | ІII | LQ 28 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP15 |  |  | CW31 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Прочие опасные вещества и изделия» |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 312 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW46 CW47 CW48 CW55 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3 | 319 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | І | LQ0 |  |  |  |  | CW13 CW28 CW63 (1) | ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3 | 319 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | ІI | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3 | 319 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3023 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | І | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW46 CW47 CW48 CW55 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІI | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW46 CW47 CW48 CW55 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640 E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640 F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 6.1 | 647 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | І | LQ0 | P601 PR3 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW31 CW55 CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 354 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | ІI | LQ6 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640C | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ6 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 D | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (невязкие) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC01 LP03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640E | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 F | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640 G | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | ІII | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640H | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | III | LQ9 | P002 LP02 R001 | MP11 | W1 |  |  | KB, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |

| Номер ООН | Наименование груза | Класс | Номер аварийной карточки | Номер знака опасности | Код опасности | Классификационный код/шифр | Группа упаковки | Ограниченные количества | инструкции по упаковке | Специальные положения по: | Род вагона, тип контейнера | Вид отправки | Отметки в перевозочных документах | Минимальные нормы прикрытия | Условия роспуска с сортировочной горки | Специальные положения, примечания | Трафареты на цистерне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совместной упаковке | Перевозке грузовых единиц | Перевозке навалом/насыпью | Погрузке, выгрузке и обработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СМГС | ГОСТ 19433- 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 LP02 R001 | MP11 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2002 | ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  | 592 |  |
| 2004 | МАГНИЯ ДИАМИД | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W2 |  |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ, УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  | 592 |  |
| 2010 | МАГНИЯ ГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2011 | МАГНИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3+6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | КВ, УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ", "Токсично" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2012 | КАЛИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3+6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | КВ, УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ", "Токсично" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2013 | СТРОНЦИЯ ФОСФИД | 4.3 | 408 | 4.3+6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 CW28 | КВ, УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ", "Токсично" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | 505 | 5.1+8 | 58 | OCI | 5162 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP15 |  |  | CW24 CW64 (4) CW69 | KB УК ____ ВЦ КЦ | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" | 0-0-1-0 _______ 0-01-0 | __ М2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки,"Спускать с горки осторожно" |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида | 5.1 | 505 | 5.1+8 | 559 | OCI | 5161 | I | LQ0 | P501 | MP2 | W5 |  | CW24 CW46 CW47 CW55 CW56 CW64 (4) | СКВ, ВЦ, СК, КЦ | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" | 1-1* -1-1 | М1 | 640N | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида | 5.1 | 505 | 5.1+8 | 559 | OCI | 5161 | I | LQ0 | P501 | MP2 | W5 |  | CW24 CW47 CW55 CW56 CW64 (4) | СКВ, ВЦ, СК, КЦ | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" | 1-1* -1-1 | М1 | 6400 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2018 | ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2019 | ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB УК, ВЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB УК, | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 68 | ТС1 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Токсично" "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН | 6.1 | 647 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T4 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, ВЦ, УК КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 | M3 | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, ВЦ, УК КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 | М3 | 43 274585 |  |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СKB, СК | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 |  | 43 274585 |  |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 |  | 43 274585 |  |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2027 | НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | KB, УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 8 | 836 | 8 | 60 | С11 | 8092 | II | LQ0 | P803 |  |  |  |  | KB, УК | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2029 | ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 807 | 8+3+6.1 | 886 | CFT | 8071 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 | KB, УК | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/1-1-1-1 |  |  |  |
| 2030 | ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% с температурой воспламенения более 60 С | 8 | 807 | 8+6.1 | 886 | CT1 | 8061 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Токсично" | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37%с температурой воспламенения не более 60 С | 8 | 807 | 8+3+6.1 | 886 | CFT | 8071 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Токсично" | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% | 8 | 807 | 8+6.1 | 886 | CT1 | 8062 | II | LQ22 | P002 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Токсично" | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 8 | 802 | 8+5.1 | 885 | СО1 | 8051 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW24 CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Окислитель" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% | 8 | 802 | 8+5.1 | 85 | СО1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | 802 | 8+5.1+6.1 | 856 | СОТ | 8081 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW24 CW28 CW46 CW47 CW55 CW64 (4) | СKB, ВЦ, СК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Окислитель" "Токсично" | 3/1-1*-1-1 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД | 8 | 808 | 8 | 80 | С6 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC02 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 2 | 204 | 2.1 | 23 | 1F | 2111 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | "Воспламеняющийся газ" | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Воспламеняющийся газ" | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  |  |
| 2036 | КСЕНОН | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Неоспламеняющийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.1 | 23 | 5F | 2115 |  | LQ2 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Воспламеняю щийся газ" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.2 | 20 | 5А | 2115 |  | LQ2 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Неоспламеняющийся нетоксичный газ" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.2+5.1 | 25 | 5О | 2225 |  | LQ2 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Неоспламеняющийся нетоксичный газ" "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.3 | 26 | 5Т | 2315 |  | LQ1 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Токсичный газ" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.3+2.1 | 263 | 5TF | 2115 |  | LQ1 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.3+2.1 +8 | 263 | 5TFС | 2355 |  | LQ1 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.3+5.1 | 265 | 5ТО | 2335 |  | LQ1 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Токсичный газ" "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.3+5.1 +8 | 265 | 5TОС | 2365 |  | LQ1 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Токсичный газ" "Окислитель" "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2 | 220 | 2.3+8 | 265 | 5TС | 2345 |  | LQ1 | P003 | MP9 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК |  | "Токсичный газ" "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2038 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК,ВЦ.КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | Р200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW63 | КВ, УК ____ ВЦ.КЦ | П,К | "Воспламеняю щийся газ" | 3/0-0-1-0 3/0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2046 | ЦИМОЛЫ | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 3 | 312 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3 | 320 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2049 | ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC02 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 8 | 807 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, CК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2052 | ДИПЕНТЕН | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2054 | МОРФОЛИН | 8 | 807 | 8+3 | 883 | CF1 | 8021 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2055 | СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 317 | 3 | 39 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW64 (1) | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 (3) | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | 305 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 (3) | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы | 3 | 328 | 3 | 33 | D | 3051 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | D | 3052 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | D | 3052 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы | 3 | 328 | 3 | 30 | D | 3053 | III | LQ7 | P001 IBC02 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P001 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" |  |  | 307 |  |
| 2071 | Удобрение на основе нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала | 9 | 905 |  |  | М11 | 9093 | Не попадает под действие Правил перевозки опасных грузов |  |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака | 2 | 208 | 2.2 | 20 | 4А | 2214 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW63 | КВ,УК ____ ВЦ,КЦ | П,К | "Неоспламеняющийся нетоксичный газ" | 1-1-1-1 ______ 1-1-3-1 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6213 | III | LQ9 | P001 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 605 | 6.1 | 69 | Т1 | 6212 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1+8 | 68 | ТС1 | 6212 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6213 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2078 | ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P002 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ,КЦ, | П,К | "Токсично" |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | C7 | 8012 | II | LQ22 | P002 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ,КЦ, | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2186 | ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 |  |  |  | 3TC | 2343 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 |  | LQ1 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | КВ,УК _____ ВЦ,КЦ | П,К | "Неоспламеняю щийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | М2 ______ М1 | 593 | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2188 | АРСИН | 2 | 209 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  |  |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2 | 210 | 2.3+ 2.1+8 | 263 | 2TFС | 2352 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 _____ 3/1-1*-1-1 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 2 | 211 | 2.3+5.1+8 | 265 | ITOC | 2361 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Окислитель" "Коррозионно" | 1-1-1-1 | М2 |  |  |
| 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 2 | 209 | 2.3 | 26 | 2T | 2312 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Токсичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2192 | ГЕРМАН (ГЕРМАНИЯ ТЕТРАГИДРИД) | 2 | 209 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" | 3/1-1*-1-1 | М2 | 632 |  |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 1A | 2211 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Неоспламеняю щийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
| 2197 | ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 1-1-1-1 _____ 1-1-3-1 | М1 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 1TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 0-0-3-0 | М1 |  |  |
| 2199 | ФОСФИН | 2 | 209 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" | 3/1-1*-1-1 | М2 | 632 |  |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 206 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК _____ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняю щийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2201 | АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 202 | 2.2+5.1 | 225 | 3О | 2223 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW36 CW63 | КВ,УК _____ ВЦ,КЦ | П,К | "Неоспламеняю щийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 209 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  |  |
| 2203 | СИЛАН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 1F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК _____ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняю щийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 | 632 | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 2 | 209 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК _____ ВЦ,КЦ | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" | 3/1-1*-1-1 _____ 3/1-1*-3-1 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6213 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 60 | Т1 | 6212 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 274551 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 60 | Т1 | 6213 | III | LQ7 | P001 IBC02 LPO1 R001 | MP19 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 274551 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  |  | CW24 CW35 | КВ,УК, | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | 807 | 8 | 80 | C9 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW64 (4) | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  | 553 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 4.2 | 405 | 4.2+4.3 | 40 | SW | 4253 | III | LQ0 | P002 IBC06 R001 | MP14 | W1 W12 | VW4 |  | КВ,УК, | П,К | "Самовоспламеняется" "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламе няющийся газ", | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 9 | 902 | нет | 90 | М3 | 9033 | III | LQ27 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  | VW3 | CW31 СW36 | КВ,УК, | П,К | "Другие опасные вещества и изделия" |  |  | 633 |  |
| 2212 | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 9 | 904 | 9 | 90 | М1 | 9012 | II | LQ25 | P002 IBC08 | MP10 |  |  | CW31 СW36 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Другие опасные вещества и изделия" |  |  | 168 |  |
| 2213 | ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 | W1 W13 | W1 |  | КВ,УК, | П,К | "Воспламеня ется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2214 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 8 | 804 | 8 | 80 | С4 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW63 (6) | КВ,СК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  | 169 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | С4 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8013 | III | LQ0 |  |  |  |  | CW63 (6) | ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2216 | Мука рыбная (рыбные отходы) стабилизированная | 9 |  |  |  | М11 | 9013 | Не попадает под действие Правил перевозки опасных грузов |
| 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP14 | W1 | W4 | CW61 | КВ,УК | П,К | "Воспламеня ется" | 3/0-0-1-0 |  | 142 |  |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | 803 | 8+3 | 839 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеня ется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеня ется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2222 | АНИЗОЛ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6212 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,CК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2225 | БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛ ХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | С3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 (6) | КВ,CК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | С9 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2227 | н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 6.1 | 625 | 6.1 | 66 | Т1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,EК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНЫ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,CК,CКВ | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2234 | ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 3 | 318 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ, ЖИДКИЙ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УКВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2237 | ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ | 3 | 318 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | KB, ВЦ, УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2240 | КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 8 | 802 | 8 | 88 | С1 | 8011 | I | LQ22 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2242 | ЦИКЛОГЕПТЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2243 | ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2247 | н-ДЕКАН | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | СF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2249 | ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 |  |  |  | ТF1 | 6111 | ПЕРЕВОЗКА АПРЕЩЕНА |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | II | LQ18 | P001 IBC08 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2251 | БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 3 | 305 | 3 | 339 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2253 | N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 3012 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (1) | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2254 | СПИЧКИ САПЕРНЫЕ | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4213 | III | LQ9 | P407 R001 | MP11 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | "Воспламеня ется" | 3/0-0-1-0 |  | 293 |  |
| 2256 | ЦИКЛОГЕКСЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2257 | КАЛИЙ | 4.3 | 408 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламе няющийся газ", | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | СF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН | 3 | 325 | 3+8 | 38 | FС | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется""Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W1 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2262 | ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | 80 | С3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | СF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 3 | 311 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2267 | ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 6.1 | 611 | 6.1+8 | 68 | ТС1 | 6272 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2269 | 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 3 | 303 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2271 | ЭТИЛАМИЛКЕТОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2272 | N-ЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2273 | 2-ЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2274 | N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2275 | 2-ЭТИЛБУТАНОЛ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 3 | 325 | 3+8 | 38 | FС | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется""Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2277 | ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2279 | ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ17 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 8 | 807 | 8 | 80 | С8 | 8013 | III | LQ24 | P001 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2283 | ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 316 | 3 | 39 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 3 | 310 | 3+ 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2285 | ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 63 | ТF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2287 | ИЗОГЕПТЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2290 | ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P001 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,ВЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2295 | МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | 647 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2296 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2298 | МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2299 | МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 3 | 314 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2304 | НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4.1 | 402 | 4.1 | 44 | F2 | 4113 | III | LQ0 |  |  |  |  | CW63 | ВЦ,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2305 | КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 8 | 804 | 8 | 80 | С4 | 8012 | I | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2306 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2308 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ | 8 | 801 | 8 | Х80 | С1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2309 | ОКТАДИЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2310 | ПЕНТАНДИОН-2,4 | 3 | 320 | 3+ 6.1 | 36 | FТ1 | 3023 | II | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | II | LQ0 |  |  |  |  | CW13 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2313 | ПИКОЛИНЫ | 3 | 311 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2315 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 9 | 904 | 9 | 90 | М2 | 9022 | II | LQ26 | P906 IBC02 | MP15 |  | VW15 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК | П,К | "Другие опасные вещества и изделия" |  |  | 305 |  |
| 2316 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 619 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
| 2317 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 622 | 6.1 | 66 | Т4 | 6111 | I | LQ0 | P002 | MP8 МР17 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" | 1-1*-1-1 | М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2318 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | "Самовоспламе няется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2319 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP10 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC021 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 3 | 327 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2326 | ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP10 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2327 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP10 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2328 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2329 | ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 3 | 327 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2330 | УНДЕКАН | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2331 | ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | III | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2332 | АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 3 | 313 | 3+ 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ7 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2334 | АЛЛИЛАМИН | 6.1 | 648 | 6.1+ 3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 (4) | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки,"Спускать с горки осторожно" |
| 2335 | ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ | 3 | 313 | 3+ 6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2336 | АЛЛИЛФОРМИАТ | 3 | 313 | 3+ 6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки,Спускать с горки осторожно" |
| 2338 | БЕНЗОТРИФТОРИД | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2339 | 2-БРОМБУТАН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2340 | ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 3 | 324 | 3 | 33 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2342 | БРОММЕТИЛПРОПАНЫ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2343 | 2-БРОМПЕНТАН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2345 | 3-БРОМПРОПИН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2346 | БУТАНДИОН | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3 | 316 | 3 | 39 | F1 | 3013 | III | LQ4 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC02 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2352 | ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2353 | БУТИРИЛХЛОРИД | 3 | 323 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2354 | ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ | 3 | 312 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3032 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | СF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2358 | ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2359 | ДИАЛЛИЛАМИН | 3 | 311 | 3+6.1+8 | 336 | FТС | 3042 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2360 | ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 3 | 303 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2361 | ДИИЗОБУТИЛАМИН | 3 | 325 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2363 | ЭТИЛМЕРКАПТАН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW48 CW63 | CКВ, C К,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2364 | н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2366 | ДИЭТИЛКАРБОНАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2367 | альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2368 | альфа-ПИНЕН | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2370 | ГЕКСЕН-1 | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW48 CW63 | CКВ, CК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2372 | 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2373 | ДИЭТОКСИМЕТАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2374 | 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2375 | ДИЭТИЛСУЛЬФИД | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2376 | 2,3-ДИГИДРОПИРАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2378 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ | 3 | 310 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2380 | ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | 648 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки,Спускать с горки осторожно" |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2384 | ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2385 | ЭТИЛИЗОБУТИРАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2386 | 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2387 | ФТОРБЕНЗОЛ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2388 | ФТОРТОЛУОЛЫ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2389 | ФУРАН | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW63 | CКВ, CК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2390 | 2-ИОДБУТАН | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2391 | ИОДМЕТИЛПРОПАНЫ | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2392 | ИОДПРОПАНЫ | 3 | 324 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC02 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2393 | ИЗОБУТИЛФОРМИАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2394 | ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ | 3 | 306 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2395 | ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД | 3 | 323 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC03 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2396 | АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 313 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 3 | 307 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 (3) | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2399 | 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2400 | МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2401 | ПИПЕРИДИН | 8 | 807 | 8+3 | 883 | СF1 | 8021 | II | LQ0 | P001 | MP8 МР17 |  |  | CW48 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2402 | ПРОПАНТИОЛЫ | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3 | 310 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2405 | ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ | 3 | 366 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2406 | ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИ РАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2407 | ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+3+8 | 663 | ТFС | 6181 | I | LQ0 | P602 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  |  |
| 2409 | ИЗОПРОПИЛПРОПИО НАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН | 3 | 310 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ | 3 | 310 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2412 | ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2413 | ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 1TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М1 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 1-1*-1-1 | М1 |  |  |
| 2419 | БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 2 | 206 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняю щийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2420 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОН | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Токсичный газ" "Коррозионно" | 1-1*-1-1 _____ 1-1*-3-1 | М1 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД | 2 |  |  |  | 2TОC | 2362 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2112 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Невоспламеняющийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | __________Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2424 | ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R218) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2112 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Невоспламеняющийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 5.1 | 505 | 5.1 | 59 | О1 | 5111 |  | LQ0 |  |  |  |  | CW63 | ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" | 0-0-1-0 |  | 252 | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" |  |  |  | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" |  |  |  | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" |  |  |  | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" |  |  |  | Наименование груза,"Х" трафарет приписки |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C2 - C12 гомологи) | 8 | 804 | 8 | 88 | С4 | 8011 | I | LQ21 | P002 IBC07 | MP18 | W10W12 |  |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C2 - C12 гомологи) | 8 | 804 | 8 | 80 | С4 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C2 - C12 гомологи) | 8 | 804 | 8 | 80 | С4 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2431 | АНИЗИДИНЫ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2433 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2434 | ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | Х80 | С3 | 8012 | II | LQ22 | P010 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2435 | ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | Х80 | С3 | 8012 | II | LQ22 | P010 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2436 | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2437 | МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 8 | 805 | 8 | Х80 | С3 | 8012 | II | LQ22 | P010 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2438 | ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 6.1 | 611 | 6.1+3+8 | 663 | ТFС | 6181 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ,УК | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2439 | НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | С2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 8 | 806 | 8 | 80 | С4 | 8013 | III | LQ23 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 4.2 | 406 | 4.2+8 | 48 | SC4 | 4241 | I | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | "Самовоспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2442 | ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | Х80 | С3 | 8012 | II | LQ22 | P001 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2443 | ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД | 8 | 801 | 8 | 80 | С1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2444 | ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 8 | 801 | 8 | Х88 | С1 | 8011 | I | LQ0 | P802 | MP8MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2446 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | Ш | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4.2 | 406 | 4.2+6.1 | 446 | SТ3 | 4231 | I | LQ0 |  |  |  |  | CW55 CW63 | ВЦ,КЦ | П,К | "Самовоспламеняется" "Токсично" | 3/1-1*-1-1 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 4.1 | 404 | 4.1 | 44 | F3 | 4113 | III | LQ0 |  |  |  |  | CW57 CW64 | СК,ВЦ,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД | 2 | 202 | 2.2+5.1 | 25 | 1О | 2222 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Невоспламеняющийся нетоксичный газ" "Окислитель" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 206 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК ______ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняющийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняющийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК ______ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняю щийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | 2 |  |  |  | 2А | 2212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2456 | 2-ХЛОРПРОПЕН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2459 | 2-МЕТИЛБУТЕН-1 | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 МР17 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2460 | 2-МЕТИЛБУТЕН-2 | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2461 | МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2463 | АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | Х423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ,УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 5.1 | 503 | 5.1+6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP2 | W11 |  | CW24 CW28 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" "Токсично" |  |  |  |  |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBC02 | MP10 |  |  | CW24 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" |  |  | 135 |  |
| 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 55 | О2 | 5111 | I | LQ0 | P503 IBC06 | MP2 | W10 W12 |  | CW24 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2468 | КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP10 |  |  | CW24 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2469 | ЦИНКА БРОМАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2470 | ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2471 | ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  |  |  |
| 2473 | НАТРИЯ АРСАНИЛАТ | 6.1 | 626 | 6.1 | 60 | Т3 | 6113 | Ш | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2474 | ТИОФОСГЕН | 6.1 | 612 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2475 | ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | Ш | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 3 | 333 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 3 | 333 | 3+6.1 | 36 | FТ1 | 3023 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P601 PR5 | MP2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | 332 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | I | LQ0 | P601 PR5 | MP2 |  |  | CW13 CW28 | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | 322 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7MP17 |  |  | CW13 CW28 CW28 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2484 | трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | 332 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2488 | ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8 | 807 | 8 | 80 | C7 | 8013 | Ш | LQ24 | P002 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  | VW9 | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2495 | ИОДА ПЕНТАФТОРИД | 5.1 | 504 | 5.1+6.1+8 | 568 | ОТC | 5171 | I | LQ0 | P200 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" "Токсично" "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | Ш | LQ7 | P002 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД | 3 | 366 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2502 | ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P002 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2503 | ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | Ш | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2504 | ТЕТРАБРОМЭТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2505 | АММОНИЯ ФТОРИД | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | Ш | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2508 | МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | Ш | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2511 | КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | Ш | LQ7 | P001 IBC03 LPO2 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  | 279 |  |
| 2513 | БРОМАЦЕТИЛБРОМИД | 8 | 803 | 8 | Х80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2514 | БРОМБЕНЗОЛ | 3 | 318 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2515 | БРОМОФОРМ | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2516 | УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ7 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК ______ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняющийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2521 | ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 650 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ | 6.1 | 614 | 6.1 | 69 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2524 | ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ | 6.1 | 607 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН | 3 | 325 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионный" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 316 | 3 | 39 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2529 | КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ | 3 | 320 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | 803 | 8 | 89 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 LPO1 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2533 | МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2 | 210 | 2.3+ 2.1+8 | 263 | 2TFС | 2352 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Воспламеняю щийся газ" "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 | М1 |  |  |
| 2535 | 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2536 | МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН | 3 | 306 | 3 | 3 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2538 | НИТРОНАФТАЛИН | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 | W1 | VW1 |  | КВ, ВЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2541 | ТЕРПИНОЛЕН | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2542 | ТРИБУТИЛАМИН | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | КВ, ВЦ | П,К | " Само воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, ВЦ | П,К | " Само воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ, ВЦ | П,К | " Само воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | КВ, ВЦ | П,К | " Само воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, ВЦ | П,К | " Само воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ, ВЦ | П,К | " Само воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 5.1 | 509 | 5.1 | 55 | O2 | 5111 | I | LQ0 | P503 IBC06 | MP2 | W10 W12 |  | CW24 | КВ,СК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 2 | 211 | 2.3+5.1+8 | 265 | 2TОC | 2362 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | "Токсичный газ" "Окислитель" "Коррозионно" | 1-1-1-1 | М2 |  |  |
| 2552 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ | 6.1 | 625 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2554 | МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД | 3 | 312 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63(1) | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2555 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | D | 4152 | II | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2556 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | D | 4152 | II | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2557 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | D | 4152 | II | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2558 | ЭПИБРОМГИДРИН | 6.1 | 647 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ УК, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | М2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2560 | 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2561 | 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | 3 | 301 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ УК, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2565 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | 807 | 8 | 80 | C7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2567 | НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | Т5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 596 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 596 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ18 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 | W11 | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 596 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2571 | КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  |  | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 5.1 | 503 | 5.1+6.1 | 56 | ОТ2 | 5152 | II | LQ11 | P002 IBC06 | MP2 | W11 W12 |  | CW24 CW28 | КВ,УК | П,К | "Окислитель" "Токсично" |  |  |  |  |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2576 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ0 |  |  |  |  | CW63 | ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2577 | ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2578 | ФОСФОРА ТРИОКСИД | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LPO1 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН | 8 | 807 | 8 | 80 | C8 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2580 | АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2581 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2583 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | 803 | 8 | 80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  | 274 |  |
| 2584 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | 803 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ22 | P002 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2585 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозионно" |  |  | 274 |  |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ,УК,КЦ | П,К | "Коррозионно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2587 | БЕНЗОХИНОН | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,,УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | Т7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC02 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 61 |  |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | Т7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 61 |  |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | Т7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LPO2 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 61 |  |
| 2589 | ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | 647 | 6.1+3 | 63 | ТF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2590 | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | 9 | 904 | 9 | 90 | М1 | 9013 | III | LQ27 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Другие опасные |  |  |  |  |
| 2591 | КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3А | 2213 |  | LQ1 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Невоспламеняющийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 | 593 | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Невоспламеняющийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2 | 206 | 2.2 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Воспламеняю щийся газ" | 3/0-0-1-0 _____ /0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2А | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК_____ ВЦ,КЦ | П,К | "Невоспламеняющийся нетоксичный газ" | 0-0-1-0 _____ 0-0-3-0 | М2 __ М1 |  | Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки " |
| 2603 | ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН | 3 | 313 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ | 8 | 812 | 8+3 | 883 | CF1 | 8021 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозионно" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | 310 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2606 | МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ | 6.1 | 607 | 6.1+3 | 663 | ТF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2607 | АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 316 | 3 | 39 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2609 | ТРИАЛЛИЛБОРАТ | 6.1 | 626 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2610 | ТРИАЛЛИЛАМИН | 3 | 325 | 3+8 | 38 | FС | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2611 | ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | 6.1 | 647 | 6.1+3 | 63 | ТF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно" |
| 2612 | ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC03 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ | 3 | 306 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2617 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3 | 317 | 3 | 39 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 2619 | ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | III | LQ22 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Корозийное» "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2620 | АМИЛБУТИРАТЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2621 | АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LPO1 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2622 | ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД | 3 | 313 | 3+6.1 | 336 | FТ1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2623 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 4.1 | 410 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | III | LQ9 | P002 LPO2 R001 | MP11 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2624 | МАГНИЯ СИЛИЦИД | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 W12 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняю щийся газ» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 613 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2627 | НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW24 | КВ,УК | П,К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 2628 | КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2629 | НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2642 | КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ | 6.1 | 625 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2643 | МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | I | LQ17 | P001 IBC02 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2644 | МЕТИЛИОДИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК? ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | I | LQ18 | P002 IBC08 | MP18 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2646 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 6.1 | 605 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2648 | 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 6.1 | 625 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2650 | 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН | 6.1 | 624 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2653 | БЕНЗИЛИОДИД | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | T5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2656 | ХИНОЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2657 | СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 6.1 | 617 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2659 | НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2661 | ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 6.1 | 625 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2664 | ДИБРОММЕТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2667 | БУТИЛТОЛУОЛЫ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2668 | ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO3 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2670 | ЦИАНУРХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  | 543 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2674 | НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | T5 | 6113 | III | LQ9 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2676 | СТИБИН | 2 | 209 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Токсичный газ» «Воспламеняю щийся газ» | 3/1-1-1-1 | М2 |  |  |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2678 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИД | 8 | 808 | 8 | 80 | C6 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2680 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 8 | 808 | 8 | 80 | C6 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2682 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 8 | 808 | 8 | 80 | C6 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8+3+6.1 | 86 | CFT | 8082 | II | LQ22 | P001 IBCO1 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ» «Легко воспламеняю щиеся» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН | 3 | 325 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBCO3 R001 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Легко воспламеняю щиеся» «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2685 | N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Легко воспламеняю щиеся» «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2686 | 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 8 | 807 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Легко воспламеняю щиеся» «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ,УК | П,К | «Легко воспламеняю щиеся» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 6.1 | 625 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2690 | N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2691 | ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 2692 | БОРА ТРИБРОМИД | 8 | 801 | 8 | X88 | C1 | 8011 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | 816 | 8 | 80 | C1 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2698 | АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 8 | 804 | 8 | 80 | C4 | 8013 | III | LQ24 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК | П,К | «Коррозийно» |  |  | 169 |  |
| 2699 | КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ | 8 | 803 | 8 | 88 | C3 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2705 | ПЕНТОЛ-1 | 8 | 803 | 8 | 80 | C9 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBCO3 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2707 | ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 3 | 316 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2707 | ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 3 | 317 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2713 | АКРИДИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2714 | ЦИНКА РЕЗИНАТ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC06 R001 | MP11 | W1 W12 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2715 | АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC06 R001 | MP11 | W1 W12 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 | 6.1 | 607 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2717 | КАМФАРА синтетическая | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC06 LP02 R001 | MP10 | W1 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2719 | БАРИЯ БРОМАТ | 5.1 | 503 | 5.1+6.1 | 56 | OT2 | 5152 | II | LQ11 | P002 IBCO8 | MP2 | W11 |  | CW24 CW28 | КВ, CK | П,К | "Окислитель" «Токсично» |  |  |  |  |
| 2720 | ХРОМА (III) НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBCO8 | MP2 | VW11 | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2722 | ЛИТИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2723 | МАГНИЯ ХЛОРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBCO8 | MP2 | VW11 | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2724 | МАРГАНЦА (II) НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2725 | НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, CК, СКВ | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2726 | НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2727 | ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ | 6.1 | 657 | 6.1+5.1 | 65 | TO2 | 6162 | II | LQ18 | P002 IBCO6 | MP10 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" "Токсично" | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2728 | ЦИРКОНИЯ НИТРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" |  |  |  |  |
| 2729 | ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2730 | НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2732 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | 330 | 3+8 | 338 | FC | 3031 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" «Легко воспламеня ется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | 330 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | ШI | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" «Легко воспламеня ется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | 330 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBCO3 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" «Легко воспламеня ется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 821 | 8+3 | 883 | CF1 | 8021 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" «Легко воспламеня ется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 821 | 8+3 | 883 | CF1 | 8021 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" «Легко воспламеня ется» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 821 | 8 | 88 | C1 | 8011 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 821 | 8 | 88 | C1 | 8011 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 821 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2739 | АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2740 | н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+3+8 | 668 | TFC | 6181 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Легко воспламеня ется» «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 5.1 | 503 | 5.1+6.1 | 56 | OT2 | 5152 | II | LQ11 | P001 IBCO1 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Легко воспламеня ется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 637 | 6.1+3+8 | 638 | TFC | 6182 | II | LQ17 | P001 IBCO1 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Легко воспламеня ется» «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2743 | н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+3+8 | 638 | TFC | 6182 | II | LQ17 | P001 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Легко воспламеняется «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2744 | ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+3+8 | 638 | TFC | 6182 | II | LQ17 | P001 IBCO1 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Легко воспламеняется «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2745 | ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2746 | ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2747 | трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2748 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 6.1 | 611 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2749 | ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН | 3 | 304 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2750 | 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | 6.1 | 606 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2751 | ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2752 | 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2753 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ17 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6113 | I | LQ0 | P002 IBCO8 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6112 | II | LQ18 |  |  |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, , | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 (1) | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2785 | 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBCO7 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | "Токсично" |  |  | 61 |  |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBCO2 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Токсично" | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ, | П,К | "Токсично" | 1-1-1-1 |  | 43 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 8 | 803 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW64 (4) | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозийно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8 | 801 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW64 (4) | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% | 8 | 801 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW64 (4) | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  | 597 647 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P003 IBCO8 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ, УК | П,К | "Самовозгорается" | 3/0-0-1-0 |  | 592 |  |
| 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 8 | 834 | 8 | 80 | С11 | 8093 |  | LQ0 | P801 P801а |  |  | VW14 |  | КВ, УК | П,К | "Коррозийно" |  |  | 295 598 |  |
| 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 8 | 835 | 8 | 80 | C11 | 8093 |  | LQ0 | P801 P801а |  |  | VW14 |  | КВ, УК | П,К | "Коррозийно" |  |  | 295 598 |  |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2798 | ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2799 | ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД | 8 | 804 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные | 8 | 836 | 8 | 80 | C11 | 8093 |  | LQ0 | P801 P801а |  |  | VW14 |  | КВ, УК | П,К | "Коррозийно" |  |  | 295 598 |  |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 88 | C9 | 8011 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 80 | C9 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | 823 | 8 | 80 | C9 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2802 | МЕДИ ХЛОРИД | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2803 | ГАЛЛИЙ | 8 | 813 | 8 | 80 | C10 | 8013 | III | LQ24 | P800 | MP10 |  | VW9 | CW63 | КВ,УК, | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2805 | ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC04 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ,УК, | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2806 | ЛИТИЯ НИТРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | Х423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 IBC04 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ,УК, | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ " | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2807 | Материал намагниченный | 9 |  |  |  | M11 | 9183 | Под действие Правил перевозки опасных грузов не подпадает |
| 2809 | РТУТЬ | 8 | 811 | 8 | 80 | С9 | 8013 | III | LQ19 | P800 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 614 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 60 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 | СКВ, СК | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 614 |  |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 3/1-1*-1-1 |  | 614 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC02 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274614 |  |
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274614 |  |
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274614 |  |
| 2812 | Натрия алюминат твердый | 8 |  |  |  | C6 | 8013 | Под действие Правил перевозки опасных грузов не подпадает |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | Х423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 IBC99 | MP2 | W1 |  | CW23 CW46 CW47 | СКВ, СК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ " | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | Х423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 IBC99 | MP2 | W1 |  | CW23 | СКВ, СК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ " | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 W12 |  | CW23 CW46 CW47 | СКВ, СК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ " | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 6.2 | 623 | 6.2 | 606 | II |  |  | LQ0 | P620 | MP5 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 CW46 | СКВ, СК | П,К | «Инфекционные вещества» |  |  | 318 |  |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте | 6.2 | 623 | 6.2+2.2 | 606 | II |  |  | LQ0 | P650 | MP5 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 CW46 | СКВ, СК | П,К | «Инфекционные вещества» «Негорючий нетоксичный газ» |  |  | 318 |  |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только материалы животного происхождения) | 6.2 | 623 | 6.2 | 606 | II |  |  | LQ0 | P620 | MP5 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 CW46 | СКВ, СК | П,К | «Инфекционные вещества» |  |  | 318 |  |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8+6.1 | 86 | СТ1 | 8062 | II | LQ22 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8+6.1 | 86 | СТ1 | 8063 | III | LQ7 | P001 IBCO3 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8+6.1 | 86 | СТ1 | 8062 | II | LQ22 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | 809 | 8+6.1 | 86 | СТ1 | 8063 | III | LQ7 | P001 IBCO3 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2819 | АМИЛФОСФАТ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2823 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  |  | VW9 | КВ,УК | П,К | "Коррозийно" |  |  |  |  |
| 2826 | ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ | 8 | 814 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" "Коррозийно" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2830 | ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 W12 |  | CW23 | КВ,УК | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (1) | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2834 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  |  | VW9 | КВ,УК | П,К | "Коррозийно" |  |  |  |  |
| 2835 | НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ,УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ " | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 339 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBCO3 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/1-1*-1-1 | M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки «Спускать с горки осторожно» |
| 2839 | АЛЬДОЛЬ | 6.1 | 607 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2840 | БУТИРАЛЬДОКСИМ | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН | 3 | 325 | 3+6.1 | 36 | FT1 | 3023 | III | LQ7 | P001 IBCO3 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2842 | НИТРОЭТАН | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки» |
| 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД | 4.3 | 408 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | III | LQ12 | P410 IBC08 R001 | MP14 | W1 | VW5 VW7 | CW23 | КВ,УК | П,К | "При взаимодействии с водой выделяется горючий газ " | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2845 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 424 | 4.2 | 333 | S1 | 4211 | I | LQ0 | P400 PR1 | MP2 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Самовозгора ется" | 3/1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки «Спускать с горки осторожно» |
| 2846 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 43 | S2 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | "Самовозгора ется" | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2849 | 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 | 6.1 | 625 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 3 | 315 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW67 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки» |
| 2851 | БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ | 8 | 801 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Коррозийно" |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2852 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2853 | МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2854 | АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 6.1 | 619 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2856 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 274 |  |
| 2857 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющийся неядовитый газ или аммиака раствор (N ООН 2672) | 2 | 213 | 2.2 | 20 | 6A | 2216 |  | LQ0 | P003 | MP9 |  |  | CW9 | КВ, УК | П,К | «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» |  |  |  |  |
| 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ,УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  | 546 |  |
| 2859 | АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2861 | АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 600 |  |
| 2863 | НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2864 | КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | Т5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2865 | ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозийно" |  |  |  |  |
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBCO8 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозийно" |  |  |  |  |
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ,УК, | П,К | "Коррозийно" |  |  |  |  |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 4.2 | 409 | 4.2+4.3 | X333 | SW | 4251 | I | LQ0 | P400 PR1 | MP2 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Самовозгора ется" «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 4.2 | 409 | 4.2+4.3 | X333 | SW | 4251 | I | LQ0 | P400 PR1 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Самовозгора ется" «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» | 3/1-1*-1-1 |  |  |  |
| 2871 | СУРЬМА - ПОРОШОК | 6.1 | 617 | 6.1 | 60 | Т5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2872 | ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2872 | ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2873 | ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 6.1 | 607 | 6.1 | 60 | Т1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2875 | ГЕКСАХЛОРОФЕН | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2876 | РЕЗОРЦИН | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | Т2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 2878 | ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 4.1 | 403 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ,УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 8 | 801 | 8+6.1 | X886 | CT1 | 8061 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» "Коррозийно" | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5.1 | 5.1 | 501 | 50 | O2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBCO8 | MP11 | W11 |  | CW24 CW35 | КВ,УК | П,К | "Oкислитель" |  |  |  |  |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5.1 | 5.1 | 501 | 50 | O2 | 5112 | III | LQ11 | P002 IBCO8 R001 | MP11 | W11 | VW8 | CW24 CW35 | КВ,УК | П,К | "Oкислитель" |  |  |  |  |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP13 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | "Самовозгора ется" | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | "Самовозгора ется" | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ,УК | П,К | "Самовозгора ется" | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 6.2 | 623 | 6.2 | 606 | I2 |  |  | LQ0 | P620 | MP5 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 CW46 | СКВ, СК | П,К | «Инфекционные вещества» |  |  | 318 |  |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте | 6.2 | 623 | 6.2+2.2 | 606 | I2 |  |  | LQ0 | P620 | MP5 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 CW46 | СКВ, СК | П,К | «Инфекционные вещества» |  |  | 318 |  |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только материалы животного происхождения) | 6.2 | 623 | 6.2 | 606 | I2 |  |  | LQ0 | P620 | MP5 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 CW46 | СКВ, СК | П,К | «Инфекционные вещества» |  |  | 318 |  |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД | 2 | 211 | 2.3+5.1+8 | 265 | 2TOC | 2362 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ,УК | П,К | «Токсичный газ» "Oкислитель" "Коррозийно" | 1-1-1-1 | M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки «Спускать с горки осторожно» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 1-1-3-1 | M1 |  |  |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | Т6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 3/1-1-1-1 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | Т6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 3/1-1-1-1 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | Т6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 3/1-1-1-1 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «Легко воспламеняется | 1-1-1-1 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «Легко воспламеняется | 1-1-1-1 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBCO3 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «Легко воспламеняется | 1-1-1-1 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2904 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 8 | 804 | 8 | 80 | C9 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW66 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2905 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 8 | 804 | 8 | 80 | C10 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBCO8 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2907 | ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4112 | II | LQ8 | P406 IBCO6 | MP2 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | "Легко воспламеняется" | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2908 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ | 7 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ | 7 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2910 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА | 7 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2911 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ | 7 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2912 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I) (LSA I), неделящийся или делящийся - освобожденный | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  |  |  |  |  | VW16 |  |  |  | 7X |  |  |  |  |
| 2913 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II) (SCO I или SCO-II), неделящийся или делящийся - освобожденный | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  |  |  |  |  | VW16 |  |  |  | 7X |  |  |  |  |
| 2915 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, УПАКОВКА ТИПА A, не особого вида | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7X |  |  |  |  |
| 2916 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, УПАКОВКА ТИПА B(U) | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7X |  |  |  |  |
| 2917 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, УПАКОВКА ТИПА B(M) | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7X |  |  |  |  |
| 2919 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7X |  |  |  |  |
| 2920 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | 825 | 8+3 | 83 | CF1 | 8021 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2920 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | 825 | 8+3 | 883 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко воспламеняется" «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2921 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 824 | 8+4.1 | 884 | CF2 | 8031 | I | LQ0 | P001 IBC05 | MP18 |  |  |  | КВ,УК | П,К | "Легко воспламеняется" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2921 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 824 | 8+4.1 | 84 | CF2 | 8032 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ,УК | П,К | "Легко воспламеняется" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 8 | 833 | 8+6.1 | 886 | CT1 | 8061 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 8 | 833 | 8+6.1 | 886 | CT1 | 8061 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW70 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 8 | 833 | 8+6.1 | 886 | CT1 | 8061 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 8 | 833 | 8+6.1 | 886 | CT2 | 8061 | I | LQ0 | P002 IBC05 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 8 | 833 | 8+6.1 | 86 | CT2 | 8062 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW48 | КВ,УК | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 8 | 833 | 8+6.1 | 86 | CT2 | 8063 | III | LQ24 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 | КВ,УК | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2924 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+8 | 338 | FC | 3031 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко возгорается" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2924 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко возгорается" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2924 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Легко возгорается" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2925 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 414 | 4.1+8 | 48 | FC1 | 4142 | II | LQ0 | P002 IBC06 | MP10 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | "Легко возгорается" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2925 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 414 | 4.1+8 | 48 | FC1 | 4142 | III | LQ0 | P002 IBC06 R001 | MP10 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | "Легко возгорается" «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2926 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 413 | 4.1+8 | 46 | FT1 | 4132 | II | LQ0 | P002 IBC06 | MP10 | W1 W12 |  | CW28 | КВ,УК | П,К | "Легко возгорается" «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2926 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 413 | 4.1+8 | 46 | FT1 | 4133 | III | LQ0 | P002 IBC06 R001 | MP10 | W1 W12 |  | CW28 | КВ,УК | П,К | "Легко возгорается" «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TC1 | 6171 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2928 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TC2 | 6171 | I | LQ0 | P002 IBC05 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 2928 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TC2 | 6172 | II | LQ17 | P002 IBC06 | MP10 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2929 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 636 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2929 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 636 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | "Токсично" «Коррозийно» «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2930 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 644 | 6.1+4.1 | 664 | TF3 | 6131 | I | LQ0 | P002 IBC02 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Токсично", «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2930 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 644 | 6.1+4.1 | 64 | TF3 | 6132 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Токсично", «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 2931 | ВАНАДИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | 603 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК, | П,К | "Токсично" |  |  |  |  |
| 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | 327 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | 327 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | 327 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2936 | КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ | 6.1 | 612 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ | 6.1 | 607 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC02 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» |  |  |  |  |
| 2941 | ФТОРАНИЛИНЫ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2942 | 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2943 | ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛАМИН | 3 | 311 | 3+8 | 338 | FС | 3032 | II | LQ4 | P001 IBCO2 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 3 | 327 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBCO3 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2948 | 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ7 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 8 | 808 | 8 | 80 | C6 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2950 | МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | III | LQ12 | P410 IBC08 R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | КВ,УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | SR1 | 4113 | III | LQ0 | P409 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко возгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ | 4.3 | 407 | 4.3+3+8 | 382 | WFC | 4381 | I | LQ0 | P401 | MP2 |  |  | CW23 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» «Легко воспламеняется «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ | 6.1 | 612 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ7 | P001 IBCO2 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2967 | КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2968 | МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | III | LQ12 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | КВ,УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 2969 | БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ | 9 | 902 | 9 | 90 | M11 | 9092 | II | LQ25 | P002 IBC08 | MP10 |  | VW9 | CW31 | КВ,УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  |  |  |
| 2977 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  | 7X+7E+8 | 78 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Коррозийно» «Распадаю- щийся материал» |  |  |  |  |
| 2978 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный | 7 |  | 7X+8 | 78 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 3 | 302 | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP15 |  |  | CW24 | КВ, УК, ____ ВЦ,КЦ | П,К | «Окислитель» | 0-0-1-0 _________ 0-0-1-0 | _____ M2 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки? «Спускать с горки остарожно» |
| 2985 | ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3 | 321 | 3+8 | X338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P010 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2986 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 805 | 8+3 | X83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P010 | MP15 |  |  | CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Коррозийно» | 3/1-1-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2987 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 817 | 8 | X80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P010 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.3 | 431 | 4.3+3+8 | X338 | WFC | 4381 | I | LQ0 | P401 PR2 | MP2 | W1 |  | CW23 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | II | LQ8 | P002 IBC08 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | «Легко возгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | «Легко возгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 9 | 907 | 9 | 90 | M5 | 9050 |  | LQ | P905 |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  |  |  |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспла- меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | 306 | 3 | 336 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | 6.1 | 609 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 |  |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 |  |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 |  |
| 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные | 8 | 835 | 8 | 80 | C11 | 8093 |  | LQ0 | P801 P801a |  |  | VW14 |  | CK, СКВ | П,К | «Коррозийно» |  |  | 295304 598 |  |
| 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 6.1 | 613 | 6.1 | 642 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 61 |  |
| 3054 | ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН | 3 | 326 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3055 | 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 8 | 807 | 8 | 80 | С7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3056 | н-ГЕПТАЛЬДЕГИД | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3057 | ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК | П,К | «Токсический газ», «Коррозийно» | 1-1-1-1 | М1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 1-1-3-1 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина | 3 | 308 | 3 | 33 | D | 3052 | II | LQ0 | P300 | MP2 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 3 | 308 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ5 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему | 3 | 308 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 144145 247 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8 | 823 | 8 | 80 | C9 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8 | 823 | 8 | 80 | C9 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2 | 203 | 2.3+8 | 268 | 2TC | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК | П,К | «Токсический газ», «Коррозийно» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 643 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы | 9 | 907 | 9 | 90 | M5 | 9050 |  | LQ0 | P905 |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  |  |  |
| 3073 | ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 6.1 | 609 | 6.1+3+8 | 638 | TFC | 6182 | II | LQ17 | P001 IBC01 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется, «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | 906 | 9 | 90 | M7 | 9063 | III | LQ27 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 | W13 | VW9 | CW13 CW31 | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 274 601 |  |
| 3078 | ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 W12 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | 310 | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 649 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | 906 | 9 | 90 | M6 | 9063 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 2 | 203 | 2.3+5.1 | 265 | 2TC | 2332 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК | П,К | «Токсический газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 3084 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 8 | 830 | 8+5.1 | 885 | СО2 | 8051 | I | LQ21 | P002 | MP18 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3084 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 8 | 830 | 8+5.1 | 85 | СО2 | 8052 | II | LQ23 | P002 IBC06 | MP18 | W11 W12 |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | 515 | 5.1+8 | 558 | ОC2 | 5161 | I | LQ0 | P503 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | 515 | 5.1+8 | 58 | ОC2 | 5162 | II | LQ11 | P002 IBC06 | MP2 | W11 W12 |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | 515 | 5.1+8 | 58 | ОC2 | 5163 | III | LQ12 | P002 IBC08 R001 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3086 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 6.1 | 657 | 6.1+5.1 | 665 | TO2 | 6161 | I | LQ0 | P002 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3086 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 6.1 | 657 | 6.1+5.1 | 65 | TO2 | 6162 | II | LQ18 | P002 IBC06 | MP10 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 5.1 | 503 | 6.1+5.1 | 556 | OT2 | 5151 | I | LQ0 | P503 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК | П,К | «Токсично», «Окислитель» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 5.1 | 503 | 6.1+5.1 | 56 | OT2 | 5152 | II | LQ11 | P002 IBC06 | MP2 | W11 W12 |  | CW24 CW28 | КВ, УК | П,К | «Токсично», «Окислитель» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 5.1 | 503 | 6.1+5.1 | 556 | OT2 | 5153 | III | LQ12 | P002 IBC08 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК | П,К | «Токсично», «Окислитель» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3088 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3088 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3089 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | II | LQ8 | P002 IBC08 | MP11 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3089 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC06 R001 | MP11 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3090 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) | 9 | 905 | 9 | 90 | M4 | 9042 | II | LQ0 | P903 P903a |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 188 636 |  |
| 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) | 9 | 905 | 9 | 90 | M4 | 9042 | II | LQ0 | P903 P903a |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 188 636 |  |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3 | 316 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3093 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 8 | 831 | 8+5.1 | 885 | CO1 | 8051 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW24 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3093 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 8 | 831 | 8+5.1 | 85 | CO1 | 8052 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW24 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3094 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | 829 | 8+4.3 | 823 | CW1 | 8041 | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3094 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | 829 | 8+4.3 | 823 | CW1 | 8042 | II | LQ22 | P001 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3095 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 826 | 8+4.2 | 884 | CS2 | 8031 | I | LQ21 | P002 | MP18 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Cамовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3095 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8 | 826 | 8+4.2 | 84 | CS2 | 8032 | I | LQ23 | P002 IBС06 | MP10 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Cамовоспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3096 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | 828 | 8+4.3 | 842 | CW2 | 8041 | I | LQ21 | P002 | MP18 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3096 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8 | 828 | 8+4.3 | 842 | CW2 | 8042 | II | LQ23 | P002 IBС06 | MP10 | W11 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3097 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.1 |  |  |  | FO | 4122 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 513 | 5.1+8 | 558 | OC1 | 5161 | I | LQ0 | P502 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 513 | 5.1+8 | 58 | OC1 | 5162 | II | LQ10 | P504 IBC01 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 513 | 5.1+8 | 58 | OC1 | 5163 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 556 | OT1 | 5151 | I | LQ0 | P502 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | OT1 | 5152 | II | LQ10 | P504 IBC01 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | OT1 | 5153 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК | П,К | «Коррозийно», «Окислитель» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3100 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 5.1 |  |  |  | OS | 5131 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |  |
| 3101 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ | 5.2 | 506 | 5.2+1 | 539 | P1 | 5222 |  | LQ14 | P520 | MP4 | W5 W7 W8 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» «Взрывоопасно» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3102 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ | 5.2 | 506 | 5.2+1 | 539 | P1 | 5222 |  | LQ15 | P520 | MP4 | W5 W7 W8 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» «Взрывоопасно» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3103 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ14 | P520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3104 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ15 | P520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3105 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ16 | P520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3106 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ11 | P520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3107 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ16 | P520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3108 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ | 5.2 | 506 | 5.2+1 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ11 | P520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3109 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ16 | P520 IBC520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3110 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ | 5.2 | 506 | 5.2 | 539 | P1 | 5212 |  | LQ11 | P520 IBC520 | MP4 | W7 |  | CW22 CW24 CW29 CW47 CW57 | СКВ, СК | П,К | «ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» | 3/1-1*-1-1 | M1 | 274 |  |
| 3111 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3112 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3113 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3114 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3115 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3116 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3117 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3118 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3119 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3120 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 5.2 |  |  |  | P2 | 5212 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3121 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 5.1 |  |  |  | OW | 5141 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3122 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 655 | 6.1+5.1 | 665 | T1 | 6161 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «Окислитель» | 1-1*-1-1 |  | 315 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3122 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 655 | 6.1+5.1 | 65 | T01 | 6162 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «Окислитель» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3123 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | 651 | 6.1+4.3 | 623 | TW1 | 6151 | I | LQ0 | P099 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 315 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3123 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | 651 | 6.1+4.3 | 623 | TW1 | 6152 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3124 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 653 | 6.1+4.2 | 64 | TS | 6141 | I | LQ0 | P002 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» «Самовозгорается» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 |  |
| 3124 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 653 | 6.1+4.2 | 64 | TS | 6142 | II | LQ18 | P002 IBC06 | MP10 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» «Самовозгорается» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 |  |
| 3125 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | 651 | 6.1+4.3 | 642 | TW2 | 6151 | I | LQ0 | P099 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3125 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6.1 | 651 | 6.1+4.3 | 642 | TW2 | 6152 | II | LQ18 | P002 IBC06 | MP10 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3126 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 417 | 4.2+8 | 48 | SC2 | 4242 | II | LQ0 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3126 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 417 | 4.2+8 | 48 | SC2 | 4243 | III | LQ0 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3127 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.2 |  |  |  | SO | 4222 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3128 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 416 | 4.2+6.1 | 46 | ST2 | 4232 | II | LQ0 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  | CW28 | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3128 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 416 | 4.2+6.1 | 46 | ST2 | 4233 | III | LQ0 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  | CW28 | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | 428 | 4.3+8 | X382 | WC1 | 4371 | I | LQ0 | P402 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | 428 | 4.3+8 | 382 | WC1 | 4372 | II | LQ10 | P402 IBC01 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | 428 | 4.3+8 | 382 | WC1 | 4373 | III | LQ13 | P001 IBC02 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 4.3 | 422 | 4.3+6.1 | X362 | WT1 | 4361 | I | LQ0 | P402 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 СW28 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 4.3 | 422 | 4.3+6.1 | 362 | WT1 | 4362 | II | LQ10 | P402 IBC01 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 СW28 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю- щийся газ» «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 4.3 | 422 | 4.3+6.1 | 362 | WT1 | 4363 | III | LQ13 | P001 IBC02 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 СW28 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю- щийся газ» «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4.3 | 423 | 4.3+8 | X482 | WC2 | 4371 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю- щийся газ» «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4.3 | 423 | 4.3+8 | 482 | WC2 | 4372 | II | LQ11 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4.3 | 423 | 4.3+8 | 482 | WC2 | 4372 | III | LQ12 | P410 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3132 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | 4.3+4.1 | X423 | WF2 | 4331 | I | LQ0 | P403 IBC99 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Легко возгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3132 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | 4.3+4.1 | 423 | WF2 | 4332 | II | LQ11 | P410 IBC04 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Легко возгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3132 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | 4.3+4.1 | 423 | WF2 | 4333 | III | LQ12 | P410 IBC06 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Легко возгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3133 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 |  |  |  | W0 | 4352 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 4.3 | 429 | 4.3+6.1 | X462 | WT2 | 4361 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 СW28 | КВ,УК, | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 4.3 | 429 | 4.3+6.1 | 462 | WT2 | 4362 | II | LQ11 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  | CW23 СW28 | КВ,УК, | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 4.3 | 429 | 4.3+6.1 | 462 | WT2 | 4363 | III | LQ12 | P410 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  | CW23 СW28 | КВ,УК, | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3135 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | 4.3+4.2 | X423 | WS | 4341 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ,УК,ВЦ, КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3135 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | 4.3+4.2 | 423 | WS | 4342 | II | LQ11 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ,УК,ВЦ, КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3135 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | 4.3+4.2 | 423 | WS | 4343 | III | LQ12 | P410 IBC08 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ,УК,ВЦ, КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеня- ющийся газ» «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3136 | ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 201 | 2.2 | 22 | 3A | 2213 |  | LQ1 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | КВ,УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | М2 М1 | 593 | ______________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  |  |  |  |  |
| 3137 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 5.1 |  |  |  | OF | 5121 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3138 | ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 2 | 204 | 2.1 | 223 | 3F | 2113 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | КВ,УК _____ ВЦ,КЦ | П,К | «Горючий газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 ______ М1 |  | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3139 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 55 | O1 | 5111 | I | LQ0 | P502 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,УК | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3139 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,УК | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3139 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,УК | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 |  |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | СКВ, CК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | СКВ, CК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 615 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-C12 гомологи) | 8 | 804 | 8 | 88 | C3 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-C12 гомологи) | 8 | 804 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-C12 гомологи) | 8 | 804 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 88 | C10 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP10 MP12 |  |  |  | КВ, УК | П,К | Коррозийно» |  |  | 274 |  |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 80 | C10 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | Коррозийно» |  |  | 274 |  |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 80 | C10 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | Коррозийно» |  |  | 274 |  |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | X323 | W1 | 4311 | I | LQ0 | P402 PR1 | MP2 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 323 | W1 | 4312 | II | LQ10 | P402 IBC01 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 323 | W1 | 4313 | III | LQ13 | P001 IBC02 PR1 | MP15 | W1 |  | CW23 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 5.1 | 505 | 5.1+8 | 58 | OС1 | 5163 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP15 |  |  | CW24 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель», «Коррозийно» | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 2 | 214 | 2.1 | 23 | 6F | 2116 |  | LQ0 | P206 | MP9 |  |  | CW9 | КВ,УК | П,К | «Воспламеня- ющийся газ» |  |  |  |  |
| 3151 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ | 9 | 904 | 9 | 90 | M2 | 9022 | II | LQ26 | P906 IBC02 | MP15 |  | VW15 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 305 |  |
| 3152 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ | 9 | 904 | 9 | 90 | M2 | 9022 | II | LQ25 | P906 IBC08 | MP10 |  | VW15 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 305 |  |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР(МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Воспламеняю щийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР(ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК _______ ВЦ,КЦ | П,К | «Воспламеняю щийся газ» | 3/0-0-1-0 _________ 3/0-0-3-0 | М2 _______ М1 |  | _____________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3155 | ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.2+5.1 | 25 | 1O | 2221 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ», «Окислитель» | 1-1-1-1 | М2 | 274 |  |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.2+5.1 | 25 | 2O | 2222 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 ______ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 | 274 | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  |  |  |  |  |
| 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 2 | 215 | 2.2 | 22 | 3A | 2213 |  | LQ1 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 CW63 | КВ,УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 274 593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2213 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК ____ ВЦ,КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ», | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 | 274 | __________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 219 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК ______ ВЦ,КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Воспламеняю щийся газ» | 3/1-1*-1-1 __________ 3/1-1*-1-1 | М2 ______ М1 | 274 | ____________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 218 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Воспламеняю щийся газ» | 3/0-0-1-0 _______ 3/0-0-1-0 | М2 ____ М1 | 274 | __________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  |  |  |  |  |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3 | 26 | 2T | 2312 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Токсичный газ» | 0-0-1-0 | М2 | 274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-1-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 215 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ», | 0-0-1-0 | М2 | 274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 2 | 213 | 2.2 | 20 | 6A | 2216 |  | LQ0 | P003 | MP9 |  |  | CW9 | КВ,УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» |  |  | 594 |  |
| 3165 | ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 3 | 335 | 3+6.1 | 336 | FTC | 3041 | I | LQ0 | P301 | MP7 |  |  | CW13 CW28 | КВ,УК | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3166 | Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости | 9 |  |  |  | M11 | 9050 | Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов |
| 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2 | 218 | 2.1 | 23 | 7F | 2117 |  | LQ0 | P201 | MP9 |  |  | CW9 |  |  | «Воспламеняю щийся газ» |  |  | 274 |  |
| 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2 | 219 | 2.3+2.1 | 263 | 7TF | 2327 |  | LQ0 | P201 | MP9 |  |  | CW9 |  |  | «Токсичный газ», «Воспламеняю щийся газ» |  |  | 274 |  |
| 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2 | 220 | 2.3 | 26 | 7T | 2317 |  | LQ0 | P201 | MP9 |  |  | CW9 |  |  | «Токсичный газ» |  |  | 274 |  |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 W12 | VW6 | CW23 | КВ,УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 244 |  |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 4.3 | 409 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | III | LQ12 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 W12 | VW1VW5 | CW23 | КВ,УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 244 |  |
| 3171 | Средство транспортное, работающее на аккумуляторных батареях, или оборудование, работающее на аккумуляторных батареях | 9 |  |  |  | M11 | 9050 | Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 623 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 623 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 623 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3174 | ТИТАНА ДИСУЛЬФИД | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °C | 4.1 | 410 | 4.1 | 40 | F1 | 4112 | II | LQ8 | P002 IBC06 R001 | MP11 | W1 W12 | VW3 |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 216 |  |
| 3176 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 411 | 4.1 | 40 | F2 | 4112 | II | LQ0 |  |  |  |  | CW63 | ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3176 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 411 | 4.1 | 40 | F2 | 4113 | III | LQ0 |  |  |  |  | CW63 | ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3178 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | II | LQ8 | P002 IBC08 | MP11 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3178 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3179 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 413 | 4.1+6.1 | 46 | FT2 | 4132 | II | LQ0 | P002 IBC06 | MP10 | W1 W12 |  | CW28 | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется, «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3179 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 413 | 4.1+6.1 | 46 | FT2 | 4133 | III | LQ0 | P002 IBC06 R001 | MP10 | W1 W12 |  | CW28 | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется, «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3180 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 414 | 4.1+8 | 48 | FC2 | 4142 | II | LQ0 | P002 IBC06 | MP10 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется, «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3180 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 414 | 4.1+8 | 48 | FC2 | 4143 | III | LQ8 | P002 IBC06 R001 | MP10 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется, «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | II | LQ8 | P002 IBC08 | MP11 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4112 | II | LQ8 | P002 IBC08 | MP11 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | F3 | 4113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP11 | W1 | VW1 |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3183 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 424 | 4.2 | 30 | S1 | 4212 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP15 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3183 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 424 | 4.2 | 30 | S1 | 4213 | III | LQ0 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3184 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 426 | 4.2+6.1 | 36 | ST1 | 4232 | II | LQ0 | P402 IBC02 | MP15 | W1 |  | CW28 CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3184 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 426 | 4.2+6.1 | 36 | ST1 | 4233 | III | LQ0 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  | CW28 CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3185 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 425 | 4.2+8 | 38 | SС1 | 4242 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP15 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3185 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 425 | 4.2+8 | 38 | SС1 | 4243 | III | LQ0 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3186 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 424 | 4.2 | 30 | S3 | 4212 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP15 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3186 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 424 | 4.2 | 30 | S3 | 4213 | III | LQ0 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  | CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3187 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 426 | 4.2+6.1 | 36 | ST3 | 4232 | II | LQ0 | P402 IBC02 | MP15 | W1 |  | CW28 CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3187 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 426 | 4.2+6.1 | 36 | ST3 | 4233 | III | LQ0 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  | CW28 CW63 | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3188 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 425 | 4.2+8 | 38 | SС1 | 4242 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP15 | W1 |  |  | КВ,УК, | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3188 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 425 | 4.2+8 | 38 | SС1 | 4243 | III | LQ0 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  |  | КВ,УК, | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3189 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3189 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3190 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3190 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 | VW4 |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3191 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 416 | 4.2+6.1 | 46 | ST4 | 4232 | II | LQ0 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  | CW28 | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3191 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 416 | 4.2+6.1 | 46 | ST4 | 4233 | III | LQ0 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  | CW28 | КВ,УК, | П,К | «Самовозгорается», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3192 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 417 | 4.2+8 | 48 | SС4 | 4242 | II | LQ0 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК, | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3192 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 417 | 4.2+8 | 48 | SС4 | 4243 | III | LQ0 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК, | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3194 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | 424 | 4.2 | 333 | S3 | 4211 | II | LQ0 | P400 PR1 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3200 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 | 415 | 4.2 | 43 | S4 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 4.2 | 418 | 4.2 | 40 | S4 | 4212 | II | LQ0 | P410 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 183274 |  |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 4.2 | 418 | 4.2 | 40 | S4 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 183274 |  |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.2 | 418 | 4.2+8 | 48 | SС4 | 4242 | II | LQ0 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 182274 |  |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.2 | 418 | 4.2+8 | 48 | SС4 | 4243 | III | LQ0 | P002 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК, ВЦ,КЦ | П,К | «Самовозгорается», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 182274 |  |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 IBC99 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC07 | MP14 | W1 W12 | VW5 | CW23 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | III | LQ12 | P410 IBC08 R001 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | 427 | 4.3+4.2 | X423 | WS | 4341 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ», «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | 427 | 4.3+4.2 | 423 | WS | 4342 | II | LQ11 | P410 IBC05 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняю щийся газ», «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | 427 | 4.3+4.2 | 423 | WS | 4343 | III | LQ12 | P410 IBC08 R001 | MP14 | W1 | VW5 | CW23 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняя ющийся газ», «Самовозгорается» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW 63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 605 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW 63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 605 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3212 | ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 604 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 604 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3214 | ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 608 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3215 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3216 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP15 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP15 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP15 |  |  | CW24 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC01 | MP15 |  |  | CW24 | КВ,УК,ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 5.1 | 510 | 5.1 | 50 | O1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 R001 | MP15 |  |  | CW24 | КВ,УК,ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 |  |  | _________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ, КЦ |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B | 4.1 | 424 | 4.1+1 | 40 | SR1 | 4182 |  | LQ14 | P520 | MP2 | W5 W7 W8 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется, «Взрывоопасно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3222 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B | 4.1 | 415 | 4.1+1 | 40 | SR1 | 4182 |  | LQ15 | P520 | MP2 | W5 W7 W8 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспла меняется», «Взрывоопасно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3223 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C | 4.1 | 424 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ14 | P520 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспла меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3224 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C | 4.1 | 415 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ15 | P520 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспла меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3225 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D | 4.1 | 424 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ16 | P520 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3226 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D | 4.1 | 415 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ11 | P520 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3227 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E | 4.1 | 424 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ16 | P520 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3228 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E | 4.1 | 415 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ11 | P520 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3229 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F | 4.1 | 424 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ16 | P520 IBC99 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3230 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F | 4.1 | 415 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 |  | LQ11 | P520 IBC99 | MP2 | W7 |  | CW22 CW46 | СКВ | П | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3231 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4182 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3232 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4182 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3233 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4172 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3234 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4172 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3235 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4182 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3236 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4172 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3237 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4182 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3238 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4172 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3239 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4172 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3240 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 4.1 |  |  |  | SR2 | 4172 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | SR1 | 4173 | III | LQ0 | P520 IBC08 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3242 | АЗОДИКАРБОНАМИД | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | SR1 | 4172 | II | LQ0 | P409 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 215 |  |
| 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | 9 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC02 | MP15 |  | VW10 | CW13 CW28 CW31 | КВ,УК | П,К | «Токсично» |  |  | 274 |  |
| 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | 822 | 8 | 80 | C10 | 8092 | II | LQ23 | P002 IBC05 | MP10 |  | VW10 |  | КВ, УК | П,К | Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ | 9 | 906 | 9 | 90 | M8 | 9092 |  | LQ0 | P904 IBC08 | MP6 |  |  | CW13 CW 17 CW18 CW26 CW28 CW31 | КВ | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  |  |  |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте | 9 | 906 | 9+2.2 | 90 | M8 | 9092 |  | LQ0 | P904 IBC08 | MP6 |  |  | CW13 CW 17 CW18 CW26 CW28 CW31 | КВ | П,К | «Другие опасные вещества и изделия», «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» |  |  |  |  |
| 3246 | МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 6.1 | 624 | 6/1+8 | 668 | TC1 | 6171 | I | LQ | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозионно» | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | O2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP12 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 3248 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3022 | II | LQ0 | P001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 221274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3248 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+6.1 | 36 | FT1 | 3023 | III | LQ7 | P001 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется, «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 221274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3249 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 221274 601 |  |
| 3249 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 221274 601 |  |
| 3250 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ | 6.1 | 611 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ0 |  |  |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | SR1 | 4113 | III | LQ0 | P409 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспла меняется» | 3/0-0-1-0 |  | 226 |  |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 2 | 205 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ,УК | П,К | «Горючий газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 8 | 808 | 8 | 80 | C6 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН | 4.2 | 405 | 4.2 | 333 | S1 | 4211 | I | LQ0 | P400 PR1 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК |  | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3255 | трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ | 4.2 |  |  |  | SC1 | 4241 | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °C | 3 | 334 | 3 | 30 | F2 | 3063 | III | LQ0 | P099 IBC99 | MP2 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | 908 | 9 | 99 | M9 | 9073 | III | LQ0 | P099 IBC99 | MP10 |  | VW12 | CW17 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 643 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °C | 9 | 908 | 9 | 99 | M10 | 9073 | III | LQ0 | P099 IBC99 | MP10 |  | VW13 | CW31 | CКВ, CК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 274643 |  |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 820 | 8 | 88 | C8 | 8011 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP10 MP12 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 820 | 8 | 80 | C8 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | 820 | 8 | 80 | C8 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 815 | 8 | 88 | C2 | 8011 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 815 | 8 | 80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 815 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 88 | C4 | 8011 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 819 | 8 | 88 | C6 | 8011 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C6 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C6 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 819 | 8 | 88 | C8 | 8011 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP10 MP12 |  |  |  | КВ, УК | П,К | Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 819 | 8 | 80 | C8 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8 | 819 | 8 | 80 | C8 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 816 | 8 | 88 | C1 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  |  | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 816 | 8 | 80 | C1 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  |  | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 816 | 8 | 80 | C1 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 88 | C3 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 818 | 8 | 88 | C5 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C5 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 803 | 8 | 80 | C5 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 818 | 8 | 88 | C7 | 8011 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 818 | 8 | 80 | C7 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | 818 | 8 | 80 | C7 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Коррозийно» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3268 | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 9 | 907 | 9 | 90 | M5 | 9050 | III | LQ0 | P902 LP902 |  |  |  |  | КВ,УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 289 |  |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ6 | P302 R001 |  |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P302 R001 |  |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая) | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P302 R001 |  |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества | 4.1 | 402 | 4.1 | 40 | F1 | 4112 | II | LQ8 | P411 | MP11 | W1 |  |  | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 286 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | 331 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | 306 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | 306 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 601 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 333 | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3 | 333 | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3022 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3274 | АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 3 | 328 | 3+8 | 338 | FС | 3032 | II | LQ4 | P001 ШИС02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично», | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3275 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 649 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 3275 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 649 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T1 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3279 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 644 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3279 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 644 | 6.1+3 | 63 | TF1 | 6122 | II | LQ17 | P001 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T5 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T5 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3286 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+6.1+8 | 368 | FTC | 3041 | I | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW55 CW63 CW47 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Легко воспламеня ется», «Токсично», «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 3286 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3+6.1+8 | 368 | FTC | 3042 | II | LQ0 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW47 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Легко воспламеня ется», «Токсично», «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно» |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T4 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBС05 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 |  |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 |  |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBС08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  | 274 |  |
| 3289 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TC3 | 6171 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3289 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 68 | TC3 | 6172 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3290 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TC4 | 6171 | I | LQ0 | P002 IBC05 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3290 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 68 | TC3 | 6172 | II | LQ18 | P002 IBC06 | MP10 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. | 6.2 | 623 | 6.2 | 606 | I3 |  | II | LQ0 | P621 IBC620 LP621 | VP6 | W9 |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК | П,К | «Инфекционное вещество» |  |  |  |  |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте | 6.2 | 623 | 6.2+2.2 | 606 | I3 |  | II | LQ0 | P621 IBC620 LP621 | VP6 | W9 | VW11 | CW13 CW18 CW28 | КВ, УК | П,К | «Инфекционное вещество», «Невоспламеняющийся нетоксичный газ» |  |  |  |  |
| 3292 | БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ | 4.3 | 430 | 4.3 | 423 | W3 | 4312 | II | LQ0 | P408 |  | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 295 |  |
| 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 6.1 | 622 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,ВЦ, УК ,КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода | 6.1 | 602 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | I | LQ0 | P601 ЗК3 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 | М1 | 610 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Не спускать с горки» |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 649 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640C 649 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 328 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 (1) R001(2) | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 640D 649 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 CW63 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | M2 ____ M1 |  | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2 | 207 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | M2 ____ M1 |  | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2 | 207 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | M2 _____ M1 |  | ____________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2 | 207 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _______ 0-0-3-0 | M2 _____ M1 |  | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 2 | 207 | 2.3+2.1 | 263 | 2TF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Горючий газ» | 3/1-1*-1-1 __________ 3/1-1*-1-1 | M2 _____ M1 |  | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3301 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | 827 | 8+4.2 | 884 | CS1 |  | I | LQ20 | P001 | MP8 MP17 |  |  | VW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозийно», «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3301 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8 | 827 | 8+4.2 | 88 | CS1 |  | II | LQ20 | P001 | MP15 |  |  | VW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Коррозийно», «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛАКРИЛАТ | 6.1 | 614 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3+5.1 | 265 | 2TO | 2331 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Токсичный газ», «Окислитель» | 1-1*-1-1 | M2 | 274 |  |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3+8 | 268 | 2TС | 2341 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Токсичный газ», «Коррозийно» | 0-0-1-0 | M1 | 274 |  |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 219 | 2.3+2.1+8 | 263 | 1TFC | 2351 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Токсичный газ», «воспламеняющийся газ», «Коррозийно» | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 |  |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3+5.1+8 | 265 | 2TОС | 2361 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Токсичный газ», «Окислитель», «Корозийно» | 1-1*-1-1 | M2 | 274 |  |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3+5.1 | 265 | 2TO | 2332 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | М2 _____ М1 | 274 | ____________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3+8 | 268 | 2TС | 2342 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 _________ 1-1-*3-1 | М1 _____ М1 | 274 | ____________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 219 | 2.3+2.1+8 | 263 | 2TFC | 2352 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ», «Коррозийно» | 3/1-1-1-1 _________ 3/1-1-3-1 | М1 ____ М1 | 274 | _____________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.3+5.1+8 | 265 | 2TОС | 2362 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозийно» | 1-1-1-1 ________ 1-1-3-1 | М2 _____ М1 | 274 | __________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2 | 220 | 2.2+5.1 | 225 | 3О | 2223 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ,КЦ | П,К | «Не горючий нетоксичный газ», «Окислитель» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | М2 ____ М1 | 274 | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 218 | 2.1 | 223 | 3А | 2113 |  | LQ0 | P203 | MP9 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 ________ 3/0-0-3-0 | М2 ____ М1 | 274 | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3313 | ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | II | LQ0 | P002 IBC08 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3313 | ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3314 | СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 9 | 902 | нет | 90 | M3 | 9093 | III | LQ27 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  | VW3 | CW31 | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 633 |  |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 616 | 6.1 | 66 | T8 | 6111 | I | LQ0 | P099 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 | КВ, УК | П,К | «Токсично» | 1-1-1-1 |  |  |  |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 9 | 906 | 9 | 90 | M11 | 9092 | II | LQ0 | P901 |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 251 |  |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 9 | 906 | 9 | 90 | M11 | 9093 | III | LQ0 | P901 |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Другие опасные вещества и изделия» |  |  | 251 |  |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащий более 50% аммиака | 2 | 208 | 2.3+8 | 268 | 4TС | 2344 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК ____ ВЦ,КЦ | П,К | «Токсичный газ», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 _________ 1-1*-3-1 | М1 _____ М1 | 274 | _________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4152 | II | LQ0 | P99 IBC99 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  |  |  |  | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 8 | 809 | 8 | 80 | C5 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  |  |  |  | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3321 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-II) (LSA II), неделящийся или делящийся - освобожденный | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3322 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-III) (LSA III), неделящийся или делящийся - освобожденный | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3323 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся-освобожденный, УПАКОВКА ТИПА C | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3324 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-II) (LSA II), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3325 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА- III) (LSA III), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3326 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II) (SCO I или SCO-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3327 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА A, не особого вида | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3328 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА B(U) | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3329 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА B(M) | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3330 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА C | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3331 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3332 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся-освобожденный, УПАКОВКА ТИПА A, ОСОБОГО ВИДА | 7 |  | 7X | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3333 | МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА A, ОСОБОГО ВИДА | 7 |  | 7X+7E | 70 |  |  |  | LQ0 |  |  |  |  |  |  |  | «Распадающийся материал» |  |  |  |  |
| 3334 | Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами перевозок воздушного транспорта, н.у.к. | 9 |  |  |  | M11 |  | Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов |  |
| 3335 | Вещество твердое, перевозка которого по воздуху регулируется правилами перевозок воздушного транспорта, н.у.к. | 9 |  |  |  |  |  | Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов |  |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3 | 332 | 3 | 33 | F1 | 3011 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  |  | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3 | 332 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  | 274640C | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3 | 332 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 (1) R001(2) | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  | 274640D | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3 | 332 | 3 | 30 | F1 | 3013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | M2 ____ M1 |  | ___________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 _________ 0-0-3-0 | M2 ____ M1 |  | __________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407В (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 0-0-3-0 | M2 M1 |  | __________ Наименование груза,»Х», трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407С (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) | 2 | 201 | 2.2 | 20 | 2A | 2212 |  | LQ1 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК ____ ВЦ, КЦ | П,К | «Негорючий нетоксичный газ» | 0-0-1-0 ________ 0-0-3-0 | M2 _____ M1 |  | _________ Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | II | LQ0 | P002 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4212 | II | LQ0 | P002 IBC06 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ | 4.2 | 405 | 4.2 | 40 | S2 | 4213 | III | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP14 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3 | 311 | 3 | 30/33 | D | 3052 |  | LQ0 | P099 | MP2 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА (ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТА; ПЭТН) СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% | 4.1 | 401 | 4.1 | 40 | D | 4152 | II | LQ0 | P099 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 66 | T7 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBС07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 61 |  |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBС08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  | 61 |  |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 613 | 6.1 | 60 | T7 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 CW48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 61 |  |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3021 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3 | 336 | 3+6.1 | 336 | FT2 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW48 CW63 | КВ,ВЦ, УК,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF2 | 6121 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6122 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 63 | TF2 | 6123 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T6 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBС02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6.1 | 604 | 6.1 | 60 | T6 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  | 61 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 218 | 2.1 | 23 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/0-0-3-0 | М1 | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2 | 219 | 2.3+2.1 | 263 | 2ТF | 2322 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 CW36 | КВ, УК | П,К | «Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ» | 3/1-1-1-1 | М2 | 274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦ,КЦ |  |  | 3/1-1-3-1 | М1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать» |
| 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ | 5.1 | 514 | 5.1 | 50 | О3 | 5112 | II | LQ0 | P500 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК | П,К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3 | 311 | 3 | 33 | D | 3052 | II | LQ0 | P099 | MP2 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3358 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ | 2 | 218 | 2.1 | 23 | 6F | 2116 |  | LQ0 | P003 | MP9 |  |  | CW9 | КВ, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» |  |  |  |  |
| 3359 | ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ ГРУЗОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ | 9 | 909 |  |  | М11 | 9050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Волокна растительного происхождения | 4.1 |  |  |  | F1 | 411 | Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов (за исключением специального положения CW54) |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 68 | TC1 | 6172 | II | LQ0 | P010 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» |  |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6.1 | 637 | 6.1+3+8 | 638 | TFC | 6182 | II | LQ0 | P010 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеня ется», «Коррозийно» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3363 | Вещества опасные в оборудовании или в приборах | 9 |  |  |  | М11 | 9050 | Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОР БЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1+6.1 | 46 | DT | 416 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  | CW13 CW28 | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется». «Токсично» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ | 3 | 305 | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 R001 | MP19 |  |  |  | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3373 | ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ B | 6.2 | 623 | 6.2 |  | I4 |  |  | LQ0 | P650 |  |  |  | CW63 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К |  |  |  | 319 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 2 | 204 | 2.1 | 239 | 2F | 2112 |  | LQ0 | P200 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | M1 |  |  |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О1 | 5112 | II | LQ0 | P099 IBC99 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Окислитель» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые | 5.1 | 505 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | II | LQ0 | P099 IBC99 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Окислитель» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5112 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP10 | W11 | VW8 | CW24 | КВ, У К | П,К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О2 | 5113 | III | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW8 | CW24 | КВ, УК | П,К | «Окислитель» |  |  |  |  |
| 3379 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 3 | 328 | 3 | 33 | D | 4151 | I | LQ0 | P099 | MP2 |  |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-0 |  |  |  |
| 3380 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 4.1 | 404 | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/1-1*-1-0 |  |  |  |
| 3381 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T1 или Т4 | 6111 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3382 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 | 604 | 6.1 | 66 | T1 или Т4 | 6111 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3383 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ , ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6122 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3384 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 | 610 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6122 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3385 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 | 651 | 6.1+4.3 | 623 | TW1 | 6151 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3386 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 | 651 | 6.1+4.3 | 623 | TW1 | 6151 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3387 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 | 655 | 6.1+5.1 | 665 | TО1 | 6161 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Окислитель» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3388 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 | 655 | 6.1+5.1 | 665 | TО1 | 6161 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Окислитель» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3389 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TС1 или ТС3 | 6171 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3390 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 | 640 | 6.1+8 | 668 | TС1 или ТС3 | 6171 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично», «Коррозийно» | 1-1*-1-1 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3391 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ | 4.2 | 415 | 4.2 | 43 | S5 | 4211 | I | LQ0 | P404 | MP2 | W1 |  |  | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3392 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ | 4.2 | 424 | 4.2 | 43 | S5 | 4211 | I | LQ0 | P400 | MP2 | W1 |  |  | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3393 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 4.2 | 419 | 4.2+4.3 | X432 | SW | 4251 | I | LQ0 | P404 | MP2 | W1 |  |  | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3394 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 4.2 | 419 | 4.2+4.3 | X333 | SW | 4251 | I | LQ0 | P400 PR1 | MP2 | W1 |  |  | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П,К | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4312 | II | LQ11 | P410 IBC06 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 421 | 4.3 | 423 | W2 | 4313 | III | LQ12 | P410 IBC06 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3396 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 421 | 4.3+4.1 | X423 | WF2 | 4331 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3396 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 421 | 4.3+4.1 | 423 | WF2 | 4332 | II | LQ11 | P410 IBC04 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3396 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 421 | 4.3+4.1 | 423 | WF2 | 4333 | III | LQ12 | P410 IBC06 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 419 | 4.3+4.2 | X423 | WS | 4341 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 419 | 4.3+4.2 | 423 | WS | 4341 | II | LQ11 | P410 IBC04 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.3 | 419 | 4.3+4.2 | 423 | WS | 4341 | II | LQ12 | P410 IBC06 | MP14 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается» | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3398 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 4.3 | 409 | 4.3+4.2 | X323 | W1 | 4311 | I | LQ0 | P402 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3398 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 4.3 | 409 | 4.3+4.2 | 323 | W1 | 4312 | II | LQ10 | P001 IBC01 | MP15 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3398 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 4.3 | 409 | 4.3+4.2 | 323 | W1 | 4313 | III | LQ13 | P001 IBC02 | MP15 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», | 3/0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ | 4.3 | 407 | 4.3+3 | X323 | WF1 | 4321 | I | LQ0 | P402 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ | 4.3 | 407 | 4.3+3 | 323 | WF1 | 4332 | II | LQ10 | P001 IBC01 | MP15 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ | 4.3 | 407 | 4.3+3 | 323 | WF1 | 4333 | III | LQ13 | P001 IBC02 R001 | MP15 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3400 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S5 | 4212 | II | LQ18 | P410 IBC08 | MP14 | W1 W12 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3400 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4.2 | 415 | 4.2 | 40 | S5 | 4213 | III | LQ11 | P002 IBC08 | MP14 | W1 |  |  | КВ,УК | П,К | «Самовозгорается» | 3/0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 182 274 |  |
| 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 4.3 | 421 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  | 182 274 |  |
| 3403 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 3404 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ | 4.3 | 409 | 4.3 | X423 | W2 | 4311 | I | LQ0 | P403 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | ОT1 | 5152 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | ОT1 | 5153 | III | LQ13 | P001 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | ОT1 | 5152 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | ОT1 | 5153 | III | LQ13 | P001 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О1 | 5112 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 5.1 | 501 | 5.1 | 50 | О1 | 5113 | III | LQ13 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | ОT1 | 5152 | II | LQ10 | P504 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | 512 | 5.1+6.1 | 56 | ОT1 | 5153 | III | LQ13 | P001 IBC02 | MP2 |  |  | CW24 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Окислитель», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3410 | 4-ХЛОР-o-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  | 279 | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBCO2 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8012 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  |  | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T4 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-3-0 | M1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-3-0 | M1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-3-0 | M1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T4 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-3-0 | M1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-3-0 | M1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-3-0 | M1 |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 605 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕН- ДИАМИНА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8+6.1 | 86 | CT4 | 8062 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 8 | 801 | 8+6.1 | 86 | CT4 | 8063 | II | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Коррозийно», «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ | 8 | 807 | 8 | 80 | C8 | 8012 | II | LQ24 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C4 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П,К | «Коррозийно» |  |  |  |  |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | «Токсично» |  |  |  | Наименование груза,"Х", трафарет приписки |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П,К | «Токсично» |  |  |  |  |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 609 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T1 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 (3) | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3431 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3432 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 9 | 604 | 9 | 90 | M2 | 9022 | II | LQ25 | P906 IBC08 B2 B4 | MP10 |  | VW15 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Прочие опасные вещества и изделия” |  |  | 305 |  |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T1 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3436 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 625 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 632 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T4 | 6111 | I | LQ0 | P001 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6,1 | 60 | T4 | 6112 | II | LQ17 | P001 IBC02 | MP15 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T4 | 6113 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  | 279 |  |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  | 279 |  |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 620 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3447 | НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6,1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 634 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 0-0-1-0 |  | 274 |  |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 | MP18 |  |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1-1-1 |  | 138 |  |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 6.1 | 617 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  | 279 |  |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3453 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | 806 | 8 | 80 | C2 | 8013 | III | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 |  | КВ, УК | П, К | "Коррозионно" |  |  |  |  |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1+8 | 68 | TC2 | 6172 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 8 | 806 | 8 | X80 | C2 | 8012 | II | LQ23 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  |  | КВ, УК | П, К | "Коррозионно" | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 3457 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3458 | НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 616 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  | 279 |  |
| 3459 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3460 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6.1 | 608 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” |  |  |  |  |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 623 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 623 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 623 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8 | 803 | 8+3 | 83 | CF1 | 8022 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  |  | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П, К | "Коррозионно", ‘Легко воспламеняется’ | 0-0-1-0 |  |  | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T2 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T2 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T2 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  |  |  |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 66 | T3 | 6111 | I | LQ0 | P002 IBC07 | MP18 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6112 | II | LQ18 | P002 IBC08 | MP10 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6.1 | 630 | 6.1 | 60 | T3 | 6113 | III | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | КВ, УК | П, К | “Токсично” | 1-1*-1-1 |  | 274 |  |
| 3468 | ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, УПАКОВАННОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 2 | 204 | 2.1 | 23 | 1F |  |  | LQ0 | P099 | MP9 |  |  | CW9 CW10 | КВ, УК | П, К | "Воспламеняющийся газ" | 3/0-0-1-0 | М2 |  |  |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) | 3 | 328 | 3+8 | 338 | FC | 3031 | I | LQ3 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  | 163 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) | 3 | 328 | 3+8 | 338 | FC | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  | 163 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) | 3 | 328 | 3+8 | 38 | FC | 3033 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется», "Коррозионно" | 3/0-0-1-0 |  | 163 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски) | 8 | 825 | 8+3 | 83 | CF1 | 3032 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионно" «Легко воспламеняется» | 0-0-1-0 |  | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | 801 | 8+6.1 | 86 | CT1 | 8062 | II | LQ22 | P001 IBC02 | MP15 |  |  |  |  |  |  | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | 801 | 8+6.1 | 86 | CT1 | 8063 | III | LQ7 | P001 IBC03 R001 | MP19 |  |  |  |  |  |  | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ | 8 | 803 | 8 | 80 | C3 | 8013 | III | LQ7 | P001 IBC03 | MP19 |  |  |  |  |  |  | 0-0-1-0 |  |  |  |
| 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости | 3 | 335 | 3 |  | F1 |  | LQ13 | P004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3474 | 1- ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛА МОНОГИДРАТ | 4.1 |  | 4.1 | 40 | D | 4151 | I | LQ0 | P406 | MP12 | W1 |  |  | КВ, УК | П,К | «Легко воспламеняется» | 3/0-0-1-0 |  |  |  |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% | 3 |  | 3 | 33 | F1 | 3012 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW65 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «Легко воспламеняется» |  |  | 333 | «Бензин», «С» |
| 3476 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой | 4.3 |  | 4.3 | 423 | W3 |  |  | LQ10 LQ11 | P004 |  | W1 |  | CW23 | КВ, УК | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» |  |  | 328 334 |  |
| 3477 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества | 8 |  | 8 | 80 | C11 |  |  |  | LQ12 LQ13 | P004 |  |  |  | КВ, УК | П,К | "Коррозионно" |  |  | 328 334 |  |
| 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ | 2 |  | 2.1 | 23 | 6F |  |  |  | LQ1 | P004 |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | M2 | 328 338 |  |
| 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде | 2 |  | 2.1 | 23 | 6F |  |  | LQ1 | P004 |  |  |  | CW9 CW12 | КВ, УК | П,К | «Воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 | M2 | 328 339 |  |
| 3480 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (включая батареи литий-ионные полимерные) | 9 |  | 9 | 90 | M4 | 9042 | II | LQ0 | P903 P903a P903b |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | “Прочие опасные вещества и изделия” |  |  | 188 230 310 348 636 |  |
| 3481 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи литий-ионные полимерные) | 9 |  | 9 | 90 | M4 | 9042 | II | LQ0 | P903 P903a P903b |  |  |  |  | КВ, УК | П,К | “Прочие опасные вещества и изделия” |  |  | 188 230 348 636 |  |
| 3482 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 4.3 | 409 | 4.3+3 | X 323 | WF1 | 4321 | I | LQ0 | P402 | MP2 | W1 |  | CW23 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» | 3/0-0-1-0 |  | 182 183 506 |  |
| 3483 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ | 6.1 | 601 | 6.1+3 | 663 | TF1 | 6121 | I | LQ0 | P602 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW47 CW48 CW55 CW63 (4) | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | “Токсично”, «Легко воспламеняется» | 3/1-1-1-1 | M1 |  |  |
| 3484 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% | 8 | 807 | 8+3+6.1 | 886 | CFT | 8071 | I | LQ0 | P001 | MP8 | MP17 |  | CW13 CW28 CW46 CW47 CW55 | СКВ, СК ВЦ,КЦ | П,К | "Коррозионный" «Легко воспламеняется» «Токсично» | 3/1-1*-1-1 | М2 М1 | 530 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3485 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5.1 | 501 | 5,1+8 | 58 | OC2 | 5162 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP2 | W11 |  | CW24 CW35 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" |  |  | 314 |  |
| 3486 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 5.1 | 501 | 5.1+8 | 58 | OC2 | 5163 | III | LQ19 | P002 IBC08 LP02 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW35 | КВ, УК | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" |  |  | 314 |  |
| 3487 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5.1 | 501 | 5.1+8 | 58 | OC2 | 5162 | II | LQ11 | P002 IBC08 | MP2 | W11 |  | CW24 CW35 CW63 | КВ,УК,ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" |  |  | 314 322 |  |
| 3487 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5.1 | 501 | 5.1+8 | 58 | OC2 | 5162 | III | LQ19 | P002 IBC08 R001 | MP2 |  |  | CW24 CW35 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | "Окислитель" "Коррозионно" |  |  | 314 |  |
| 3488 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 |  | 6.1+3+8 | 663 | TFC | 6181 | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | “Токсично”, “Легко воспламеняется” "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3489 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 |  | 6.1+3+8 | 663 | TFC | 6181 | I | LQ0 | P602 | MP18 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | “Токсично”, “Легко воспламеняется” "Коррозионно" | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3490 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 | 6.1 |  | 6.1+3+4.3 | 623 | TFW |  | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | “Токсично”, “Легко воспламеняется” “При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ” | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3491 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 | 6.1 |  | 6.1+3+4.3 | 623 | TFW |  | I | LQ0 | P601 | MP8 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW31 CW63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | “Токсично”, “Легко воспламеняется” “При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ” | 3/1-1*-1-1 | M2 | 274 | Наименование груза, «Х», трафарет при Наименование груза, «Х», трафарет приписки писки |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 3 |  | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3021 | I | LQ0 | P001 | MP7 MP17 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | “Легко воспламеняется” “Токсично” | 3/0-0-1-0 |  | 343 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 3 |  | 3+6.1 | 336 | FT1 | 3022 | II | LQ4 | P001 IBC02 | MP19 |  |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | “Легко воспламеняется” “Токсично” | 3/0-0-1-0 |  | 343 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 3 |  | 3+6.1 | 36 | FT1 | 3023 | III | LQ28 | P001 IBC03 R001 | MP19 | W12 |  | CW13 CW28 CW63 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П,К | “Легко воспламеняется” “Токсично” | 3/0-0-1-0 |  | 343 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки |
| 3495 | ЙОД | 8 |  | 8+6.1 | 86 | CT2 | 8063 | III | LQ19 | P002 IBC08 R001 | MP10 |  | VW9 | CW13 CW28 | КВ, УК | П,К | "Коррозионно", “Токсично” |  |  | 279 |  |
| 3496 | Батареи никель-металлогидридные | 9 |  |  |  | M11 | Не попадает под действие Правил перевозок опасных грузов |