Приложение 5

к Правилам перевозок опасных грузов

железнодорожным транспортом

по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2, колонка 6)

Идентификационные номера опасности

Идентификационный номер опасности для веществ классов 2-9 состоит из двух или трех цифр.

Цифры указывают на следующие виды опасности:

2 – выделение газа в результате давления или химической реакции;

3 – воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или жидкостей, которые самонагреваются;

4 – воспламеняемость твердых веществ или твердых веществ, которые самонагреваются;

5 – окислительное действие (эффект интенсификации горения);

6 – токсичность или опасность инфицирования;

7 – радиоактивность;

8 – коррозионное воздействие;

9 – опасность спонтанной бурной реакции.

Примечание:

Опасность спонтанной бурной реакции для номера 9 может быть обусловлена такими свойствами вещества: опасность реакции взрыва, распада или полимеризации в результате выделения значительного количества тепла или присутствия воспламеняющихся и/или токсичных газов.

Удвоение цифры свидетельствует об усиление соответствующего вида опасности.

Если для указания опасности, которое присуще веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры добавляется ноль.

Однако особое значение приобретают такие комбинации цифр: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 432, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99.

Если перед идентификационным номером опасности стоит буква „Х”, то это означает, что данное вещество опасным образом реагирует с водой. В отношении таких веществ воду разрешается использовать только с разрешения специалистов.

Для обозначения идентификационного номера опасности веществ и изделий класса 1 используется классификационный код согласно данным колонки 7 Перечня настоящих Правил. Классификационный код состоит из номера подкласса и буквы обозначения группы совместимости.

Идентификационные номера опасности имеют такие значения:

20 – удушающий газ или газ, который не имеет дополнительной опасности;

22 – охлажденный сжиженный газ, удушающий;

223 – охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся;

225 – охлажденный сжиженный газ окисляющийся (интенсифицирует горение);

23 – воспламеняющийся газ;

238 – воспламеняющийся коррозионный газ;

239 – воспламеняющийся газ, который может спонтанно привести к бурной реакции;

25 – газ окисляющийся (интенсифицирует горение);

26 – токсичный газ;

263 – токсичный газ, легковоспламеняющийся;

265 – токсичный газ окисляющийся (интенсифицирует горение);

268 – токсичный газ, коррозионный;

28 – коррозионный газ;

285 – газ коррозионный окисляющийся;

30 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки от 23°С до 60ºС, включая предельные значения); или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки более 60°С, нагретая до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки; или склонная к самонагреванию;

323 – легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

Х323 – легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой1 с выделением воспламеняющихся газов;

33 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С);

333 – пирофорная жидкость;

Х333 – пирофорна жидкость, которая опасно реагирует с водой*;

336 – сильновоспламеняющаяся жидкость токсична;

338 – сильновоспламеняющаяся жидкость коррозионная;

Х338 – сильновоспламеняющаяся жидкость коррозионная, опасно реагирующая с водой1;

339 – сильновоспламеняющаяся жидкость, способная спонтанно привести к бурной реакции;

36 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения) слаботоксичная или склонная к самонагреванию, токсичная;

362 – легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

Х362 – легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, которая опасно реагирует с водой1 с выделением воспламеняющихся газов;

368 – легковоспламеняющаяся жидкость токсичная коррозионная;

38 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения) слабокоррозионная или склонная к самонагреванию, коррозионная;

382 – легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, реагирующая с водой1 с выделением воспламеняющихся газов;

Х382 – легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, опасно реагирующая с водой1 с выделением воспламеняющихся газов;

39 – легковоспламеняющаяся жидкость, которая может спонтанно привести к бурной реакции;

40 – легковоспламеняющееся твердое вещество, или самореактивное вещество, или вещество, которое самонагревается;

423 – твердое вещество, реагирующее с водой* с выделением воспламеняющихся газов;

Х423 – твердое вещество, реагирующее с водой* с выделением воспламеняющихся газов;

43 – твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное);

Х432 – твердое вещество, способное к самовозгоранию, которое реагирует с водой1 с выделением воспламеняющихся газов;

44 – легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии, которое перевозится при повышенной температуре;

446 – легковоспламеняющееся твердое вещество токсичное, в расплавленном состоянии, которое перевозится при повышенной температуре;

46 – легковоспламеняющееся твердое вещество или твердое вещество, которое самонагревается, токсичное;

462 – токсичное твердое вещество, реагирующее с водой1 с выделением воспламеняющихся газов;

Х462 – твердое вещество, которое реагирует с водой1 с выделением токсичных (ядовитых) газов;

48 – легковоспламеняющееся твердое вещество или твердое вещество, которое самонагревается, коррозионное;

482 – коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов;

Х482 – твердое вещество, реагирующее с водой1 с выделением коррозионных (едких) газов;

50 – вещество окисляющее (для интенсификации горения);

539 – легковоспламеняющийся органический пероксид;

55 – вещество сильно окисляющееся (для интенсификации горения);

556 – вещество сильно окисляющееся (для интенсификации горения) токсическое;

558 – вещество сильно окисляющееся (интенсифицирует горение) коррозионное;

559 – вещество сильно окисляющееся (интенсифицирует горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции;

56 – вещество окисляющееся (для интенсификации горения) токсическое;

568 – вещество окисляющееся (для интенсификации горения) токсичное коррозионное;

58 – вещество окисляющееся (интенсифицирует горение) коррозионное;

59 – вещество окисляющееся (для интенсификации горения), способно спонтанно приводить к бурной реакции;

60 – токсичное или слаботоксичное вещество;

606 – инфекционное вещество;

623 – токсичная жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

63 – токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения);

638 – токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), коррозионное;

639 – токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не превышает 60°С), способно спонтанно приводить к бурной реакции;

64 – токсичное твердое вещество легковоспламеняющееся или самонагревающееся;

642 – токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов;

65 – токсичное вещество окислительное (пожароопасное);

66 – сильнотоксичное вещество;

663 – сильнотоксичное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки не превышает 60°С);

664 – сильнотоксичное вещество легковоспламеняющееся или склонное к самонагреванию;

665 – сильнотоксичное вещество окисляющее (для интенсификации горения);

668 – сильнотоксичное вещество коррозионное;

669 – сильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

68 – токсичное вещество, коррозионное;

69 – токсичное или слаботоксичное вещество, способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

80 – коррозионное или слабокоррозионное вещество;

Х80 – коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1;

823 – коррозионная жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

83 – коррозионное или слабокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения);

Х83 – коррозионное или слабокоррозионное вещество (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой1;

839 – коррозионное или слабокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

Х839 – коррозионное или слабокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно привести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой1;

84 – коррозионное твердое вещество легковоспламеняющееся или склонное к самонагреванию;

842 – коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов;

85 – коррозионное или слабокоррозионное вещество окисляющее (для интенсификации горения);

856 – коррозионное или слабокоррозионное вещество окисляющее (интенсифицирует горение) и токсичное;

86 – коррозионное или слабокоррозионное вещество токсично;

88 – сильнокоррозионное вещество;

Х88 – сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1;

883 – сильнокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения);

884 – сильнокоррозионное вещество легковоспламеняющееся или склонное к самонагреванию;

885 – сильнокоррозионное вещество окисляющее (для интенсификации горения);

886 – сильнокоррозионное вещество токсичное;

Х886 – сильнокоррозионное вещество токсичное, опасно реагирующее с водой1;

89 – коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

90 – опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества;

99 – прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре.

__________________________

1 Вода не должна применяться без разрешения специалистов.