Приложение 6

к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом

по территории Донецкой Народной Республики ( п. 3.8.2 колонка 7)

Классификационные коды опасных веществ и изделий классов 2-9

согласно Приложению 2 к СМГС

Вещества и изделия класса 2 подразделяются на:

1 сжатый газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является полностью газообразным при температуре -50°С; к этой категории относятся газы с критической температурой менее -50 °С или равной -50 °С;

2 сжиженный газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является частично жидким при температуре выше -50°С. 	Разделяются:

сжиженные газы высокого давления: газы с критической температурой выше -50 °С и меньше 65 °С или равной 65 °С;

сжиженные газы низкого давления: газы с критической температурой выше 65 °С;

3 охлажденный сжиженный газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является частично жидким из-за его низкой температуры;

4 растворенный газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является растворенным в жидком растворителе;

5 аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики);

6 другие изделия, содержащие газ под давлением;

7 газы не под давлением, на которые распространяются специальные требования (образцы газов).

Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 в зависимости от своих опасных свойств относятся к одной из следующих групп:

A удушающие;

O окислители;

F легковоспламеняющиеся;

T токсичные;

TF токсичные, легковоспламеняющиеся;

TC токсичные, коррозионные;

TO токсичные, окислительные;

TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные;

TOC токсичные, окислительные, коррозионные.

Относительно газов и смесей газов, в соответствии с критериями имеют опасные свойства, присущие более чем одной группе, группы, обозначенные буквой T, имеют преимущество над всеми другими группами. Группы, обозначенные буквой F, имеют преимущество над группами, обозначенными буквами А или О.

Примечания:

1. 	В Типовых правилах ООН, МКМПОГ и Технических инструкциях ИКАО газы в соответствии с основным видом опасности относятся к одному из следующих трех подклассов:

подкласс 2.1: легковоспламеняющиеся газы (соответствующие группам, обозначенным прописной буквой F);

подкласс 2.2: невоспламеняющиеся, нетоксичные газы (соответствующие группам, обозначенным прописными буквами A или O);

подкласс 2.3: токсичные газы (соответствующие группам, обозначенным прописной буквой T (т. е. T, TF, TC, TO, TFC и TOC)).

2. 	Емкости малые, содержащие газ (№ООН 2037), должны быть отнесены в зависимости от вида опасности содержимого, к группам A-TOC. В отношении аэрозолей (номер ООН 1950) см. подпункт 2.2.2.1.6 Приложения 2 к СМГС.

3.	 Коррозионные газы считаются токсичными и поэтому относятся к группе TC, TFC или TOC.

4.	 Смеси, содержащие в своем объеме больше чем 21% кислорода, классифицируются как окислительные.

Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:

F 	Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:

F1 Легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых не превышает 61°C;

F2 Легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых превышает 61°C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества повышенной температуры);

FT 	Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:

FT1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;

FT2 Пестициды;

FC 	Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;

FTC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;

D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Класс 4.1 включает в себя:

легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия;

самореактивные твердые вещества или жидкости;

твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;

вещества, которые относятся к самореактивным веществам.

Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:

F 	Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности:

F1 Органические вещества;

F2 Органические расплавленные вещества;

F3 Неорганические вещества;

FO 	Легковоспламеняющиеся твердые вещества окислительные;

FT 	Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:

FT1 Органические токсичные вещества;

FT2 Неорганические токсичные вещества;

FC	Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:

FC1 Органические коррозионные вещества;

FC2 Неорганические коррозионные вещества;

D 	Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности;

DT 	Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные;

SR	 Самореактивные вещества:

SR1 для которых не требуется регулирование температуры;

SR2 для которых требуется регулирование температуры (к перевозке железнодорожным транспортом не допускаются).

Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:

S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:

S1	 Органические жидкие вещества;

S2 Органические твердые вещества;

S3 Неорганические жидкие вещества;

S4 Неорганические твердые вещества;

S5 Металлоорганические вещества;

SW 	Вещества, способные к самовозгоранию, которые при контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы;

SO 	Вещества, способные к самовозгоранию, окислительные;

ST 	Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:

ST1 Органические токсичные жидкие вещества;

ST2 Органические токсичные твердые вещества;

ST3 Неорганические токсичные жидкие вещества;

ST4 Неорганические токсичные твердые вещества;

SC	 Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:

SC1 Органические коррозионные жидкие вещества;

SC2 Органические коррозионные твердые вещества;

SC3 Неорганические коррозионные жидкие вещества;

SC4 Неорганические коррозионные твердые вещества.

Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:

W 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:

W1 Жидкие вещества;

W2 Твердые вещества;

W3 Изделия;

WF1 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся;

WF2 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, твердые, легковоспламеняющиеся;

WS 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, твердые, самонагревающиеся;

WO 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, окислительные, твердые;

WT 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, токсичные:

WT1 Жидкие вещества;

WT2 Твердые вещества;

WС 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, коррозионные:

WС1 Жидкие вещества;

WС2 Твердые вещества;

WFC 	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на:

О 	Окислительные вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:

О1 Жидкие вещества;

О2 Твердые вещества;

О3 Изделия;

OF	 окислительные вещества твердые легковоспламеняющиеся;

OS 	окислительные вещества твердые, самонагревающиеся;

OW 	окислительные вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой;

ОТ 	окислительные вещества токсичные:

ОТ1 Жидкие вещества;

ОТ2 Твердые вещества;

ОС 	окислительные вещества коррозионные:

УС1 Жидкие вещества;

ОС2 Твердые вещества;

ОТС	 окислительные вещества токсичные коррозионные.

Вещества класса 5.2 подразделяются на:

Р1	 Органические пероксиды, которые не требуют регулирования температуры;

Р2 	Органические пероксиды, требующие регулирования температуры.

Вещества класса 6.1 подразделяются на:

T	 Токсичные вещества без дополнительной опасности:

T1 Органические жидкие вещества;

T2 Органические твердые вещества;

T3 Металлоорганические вещества;

T4 Неорганические жидкие вещества;

T5 Неорганические твердые вещества;

T6 Жидкие вещества, используемые как пестициды;

T7 Твердые вещества, используются как пестициды;

T8 Образцы;

T9 Другие токсичные вещества;

TF 	Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:

TF1 Жидкие вещества;

TF2 Жидкие вещества, используемые как пестициды;

TF3 Твердые вещества;

TS 	Токсичные вещества твердые, самонагревающиеся;

TW 	Токсичные вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой:

TW1 Жидкие вещества;

TW2 Твердые вещества;

TO	Токсичные вещества, окислительные:

TO1 Жидкие вещества;

TO2 Твердые вещества;

TC	Токсичные вещества коррозионные:

TC1 Органические жидкие вещества;

TC2 Органические твердые вещества;

TC3 Неорганические жидкие вещества;

TC4 Неорганические твердые вещества;

TFC	 Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:

C1 - С10	 Коррозионные вещества без дополнительной опасности

С1 - С4 	Вещества, обладающие свойствами кислот:

С1 Неорганические жидкие вещества;

С2 Неорганические твердые вещества;

C3 Органические жидкие вещества;

C4 Органические твердые вещества;

C5 - C8 	Вещества, имеющие свойства оснований:

C5 Неорганические жидкие вещества;

С6 Неорганические твердые вещества;

C7 Органические жидкие вещества;

C8 Органические твердые вещества;

C9 - С10	 Другие коррозионные вещества:

C9 Жидкие вещества;

C10 Твердые вещества;

C11	 Изделия;

СF 	Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:

CF1 Жидкие вещества;

CF2 Твердые вещества;

СЅ 	Коррозионные вещества, самонагревающиеся:

CS1 Жидкие вещества;

CS2 Твердые вещества;

CW 	Коррозионные вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой:

CW1 Жидкие вещества;

CVV2 Твердые вещества;

CO 	Коррозионные вещества окислительные:

CO1 Жидкие вещества;

CO2 Твердые вещества;

CT	 Коррозионные вещества токсичные:

CT1 Жидкие вещества;

CT2 Твердые вещества;

CTF 	Коррозионные вещества жидкие легковоспламеняющиеся, токсичные;

COT 	Коррозионные вещества окислительные, токсичны.

Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

М1 	Вещества, тонкодисперсный пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья;

М2	Вещества и приборы, которые при горении могут выделять диоксины;

М3	Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся пары;

М4	Литиевые батареи;

М5 	Спасательные средства;

М6-М8 	Вещества, опасные для окружающей среды:

М6 Загрязнители водной среды жидкие;

М7 Загрязнители водной среды твердые;

М8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы;

М9-М10	Вещества, перевозимые при повышенной температуре:

М9 Жидкие;

М10 Твердые;

М11 	Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не подпадающие под определение ни одного другого класса.