Приложение 7

к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом

по территории Донецкой народной Республики (п. 3.8.2 колонка 12)

Специальные положения относительно совместной упаковки

отдельных опасных грузов в одну упаковку

Если в колонке 12 Перечня указан код, то к укладке грузов, отнесенных к этой позиции, в один пакет вместе с другими грузами применяются следующие специальные положения.

MP 1  Могут быть упакованы только вместе с грузами того же типа и той же группы совместимости.

MP 2 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами.

MP 3 Разрешается совместная упаковка веществ номеров ООН 1873 и ООН 1802.

MP 4 Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов и грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил. Если данный органический пероксид является отвердителем или долей в составе смесей веществ класса 3, совместная упаковка с этими веществами класса 3 разрешается.

MP 5 Вещества номеров ООН 2814 и ООН 2900 можно упаковывать совместно в комбинированную тару, а также с:

веществами, которые используются как хладагенты, например, лед, сухой лед или охлажденный жидкий азот;

№ ООН 3373 Диагностические образцы или клинические образцы.

MP 6 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами. Это положение не применяется к веществам, которые добавляются в качестве хладагентов, например, лед, сухой лед или охлажденный жидкий азот.

MP 7 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 8 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 9 Можно упаковывать в наружную тару, указанную для
 комбинированной тары, вместе с:

другими грузами класса 2;

грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 10 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 11 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1, отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 12 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1, отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

Масса упаковки не должна превышать 45 кг; в случае использования ящиков из фибрового картона как внешней тары масса упаковки не должна превышать 27 кг.

MP 13 В количествах не более 3 кг на внутреннюю тару и на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 14 В количествах не более 6 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 15 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 16 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару или упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 17 В количествах не более 0,5 л на внутреннюю тару и не более 1 л на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 18 В количествах не более 0,5 кг на внутреннюю тару и не более 1 кг на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 19 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 20 Можно упаковывать вместе с веществами, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими другие номера ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил.

MP 21 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН; исключением являются:

a) их собственные средства инициирования при условии, что исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки; эти средства снабжены по меньшей мере двумя эффективными предохранительными устройствами, позволяющими предотвратить взрыв изделия при случайном срабатывании средств инициирования;

б) изделия, относящиеся к группам совместимости С, D и E, запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил. В случае совместной упаковки грузов согласно этих специальных положений необходимо учитывать возможное изменение классификации.

MP 22 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, также грузами, имеющими иные номера ООН; исключением являются:

a) собственные средства инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки;

б) изделия, относящиеся к группам совместимости С, D и E;

в) случаи, предусмотренные МР 24.

В случае совместной упаковки грузов согласно этих специальных положений необходимо учитывать возможное изменение классификации.

MP 23 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими другие номера ООН, за исключением:

собственных средств инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки;

случаев, предусмотренных МР 24.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований Правил.

В случае совместной упаковки грузов согласно этих специальных положений необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки.

MP 24 Можно упаковывать вместе с грузами, которые имеют номера ООН, приведенные в таблице ниже, с соблюдением следующих условий:

если в таблице указана буква А, грузы с этими номерами ООН могут укладываться в ту же упаковку без какого-либо специального ограничения по массе;

если в таблице указана буква В, грузы с этими номерами ООН могут укладываться в ту же упаковку с общей массой взрывчатых веществ не более 50 кг;

если в таблице буквы А и В не указаны – совместная упаковка запрещается.

В случае совместной упаковки грузов согласно этого специального положения необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки.

| Номер ООН | 0012 | 0014 | 0027 | 0028 | 0044 | 0054 | 0160 | 0161 | 0186 | 0191 | 0194 | 0195 | 0197 | 0238 | 0240 | 0312 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0373 | 0405 | 0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0012 |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 |  |  |  | В | В |  | В | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0028 |  |  | В |  | В |  | В | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0044 |  |  | В | В |  |  | В | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0160 |  |  | В | В | В |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0161 |  |  | В | В | В |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0186 |  |  |  |  |  | В |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0191 |  |  |  |  |  | В |  |  | В |  | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0194 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В |  | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0195 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В |  | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0197 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В |  | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0238 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В |  | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0240 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В |  | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0312 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В | В |
| 0333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | А | А | А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | А | А | А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | А |  | А | А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | А | А |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | А | А | А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0373 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В |
| 0405 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В |  | В | В | В | В | В |
| 0428 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В |  | В | В | В | В |
| 0429 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В |  | В | В | В |
| 0430 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В |  | В | В |
| 0431 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В |  | В |
| 0432 |  |  |  |  |  | В |  |  | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  | В | В | В | В | В | В |  |