Приложение 1

к Правилам перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом

(пункт 1.1.)

Перечень грузов повышенной опасности

| Класс | Подкласс | Вещество или изделие | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цистерна (л)c | Навалом/ насыпью (кг)d | Упаковки (кг) |
| 1 | 1.1 | Взрывчатые вещества и изделия | а | а | 0 |
|  | 1.2 | Взрывчатые вещества и изделия | а | а | 0 |
|  | 1.3 | Взрывчатые вещества и изделия, группа совместимости С | а | а | 0 |
|  | 1.4 | Взрывчатые вещества и изделия под № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 | а | а | 0 |
|  | 1.5 | Взрывчатые вещества и изделия | 0 | а | 0 |
| 2 |  | Воспламеняющиеся газы (классификационные коды, включающие только букву F) | 3000 | а | b |
|  |  | Токсичные газы (классификационные коды, включающие буквы T, TF, TC, TO, TFC или TOC), за исключением аэрозолей | 0 | а | 0 |
| 3 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости, группы упаковки I и II | 3000 | а | b |
|  |  | Десенсибилизированные взрывчатые вещества | 0 | а | 0 |
| 4.1 |  | Десенсибилизированные взрывчатые вещества | а | а | 0 |
| 4.2 |  | Вещества группы упаковки I | 3000 | а | b |
| 4.3 |  | Вещества группы упаковки I | 3000 | а | b |

Продолжение приложения 1

| 5.1 |  | Жидкие окисляющие вещества группы упаковки I | 3000 | а | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные удобрения и эмульсии, суспензии или гели нитрата аммония | 3000 | 3000 | b |
| 6.1 |  | Токсичные вещества группы упаковки I | 0 | а | 0 |
| 6.2 |  | Инфекционные вещества категории А (№ ООН 2814 и 2900, кроме материала животного происхождения) | а | 0 | 0 |
| 8 |  | Коррозионные вещества группы упаковки I | 3000 | а | b |

Примечания:

а  - не относится;

b - положения раздела 1.10.3 приложения А к ДОПОГ не применяется, каким бы ни было количество;

с - значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка в цистернах разрешена в соответствии с указаниями в колонках 10 или 12 таблицы А главы 3.2 приложения А к ДОПОГ. Для веществ, которые не допускаются к перевозке в цистернах, указание в этой колонке не имеет значения;

d  - значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка навалом/ насыпью разрешена в соответствии с указаниями в колонках 10 или 17 таблицы А главы 3.2 приложения А к ДОПОГ. Для веществ, которые не допускаются к перевозке навалом/ насыпью, указание в этой колонке не имеет значения.

В случае опасных грузов класса 7 радиоактивными материалами повышенной опасности являются радиоактивные материалы, у которых значение активности на отдельную упаковку равно порогу безопасности для перевозки 3000А2 или выше (пункт 2.2.7.2.2.1 ДОПОГ), за исключением радионуклидов, для которых порог безопасности для перевозки приведен в таблице 1.10.3.1.3 ДОПОГ.