Территории, для которых установлены запреты или ограничения 
на строительство полигонов ТБО

| Наименование территории | Захоронение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Места залегания полезных ископаемых | ограничено | В случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых |
| Места ведения горных работ | ограничено | В случаях, если возникает угроза безопасности ведения горных работ |
| В границах населенных пунктов | запрещено |  |
| Водоохранные зоны | запрещено |  |
| Первый и второй пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | запрещено |  |
| Лесопарковые курортные лечебно-оздоровительные рекреационные зоны | запрещено |  |
| Пути миграции животных, вблизи нерестилищ | запрещено |  |
| Охранные зоны объектов по производству электрической энергии | запрещено |  |
| Внутренние морские воды и территориальное море | запрещено |  |
| Полосы воздушных подходов на удалении до 30 км от контрольной точки аэродрома | запрещено | Как объект, способствующий привлечению и массовому скоплению птиц |
| Вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома | запрещено | Как объект, способствующий привлечению и массовому скоплению птиц |
| Территории, прилегающие к городским и сельским поселениям | запрещено | На расстоянии менее размера санитарно-защитной зоны полигона ТБО |
| Водосборные площади подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения | запрещено | В пределах границы месторождения подземных вод |
| Водосборные площади подземных водных объектов и места залегания подземных вод, резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения | запрещено | В пределах границы площадей залегания месторождения подземных вод |
| Водосборные площади подземных водных объектов, используемые в бальнеологических целях | запрещено | В пределах границы месторождения подземных вод |
| Водосборные площади подземных водных объектов, используемых для извлечения ценных минеральных ресурсов | запрещено | В пределах границы месторождения подземных вод |