# Приложение 6

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 2.31 подраздела 4 раздела II, пункт 3.5 подраздела 2 раздела III, пункт 4.216 подраздела 19 раздела IV, пункт 5.2 подраздела 1 раздела V, пункт 7.40 подраздела 5 раздела VII)

Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний средств защиты

| Наименование средства защиты | Испытание статической нагрузкой | Продолжительность испытания, мин. | Нагрузка Н (кгс) | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Специальные полимерные изоляторы | на растяжение | 1 | 1,25 Рн <1> | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующие канаты | на разрыв | 1 | 25% Рр <2> | 1 раз в 12 мес. |
| Гибкие изоляторы | на растяжение | 1 | 1,25 Рн <3> | 1 раз в 12 мес. |
| Гибкая изолирующая лестница: |
| - тетива | на растяжение | 1 | 2000 (200) | 1 раз в 12 мес. |
| - ступенька | на изгиб | 1 | 1250 (125) |  |
| Жесткая изолирующая лестница: |
| - тетива | на растяжение | 1 | 2000 (200) | 1 раз в 12 мес. |
| - ступенька | на изгиб |  | 1250 (125) |  |
| - лестница под углом 450 | на изгиб |  | 1250 (125) |  |
| Изолирующие вставки телескопических вышек | на сжатие | 1 | 2200 (220) | 1 раз в 12 мес. |
|  | на изгиб | 1 | 250 (25) |  |
| Предохранительные пояса <4> и страховочные канаты | на разрыв | 5 | 4000 (400) | 1 раз в 6 мес. |
| Приставные изолирующие лестницы и стремянки: |
| - тетива | на изгиб | 2 | 1000 (100) | 1 раз в 6 мес. |
| - ступенька | на изгиб | 2 | 1200 (120) |  |

<1> Значения Рн для полимерных изоляторов указаны в таблице 9 приложения 11 к настоящим Правилам.

<2> Значения Рр для изолирующих канатов указаны таблице 10 приложения 11 к настоящим Правилам.

<3> Значения Рн для гибких изоляторов указаны в пункте 5.20 подраздела 4 раздела V настоящих Правил

<4> Амортизатор испытанию не подвергается.